АДМИНИСТРАЦИЯ

Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 октября 2018 г.                                                                                       №  73

Об утверждении Регламента содержания, технического обслуживания и ремонта электрических сетей (наружных сетей) и установок наружного освещения (уличного освещения) на территории населенных пунктов Советского сельсовета  Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Советского сельсовета, администрация Советского сельсовета  постановляет:
1. Утвердить прилагаемый  регламент содержания, технического обслуживания и ремонта электрических сетей (наружных сетей) и установок наружного освещения (уличного освещения) на территории населенных пунктов Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации http://sovet.admbmur.ru/.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                     А.В. Телегин

## Приложение к постановлению

администрации Советского сельсовета

от 26.10.2018 г. № 73

Регламент

содержания, технического обслуживания и ремонта электрических сетей (наружных сетей) и установок наружного освещения (уличного освещения) на территории населенных пунктов Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

Сокращения, принятые в регламенте:
АСДУ НО - автоматизированная система дистанционного управления наружным освещением;
ВЛ - воздушные линии;
ГОСТ - государственный стандарт;
ДРЛ - лампы разрядные высокого давления;
ДРИ - лампы разрядные импульсные;
ДНаТ - лампы натриевые высокого давления;
ИЗУ - импульсное зажигающее устройство;
Кд/м кв. - единица измерения яркости дорожного покрытия (кандела на квадратный метр);
ЛК - единица измерения освещенности (люкс);
МПОТ при ЭЭ - межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок,
ПУЭ - правила устройства электроустановок;
ПТЭЭП - правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;
СНиП - строительные нормы и правила;
ТУ - технические условия;
ТП - трансформаторные подстанции.

### I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент содержания, технического обслуживания и ремонта электрических сетей (наружных сетей) и установок наружного освещения (уличного освещения) на территории населенных пунктов Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области (далее - Регламент) содержит основные организационные и эксплуатационные требования по внедрению эффективной системы содержания и технической эксплуатации установок наружного освещения, архитектурной подсветки объектов на территории населенных пунктов Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

1.2. Регламент распространяется на эксплуатацию установок наружного освещения улиц, дорог, проездов и площадей, территорий микрорайонов, парков.
1.3. Соблюдение регламента обеспечит технически исправное состояние установок наружного освещения, надежную работу всей сети освещения населенных пунктов Советского сельсовета, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание наружного освещения, повысит комфортность проживания населения в населенных пунктах Советского сельсовета и безопасность движения транспортных средств, улучшит световую среду вечерних населенных пунктов Советского сельсовета.

Регламент базируется на основополагающих нормативно-технических документах, относящихся к сетям наружного освещения:
- Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)";
- "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163);

- Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов.

1.4. Регламент разработан для администрации Советского сельсовета, занимающейся эксплуатацией, реконструкцией уличного освещения.

1.5. Регламент учитывает специфические условия эксплуатации установок наружного освещения питающих и распределительных электрических сетей:
1.5.1. Размещение установок наружного освещения и их электрических сетей в непосредственной близости от проезжей части улиц и дорог с транспортным движением, что нередко приводит к нарушениям в работе (отказам) установок наружного освещения и электрических сетей при наездах на опоры, резко усложняет проведение работ на линии.
1.5.2. Наличие протяженных участков воздушных сетей наружного освещения, выполненных неизолированными проводами, на улицах с высокорослыми деревьями, что приводит к многочисленным обрывам при сильном ветре и необходимости проведения неотложных восстановительных работ.

1.5.3. Обрывы воздушных неизолированных проводов, проложенных по опорам наружного освещения над тротуарами или в непосредственной близости от них, что представляет серьезную опасность для пешеходов и требует принятия незамедлительных мер по их восстановлению или локализации.
1.5.4. Наличие в распределительных кабельных сетях ответвлений к светильникам, выполненных с разрезанием и разделкой кабеля в цоколях опор, что снижает надежность работы установок, в том числе и защиты, и требует постоянного контроля слабо защищенных разделок кабеля и щитков в цоколях многочисленных опор.

1.5.5. Периодическое включение и отключение, не менее чем один раз в сутки, распределительных сетей наружного освещения с изменяющейся по характеру нагрузкой при включении, что при использовании коммутационных аппаратов вызывает появление переходных режимов в сетях, снижает надежность питания установок наружного освещения.
1.5.6. Необходимость обслуживания каждого светового прибора в течение года, заключающегося в ревизии его электрической схемы, узла крепления, чистке оптического отсека и проведении замены ламп. Периодичность замены ламп в значительной степени зависит от качества электрической энергии, качества исполнения импульсных зажигающих устройств (ИЗУ), дросселей и ламп.

II. Основные нормы светотехнических показателей установок наружного освещения

2.1. Нормы, регламентирующие светотехнические показатели установок наружного освещения, должны соответствовать "Правилам устройства электроустановок" (утв. приказом Минэнерго Российской Федерации от 20.06.2003 № 242).

2.2. Уровень освещенности проезжей части улиц, дорог, площадей определяется категорией улиц и дорог и должен соответствовать следующим показателям:

| Категория объекта по освещению | Улицы, дороги | Наибольшая интенсивность движения транспорта, ед./час | Средняя яркость покрытия, кд./м.кв. | Средняя горизонтальная освещенность покрытия, лк. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Улицы и дороги местного значения | 500 и более Менее 500 Одиночные автомобили | 0,4 0,3 0,2 | 6 4 4 |

2.3. Замеры светотехнических параметров производятся при приемке новых, реконструированных и прошедших капитальный ремонт установок. В остальных объектах - по мере необходимости или при получении жалоб от населения.
2.4. Процент горения светильников определяется как отношение числа горящих светильников к общему числу установленных светильников.
     Маршруты объездов установок наружного освещения для определения процента горения светильников должны включать проверку не менее 25% общего числа светильников в вечернем режиме и не менее 20% общего числа светильников в ночном (вечернем) режиме.
       Примечание: в число не горящих светильников не включаются светильники, вышедшие из строя из-за падения опор при наездах автотранспортом в течение 10 дней, предшествовавших контрольному объезду. Контрольные объезды проводятся в течение суток с момента получения сообщения о наезде на опоры, результат объезда оформляется актом.
2.5. Для своевременного выявления не горящих светильников работники администрации осуществляют контрольные объезды установок наружного освещения в вечернее и ночное время на территории населенных пунктов Советского сельсовета. Количество и сроки проведения контрольных объездов могут корректировать. Результаты объездов оформляются актами.

III. Техническая эксплуатация

3.1. Техническая эксплуатация включает в себя комплекс мероприятий по техническому обслуживанию и текущему ремонту электроустановок наружного освещения. Основной задачей надлежащего проведения эксплуатации установок наружного освещения является обеспечение их бесперебойной работы и предотвращение преждевременного износа как при нормальном режиме эксплуатации под воздействием внешней среды, так и при его внезапном нарушении путем своевременного выявления и устранения возникающих неисправностей, выполнения текущего ремонта с целью восстановления нормального внешнего вида и электробезопасности оборудования, а также повышения светотехнических параметров установок наружного освещения.

3.2. Техническое обслуживание.

3.2.1. Состав работ по техническому обслуживанию в соответствии с требованиями нормативных документов включает:

- обеспечение регламентированного режима работы установок наружного освещения путем своевременного включения, частичного или полного отключения и оперативного контроля исправности основных направлений каскадных схем и соответствия состояния установок освещения заданному режиму;
- измерение уровней освещения в установках наружного освещения на соответствие светотехническим нормам, по которым они были сооружены;
- поддержание нормируемых светотехнических параметров установок путем замены, вышедших из строя ламп, отдельных светильников, проведения сухой чистки отражателей, рассеивателей, защитных стекол светильников, восстановление правильного положения кронштейнов, светильников, прожекторов относительно освещаемого объекта;
- проведение периодических и внеочередных осмотров установок наружного освещения с целью выявления отказов в их работе;
- измерение уровней напряжения и токов в пунктах питания на соответствие распределения светильников по фазам и величине нагрузки;
- измерение уровней напряжения в конце линии;

- выполнение неотложных работ по ликвидации внезапных отказов в установках наружного освещения, в том числе отказов электрооборудования и устройств управления;

- приемку новых установок наружного освещения и устройств управления в эксплуатацию.
3.2.2. Режимы работы установок наружного освещения:

- при централизованном телемеханическом управлении наружного освещения включение и отключение осветительных установок улиц, дорог, проездов, площадей, территорий микрорайонов производится фотоэлементом или таймером.

- восстановление горения отдельных светильников перекрестках, пешеходных переходах, должно выполняться в срок, не превышающий 3 дней, на остальных объектах - в срок не более 10 дней с момента обнаружения или поступления сообщения;

- повреждения аварийного характера немедленно устраняются или локализуются имеющимся персоналом;
- если в ночное время повреждения, угрожающие жизни людей, а также вызывающие прекращение работы установок наружного освещения, устранены временно или только локализованы, то их устранение в полном объеме производится в дневное время. Вывоз сбитых опор наружного освещения с территории населенных пунктов выполняется по распоряжению главы администрации персоналом в следующие сроки: на улицах местного значения в течение 3 дней с момента обнаружения аварии, на остальных объектах в течение 7 дней;

3.2.3. Осмотр и контроль за состоянием установок наружного освещения, воздушных и кабельных линий, устройств питания, устройств централизованного управления, заземляющих устройств и осветительных приборов производится по планам и графикам, предусмотренным действующим законодательством.

3.3. Текущий ремонт и обслуживание.

3.3.1. Состав работ по текущему ремонту установок наружного освещения, в соответствии с требованиями нормативных документов, включает в себя:

Текущий ремонт светильников:

- замена перегоревших ламп накаливания, праздничной иллюминации, ртутных, натриевых;

- замена светильников;

- замена пускорегулирующей аппаратуры в светильниках (ИЗУ, дроссель);

- устранение обнаруженных неисправностей в светильниках;

3.3.2. Состав работ по текущему обслуживанию установок наружного освещения, в соответствии с требованиями нормативных документов, включает в себя:

Текущее обслуживание светильников:

- проверка состояния работы светильников, осмотр светильников, сдача листа обхода.

3.4. Текущее обслуживание воздушных линий (ВЛ):

- верховой осмотр ВЛ;

- очистка сетей от веток;

- осмотр кабельной линии, пунктов питания,

Текущее обслуживание оборудования:

- обслуживание счетчиков, трансформаторов тока, пускателей магнитных, переключателей пакетных, автоматов, реле, фотореле, снятие показаний счетчиков, обслуживание праздничной иллюминации.
     Планирование объемов и очередности проведения текущего ремонта установок наружного освещения должно основываться на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания и имеющих место отказах.
     Ежегодный проект плана текущего ремонта и обслуживания оборудования установок наружного освещения разрабатывается и утверждается администрацией.
     При подготовке проектов планов текущего ремонта и обслуживания установок наружного освещения необходимо ориентироваться на сроки проведения, предусмотренные законодательными документами, с учетом категории улиц.

Планирование ежегодного текущего ремонта и обслуживания оборудования установок наружного освещения должно сочетаться с планированием технического обслуживания согласно нормативным документам, непосредственно относящимся к эксплуатации установок наружного освещения и опыта работы администрации. Эти данные позволяют уточнить годовую потребность в материальных, финансовых, трудовых ресурсах, а также в машинах и механизмах.
     При оценке качества выполнения текущего ремонта следует руководствоваться требованиями действующих законов, а также учитывать следующий порядок работ:

3.4.1. При выполнении текущего ремонта и обслуживания воздушных и кабельных линий:

- положение стоек опор, кронштейнов, светильников должно быть единообразным, чтобы не нарушалась стройность восприятия опор со светильниками в дневное время. Исключение составляют ветхие железобетонные опоры, подлежащие замене в плановом порядке. Разрушенные железобетонные опоры должны быть полностью заменены;
3.4.2. При выполнении текущего ремонта пунктов питания:

- каркас панели пункта питания, нулевая шина, видимая часть контура заземления должны быть покрашены в черный цвет, а шины, концы кабельных жил, перемычки - соответственно в цвета желтый (фаза А), зеленый (фаза В) и красный (фаза С). На контуре заземления должна быть шпилька с гайкой для присоединения переносного заземления. На шинах места для присоединения должны быть очищены от краски;
- все электрические соединения должны иметь надежный контакт. На приходящих и отходящих кабелях должны быть бирки с указанием места подсоединения, марки и сечения кабеля;

- провода вторичной коммутации должны быть уложены по крепленым конструкциям, катушки контакторов должны иметь отключающее устройство для отключения контактора на время ремонта, профилактики и замены предохранителей на отходящем направлении во время работы установок наружного освещения;

- контакторы должны быть отрегулированы, снабжены дугогасящими камерами. Катушки контакторов должны соответствовать типу контакторов и не иметь следов подгорания. Поверхность контакторов не должна иметь следов эрозии и раковин, рубильники и предохранители должны легко входить в пинцеты и не иметь при этом перекосов;
- все приборы защиты должны быть исправны и снабжены маркировкой, тепловые расцепители и плавкие вставки должны соответствовать расчетной нагрузке, указанной в карте замеров нагрузки и напряжений, находящейся в пункте питания, и току короткого замыкания в конце линии;
- трансформаторы тока и счетчики, предназначенные для учета расхода электроэнергии, должны соответствовать нагрузке пункта питания и должны быть исправными. В зимний период года счетчики должны обогреваться;
- пункты питания внутренней установки должны снабжаться изолирующей от пола решеткой, а в шкафах пункта питания наружной установки должен быть изолирующий коврик на откидной ступеньке. В каждом пункте питания должна быть ручка-съемник для предохранителей, а также полный комплект плакатов по технике безопасности;

- прошедшие текущий ремонт пункты питания должны полностью отвечать требованиям ПУЭ, ПТЭЭП, МПОТ при эксплуатации электроустановок.
3.4.3. При выполнении текущего ремонта и обслуживания световых приборов:
- световые приборы должны быть жестко закреплены в рабочем положении относительно освещаемого объекта;

- корпуса светильников и прожекторов не должны иметь очагов коррозии, при необходимости покрашены, отражатели и рассеиватели очищены, патроны надежно закреплены в рабочем положении, пускорегулирующие аппараты и зажигающие устройства исправны;

- все светильники и прожекторы должны быть исправны, не горящие и явно снизившие световой поток лампы должны быть заменены;

                                         IV. Капитальный ремонт

4.1. Капитальный ремонт проводится в целях восстановления исправности установок наружного освещения до уровня, близкого к параметрам, имеющимся у них в первоначальном, новом состоянии. При капитальном ремонте необходима комплексная проверка оборудования с проведением измерений и испытаний, восстановлением изношенных узлов и деталей, устранением всех выявленных дефектов. При проведении капитального ремонта должно предусматриваться выполнение требований директивных указаний и мероприятий, направленных на увеличение длительности безотказной работы оборудования, улучшение его технико-экономических показателей, безопасности и внешнего вида.

4.2. Состав работ по капитальному ремонту аналогичен составу работ по текущему ремонту и отличается от последнего большими объемами проведения ремонтных работ, заменой элементов оборудования. Капитальный ремонт должен проводиться комплексно с охватом всех элементов ремонтируемой установки наружного освещения.
4.3. Оценка качества выполнения капитального ремонта установок наружного освещения, устройств управления и связи аналогична оценке качества текущего ремонта с некоторыми дополнениями, связанными с увеличенными объемами проводимых работ и заменой оборудования:
4.3.1. Положение стоек, кронштейнов, светильников должно быть полностью единообразным. Все стойки должны быть выправлены, разрушенные восстановлены и должны находиться в вертикальном положении.
4.3.2. Железобетонные опоры, имеющие у основания обнаженную арматуру, сколы, трещины шириной более 1 мм, полностью заменяются.
4.3.3. Провода воздушных распределительных сетей наружного освещения и провода управления не должны иметь более одного соединения в пролете, ответвления к светильнику должны быть выполнены в соответствии с инструкцией по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил.

4.3.4. Кабельная распределительная сеть и сеть управления не должны иметь поврежденных участков.

4.3.5. Светильники с истекшим сроком службы, значительно снизившие свои эксплуатационные параметры и не подлежащие ремонту, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт светильники аналогичной мощности и назначения (как правило, с одинаковой внешней формой в пределах участка улицы или дороги).
4.3.6. Источники света (лампы) должны быть полностью заменены на новые.
4.3.7. Устройства централизованного и децентрализованного управления с истекшим сроком службы, резко снизившие свои эксплуатационные параметры, должны быть заменены на новые или прошедшие капитальный ремонт.

                                              V. Реконструкция

5.1. Реконструкция установок наружного освещения, систем управления и контроля должна проводиться в установленном порядке с целью замены устаревшего, в том числе по архитектурному дизайну, оборудования и обеспечения повышения безопасности населения, а также эксплуатационного персонала, улучшения технико-экономических показателей установок на основе использования новых технических средств.
5.2. Основаниями для планирования проведения реконструкции являются:
- превышение срока службы основного оборудования, который предусмотрен нормативно-техническими документами и инструктивными материалами заводов-изготовителей;

- изменение категории объекта освещения дорожно-транспортной сети по норме освещения;