Администрация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ II

Материалы по обоснованию проекта

ПРОЕКТ

Редакция по состоянию на 23 апреля 2014 г.

по заказу администрации Большемурашкинского муниципального района

Нижний Новгород – 2014 г.

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Часть 1.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Заказчик: Администрация Большемурашкинского муниципального района

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана муниципального образования Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области –                                                                                           р.п. Б. Мурашкино

Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                       С.И. Крылов

Главный инженер проекта                                                                                          Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Содержание Тома II

Часть 1 Материалы по обоснованию проекта генерального плана

РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	13

ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе	13

1.1 Особенности размещения сельского поселения в системе расселения	13

1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории	14

1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия	18

ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы	20

2.1 Система расселения	20

2.2 Трудовые ресурсы и занятость	20

2.3 Население	21

ГЛАВА 3 – Организация территории	22

3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав	22

3.2 Жилые территории и жилой фонд	22

3.3 Социальная сфера	24

3.3.1 Учреждения образования	24

3.3.2 Учреждения здравоохранения	25

3.3.3 Учреждения культуры и искусства	26

3.3.4 Физкультура и спорт	27

3.3.5 Проблемы объектов социальной сферы	27

3.4 Размещение производственных предприятий и объектов	27

3.5 Сельское хозяйство	28

3.6 Размещение объектов специального назначения	28

ГЛАВА 4 – Инфраструктура	30

4.1 Транспортная инфраструктура	30

4.1.1 Внешний транспорт	30

4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание	32

4.2 Инженерная инфраструктура	32

4.2.1 Электроснабжение	32

4.2.2 Газоснабжение	33

4.2.3 Теплоснабжение	34

4.2.4 Водоснабжение	35

4.2.5 Водоотведение	39

4.2.6 Противопожарное водоснабжение	39

ГЛАВА 5 – Выводы	41

РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	42

ГЛАВА 1 – Демографический прогноз	42

ГЛАВА 2 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания	43

ГЛАВА 3 – Организация территории	44

3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения	44

3.2 Направления развития производства	44

3.2.1 Промышленность	44

3.2.2 Сельское хозяйство	45

3.3 Жилищное строительство	47

3.4 Социальная сфера	47

3.4.1 Учреждения образования	48

3.4.2 Учреждения здравоохранения	49

3.4.3 Физкультура и спорт	49

3.4.4 Объекты бытового назначения	50

3.4.5 Объекты культуры и искусства	50

3.5 Объекты ритуального назначения	50

3.6 Объекты пожарной безопасности	51

3.7 Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую	51

3.7.1 Изменение административных границ населенных пунктов	52

3.7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения	53

ГЛАВА 4 – Инфраструктура	53

4.1 Транспортная инфраструктура	53

4.1.1 Внешний транспорт	54

4.1.2 Улично-дорожная сеть	56

4.2 Инженерная инфраструктура	56

4.2.1 Электроснабжение	56

4.2.2 Газоснабжение	58

4.2.3 Теплоснабжение	59

4.2.4 Водоснабжение	59

4.2.5 Противопожарное водоснабжение	60

4.2.6 Водоотведение	61

РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории	64

3.1 Объекты культурного наследия	64

3.2 Особо охраняемые природные территории	65

РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду	66

4.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории	67

4.2 Санитарная очистка территории	68

4.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха	74

4.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод	77

4.5 Состояние и загрязненность почв	83

4.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда	85

4.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду	86

4.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов	88

РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению	89

5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	90

5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	94

5.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	103

5.4 Объекты по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС	107

5.5 Инженерная защита территории	107

РАЗДЕЛ VI – Основные технико-экономические показатели	111

Часть 2 Карты в составе материалов по обоснованию

## Общие положения

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план сельского поселения Советский сельсовет» (далее по тексту – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к сельскому поселению Советский сельсовет эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- 	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

На момент разработки генерального плана имеются документы территориального планирования Нижегородской области и муниципального района.

Генеральный план сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области разработан в существующих границах сельского поселения на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы.

Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает сельское поселение Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-	Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-	Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-	СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области №254 от 29 апреля 2010;

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

## Описание целей и задач территориального планирования

Главными целями подготовки генерального плана сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области являются:

1)	Создание документа территориального планирования,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния планируемой территории на период 20 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2018 года;

2)	Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации в направлении максимального использования его культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества, а также на основе установления целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям генерального плана.

3)	Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области;

4)	Подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

5)	Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

6)	Создание эффективной системы регулирования градостроительной деятельности посредством становления правовых, административных и технологических связей между процессами подготовки планов и реализации планов по совершенствованию пространственной среды, роста объёмов и качества строительства, реконструкции объектов различного назначения;

7)	Концентрации ресурсов, предотвращения их неконтролируемого рассредоточения и неэффективного использования, повышения качества среды жизнедеятельности в населенных пунктах, связанного с такой концентрацией – цели, достижение которой обеспечивается определением стабильных границ функциональных зон, не предусматривающих неоправданное разрастание площади территорий под новое освоение;

8)	Обеспечение баланса развития производственной деятельности, размещения новых производственных мощностей и сохранения природного ландшафта и природной привлекательности территории;

9)	Подготовка дифференцированных показателей применительно к стандартным территориям нормирования – территориям, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания, с учётом ограничений по экологическим и иным условиям проживания населения;

10)	Обеспечение в необходимом объёме и на высоком качественном уровне услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, подлежащих предоставлению населению со стороны органов местного самоуправления в соответствии с вопросами их ведения, определёнными федеральным законодательством;

Краткосрочное территориальное планирование на период первого этапа реализации генерального плана  до конца 2018 года связано с обеспечением максимального приближения к достижению цели территориального планирования путём выполнения следующих задач, являющихся мероприятиями, определёнными в Томе I:

1)	задача №1 (задача правовая) – совершенствование местной нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности;

2)	задача №2 (задача административная) – обеспечение подготовки и принятия документов, предусмотренных законодательством и необходимых для осуществления строительства, реконструкции объектов применительно к первому этапу реализации генерального плана;

3)	задача №3 (задача административно-технологическая) – обеспечение строительства, реконструкции объектов местного значения применительно к первому этапу реализации генерального плана.

# РАЗДЕЛ I – Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

## ГЛАВА 1 – Общие сведения о районе

### 1.1 Особенности размещения сельского поселения в системе расселения

Сельское поселение Советский сельсовет входит в состав Большемурашкинского муниципального района и расположено в южной части района.

Описание границ

От точки 6 до точки 2 граница сельского поселения Советский сельсовет проходит в северо-восточном, восточном направлениях по границе земель бывшего АО имени Ленина и ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский", далее в северном и юго-западном направлениях по западной границе кварталов 24, 34 Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза.

От точки 2 до точки 9 граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Княгининским муниципальным районом.

От точки 9 до точки 10 граница проходит в западном направлении по северной границе кварталов 37, 38, 39 Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза.

От точки 10 до точки Б граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Княгининским муниципальным районом.

От точки Б до точки В граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Бутурлинским муниципальным районом.

От точки В до точки 3 граница совпадает с границей Большемурашкинского муниципального района и проходит по границе с Перевозским муниципальным районом.

От точки 3 до точки 8 граница проходит в северо-восточном направлении по границе земель ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский" и бывшего АО имени Ленина, далее в северо-западном направлении по правому берегу ручья Дивный Дол.

От точки 8 до точки 5 граница проходит по границе земель ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский" и бывшего АО "Колос" до пересечения с ручьем Удома, далее граница проходит в северо-западном направлении по ручью Удома, далее по границе земель ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский" и бывшего АО "Колос", пересекая автомобильную дорогу Большое Мурашкино - Перевоз, далее по северной границе автомобильной дороги Большое Мурашкино - Курлаково, затем граница проходит в северо-восточном направлении по границе земель ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский" и бывшего АО "Новая жизнь".

От точки 5 до точки 7 граница проходит в восточном направлении по ручью Бортный, далее в южном и западном направлениях по краю лесного массива Большемурашкинского лесничества Бутурлинского лесхоза, далее в южном и западном направлениях по границе земель бывшего АО имени Ленина и ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский", далее по левому берегу реки Сундовик, далее в южном направлении по левому берегу реки Удома, по автомобильной дороге Большое Мурашкино - Перевоз.

От точки 7 до точки 6 граница проходит по границе с муниципальным образованием рабочий поселок Большое Мурашкино в южном направлении по дну оврага, вдоль ручья до пруда, далее на северо-запад по бровке оврага и границе территории полигона ТБО до объездной дороги, далее по северной границе объездной дороги до пересечения с грунтовой дорогой, далее по правому берегу реки Сундовик, по реке Мурашка вдоль грунтовой дороги, далее вдоль южной границы кладбища и кирпичного завода, далее по западной границе территорий "Ремстрой" и передвижной механизированной колонны "Сельхозмонтаж", вдоль территории сельскохозяйственного производственно-технического училища N 6 до автомобильной дороги Н.Новгород - Княгинино, далее по южной границе этой дороги в восточном направлении до пересечения дороги с оврагом, далее от северной границы автомобильной дороги Н.Новгород - Княгинино по границе огородов к западной границе садоводческого товарищества, далее по границе земель ОАО "Племенной завод "Большемурашкинский" до автомобильной дороги, далее на юго-запад вдоль грунтовой дороги, далее на запад вдоль линии газоснабжения до оврага, далее по бровке оврага на восток и запад до пересечения с автомобильной дорогой на Н.Новгород.

Площадь территории сельского поселения Советский сельсовет – 21810  га (218,10 км2).

Современная средняя плотность населения по поселению – 9,4 чел/км2.

В состав поселения входит 11 населенных пунктов. Административный центр – с.п. Советский.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

### 1.2 Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Раздел составлен на основе данных ТСН 23-301-97 НН «Строительная климатология для пунктов нижегородской области» (Нижний Новгород, 1997 г.) и СНиП 23-01-89* «Строительная климатология» (Москва, 2003 г.).

Краткая климатическая характеристика составлена по материалам наблюдений на МС Лысково.

Климат территории умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и умеренно теплым коротким летом. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1 - Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Населенный пункт | Температура наружного воздуха, (С |
| --- | --- |
|  | Средняя по месяцам |
|  | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| г. Лысково | -12,0 | -11,2 | -5,2 | 4,6 | 12,3 | 16,9 | 18,7 | 16,9 | 11,0 | 3,6 | -3,2 | -8,5 | 3,7 |

Абсолютно минимальная t янв.= -45°; абсолютная минимальная t июля= +37°.

Переход среднесуточной t возд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Примерно через три-четыре недели после первого снега образуется устойчивый снежный покров. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Заволжье отличается повышенным увлажнением. За год здесь выпадает 500 - 550 мм осадков. В правобережье осадки распределяются неравномерно. В пониженных условиях рельефа выпадает 450-500 мм за год, а на возвышенностях более 550 мм.

Влажность воздуха

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 1.2.

Таблица 1.2 - Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

| Месяц | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Среднегод. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Относительная влажность воздуха (%) | 84 | 82 | 79 | 73 | 64 | 65 | 72 | 75 | 78 | 82 | 84 | 84 | 77 |
| Упругость водяного пара (ГПА) | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 6,0 | 8,7 | 12,0 | 14,8 | 13,7 | 10,1 | 6,6 | 4,5 | 3,2 | 7,3 |

Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточногонаправлений

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

Таблица 1.3 – Направление и скорость ветра

| Повторяемость направлений ветра (числитель), %, средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |
| --- |
| январь | Макс.из средних скоростей по румбам за январь | июль | Мин. из средних скоростей по румбам за июль |
| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 5 3,7 | 5 3,1 | 8 3,1 | 15 4,5 | 24 5,2 | 20 4,8 | 14 4,2 | 9 3,7 | 5,2 | 10 3,0 | 7 2,8 | 11 2,6 | 10 2,8 | 15 2,8 | 15 3,0 | 15 3,2 | 17 3,2 | 3,2 |

Лесные ресурсы

Территория сельского поселения характеризуется наличием незначительного количества лесов.  В основном здесь распространены степи и почвенный покров в основном формируется под влиянием луговых трав.

Леса расположены в основном по склонам оврагов и балок.

Древесная растительность немногочисленных лесов представлена лиственными породами, где преобладают дуб, осина, липа, клен, вяз, ясень, береза и др.

Водные ресурсы

Территория сельского поселения отличается довольно сконцентрированной речной сетью, принадлежащей в основном бассейну  р.Сундовик.

Река Сундовик начинается на юге Большемурашкинского муниципального района на границе с Бутурлинским районом и впадает в р. Волга за пределами района. Русло извилистое, неразветвленное, шириной 1,0-3,0 м, глубина на перекатах 0,1-0,3 м, на плесах около 1,0 м, в водохранилище до 4,0 м. Преобладающие скорости 0,1-0,3 м/с.

Берега крутые задернованные, высотой 3-4,5 м, пойма отсутствует. Долина трапецеидальная 550-650 м. Склоны частично распаханы, открыты. Ярко выражена левобережная терраса. Русло чистое, дно песчаное местами заиленное, водозабор 0,05 -0,06м3/с.

Вода в реках нагревается в июле до 25оС. Продолжительность купального сезона на реках и водоемах со среднесуточными температурами воды выше 17оС – 90-95 дней.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Заболоченные места встречаются в долинах рек и по межхолмовым понижениям на водоразделах.

Гидрогеологические условия

Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным.

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Почвы

Территория расположена в юго-восточной части Правобережья лесостепной зоны области.

Почвенный покров в основном представлен четырьмя типами почв, в состав которых входят 20-25 разновидностей. Основные типы почв: серые лесные, темно-серые лесные, дерново-луговые, болотные.

Почвенный покров землепользования в основном занимают серые и темно-серые лесные среднесуглинистые почвы на покровных и лессовидных суглинках. Расположены они на водораздельных плато и пологих склонах водоразделов.

Почвы в основном используются пашней, они хорошо гумусированы (2,4-5,0%), имеют прочную структуру, достаточно обеспечены азотом, Ph реакции солевого раствора 5-5,5, т.е. почвы слабокислотные, степень насыщенности основаниями от 75 до 89%.

### 1.3 Рельеф и инженерно-геологические условия

Большая часть поселения, за исключением узкой полосы долины  р. Сундовик  и ее притоков по особенности рельефа, геологическим и гидрогеологическим условиям имеет благоприятные инженерно-геологические условия для градостроительного освоения.

В геоморфологическом отношении территория поселения является частью Восточно-Европейской равнины, которую река Волга делит на две части – Левобережье и Правобережье. Территория сельсовета приурочена к Правобережью и  занимает северо-западную окраину Приволжской возвышенности.

Благоприятные условия для строительства имеют участки территории поселения, приуроченные к средне-верхнечетвертичной и современной эрозионно-денудационной равнине, сложенной мощной толщей элювиально-делювиальных суглинков с прослоями супесей, песков и глин. Мощность толщи до 26,0 м. Преобладающие уклоны поверхности от 2% до 5%, местами до 10%.

Территория умеренно расчленена реками, балками, оврагами. Абсолютные отметки поверхности 160-180 м.

Грунтовые воды носят спорадический характер, приурочены к линзам и прослоям песков, элювиально-делювиальных суглинков. Встречается верховодка, в понижениях рельефа и на водоразделах возможно заболачивание.

Основанием для зданий и сооружений в основном будут служить элювиально-делювиальные суглинки с нормативным расчетным давлением на грунт 2,0-2,5 кг/см2.

Ограниченно-благоприятные условия для строительства имеют участки, приуроченные к средне-верхнечетвертичной аккумулятивно-денудационной равнине, сложенной толщей лессовидных суглинков (до 27,0 м), с прослоями и линзами песка.

Поверхность полого-волнистая, преобладающие уклоны от 2 до 5%, местами до 10%. Лессовидные суглинки интенсивно размываются поверхностными водами, вследствие чего образуются глубокие овражно-эрозионные долины, наблюдаются многочисленные оползни – сплывы. Нормативное расчетное давление на грунт при условии замачивания составляет 1,0 кг/см2.

Грунтовые воды, приуроченные к лессовидным суглинкам, прослоям и линзам песков, носят спорадический характер. Естественная дренированность слабая. На отдельных участках наблюдаются просадки. Ограниченно благоприятные территории широко развиты на юго-востоке описываемого района.

При необходимости использования этих территорий под застройку следует предусматривать комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории (борьба с оврагообразованием, разрушением берегов, оползневыми процессами и дренаж).

## ГЛАВА 2 – Население и трудовые ресурсы

### 2.1 Система расселения

На территории сельского поселения Советский сельсовет расположен 11 населенных пунктов.

Общая численность постоянного населения на начало 2013 года составляет 2052 человека.

Поселок Советский – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица 2.1 – Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №146-З от 28.08.2009 г.

| Наименование муниципального образования | Состав муниципального образования | Численность, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Советский сельсовет | ИТОГО: | 2052 |
|  | сельский поселок Севетский | 1115 |
|  | село Вершинино | 171 |
|  | деревня Красново | 10 |
|  | сельский поселок Красный | 2 |
|  | село Малое Мурашкино | 128 |
|  | деревня Медвежий Лог | 26 |
|  | деревня Николаевка | 2 |
|  | село Рождествено | 517 |
|  | село Картмазово | 45 |
|  | деревня Малые Бакалды | 1 |
|  | село Нелюбово | 35 |

На 2013 год в поселении 4 населенных пункта, в которых численность населения не превышает 20 человек.

Выявленные проблемы:

В результате анализа существующей системы расселения выявлены следующие проблемы:

- с.п. Советский территориально располагается крайне неудобно по отношению к населенным пунктам сельского поселения. Наблюдается наличие «обратной связи» - движение от центра.

### 2.2 Трудовые ресурсы и занятость

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая физическим развитием, умственными способностями и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным трудом.

Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых ресурсов составляет ее население в трудоспособном возрасте, а также подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.

Выделяют еще другую категорию – людей, реально участвующих в материальном производстве или непроизводственной сфере – экономически активное население.

Численность населения сельского поселения Советский сельсовет, занятого в экономике, сохраняет тенденцию к снижению, продолжается отток рабочей молодежи и высококвалифицированной рабочей силы в Москву и Нижний Новгород, что не позволяет полностью снизить напряженность на рынке труда.

В численности занятых также велика доля «бюджетников» — только в организациях образования и здравоохранения на сегодняшний день работает около 30 % всего занятого населения.

Проблемы занятости во многом обусловлены уровнем доходов населения. Невозможность устроиться на достойно оплачиваемую работу, способствует оттоку кадров в областной центр и столицу.

### 2.3 Население

Таблица 2.2 – Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2013 г.

| Перечень сельских населенных пунктов по администрации | Численность населения |
| --- | --- |
|  | Всего населения | В том числе МУЖЧИНЫ в возрасте | В том числе ЖЕНЩИНЫ в возрасте |
|  | Всего | муж | жен | 0-15 лет | 16-17 лет | 16-59 лет | 60 и старше | 0-15 лет | 16-17 лет | 16-54 лет | 55 и старше |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| с.п. Советский | 1115 | 547 | 568 | 102 | 16 | 394 | 51 | 91 | 13 | 319 | 158 |
| с. Вершинино | 171 | 90 | 81 | 13 | 2 | 72 | 5 | 8 | 2 | 45 | 28 |
| д. Красново | 10 | 8 | 2 |  |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 |
| с.п. Красный | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| с. Малое Мурашкино | 128 | 63 | 65 | 6 | 2 | 42 | 15 | 4 | 2 | 29 | 32 |
| д. Медвежий Лог | 26 | 10 | 16 |  |  | 3 | 7 |  |  |  | 16 |
| д. Николаевка | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| с. Рождествено | 517 | 248 | 269 | 30 | 5 | 183 | 35 | 29 | 6 | 131 | 109 |
| с. Картмазово | 45 | 21 | 24 | 3 |  | 14 | 4 | 1 |  | 5 | 18 |
| д. Малые Бакалды | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| с. Нелюбово | 35 | 17 | 18 |  |  | 13 | 4 |  |  | 7 | 11 |
| Итого | 2052 | 1007 | 1045 | 154 | 25 | 728 | 125 | 133 | 23 | 536 | 376 |

Таблица 2.3 – Динамика численности населения

| Показатели | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Общая численность постоянного населения, чел. | 1510 | 1481 | 2115 | 2071 | 2066 | 2052 |

Рис. 2.1 – Динамика численности населения

Выявленные закономерности:

Резкое увеличение численности населения в 2010 году связано с объединением сельских поселений Советский сельсовет и Рождественский сельсоветом.

В период с 2010 по 2013 гг. наблюдается незначительное снижение численности населения.

## ГЛАВА 3 – Организация территории

### 3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав

Для сложившейся системы расселения территории характерно наличие мелкодисперсного расселения – населенные пункты разбросанность друг от друга на расстоянии от 2 до 5 км.

Населенные пункты связаны с административным центром довольно рационально развитой системой местных автомобильных дорог.

Большую часть территории занимают земли сельскохозяйственного назначения. Лесная растительность представлена ограниченными по площади участками.

Архитектурно-пространственная композиция наиболее крупных населенных пунктов состоит из прямоугольной сетки улиц и мелких жилых кварталов, примыкающих к главным транспортным магистралям.

Малочисленные населенные пункты, характеризуются одноквартальной планировочной организацией с индивидуальной застройкой сельского типа.

### 3.2 Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- 	учет (мониторинг) жилищного фонда;

- 	определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- 	установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- 	организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- 	формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица 3.1 – Структура жилого фонда

| Наименование населенного пункта | Индивидуальные дома | Многоквартирные |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м | Кол-во домов | Кол-во квартир | Общая площадь, кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.п. Советский | - | - | - | 36 | 422 | 21540,87 |
| с. Рождествено | 185 | - | 6652,9 | 22 | 84 | 5086,93 |
| с. Нелюбово | 61 | - | 1593,9 | - | - | - |
| с. Картмазово | 64 | - | 1659,1 | - | - | - |
| Малые Бакалды | 26 | - | 437,0 | - | - | - |
| с. Вершинино | 108 | - | 3961,01 | - | - | - |
| с. Малое Мурашкино | 110 | - | 3601,74 | 4 | 8 | 322,2 |
| д. Красново | 47 | - | 1035,14 | - | - | - |
| д. Николаевка | 12 | - | 249,5 | - | - | - |
| д. Медвежий Лог | 42 | - | 1008,15 | - | - | - |
| п. Красный | 7 | - | 191,29 | - | - | - |

Таблица 3.2 – Характеристика жилого фонда

| Наименование населённого пункта | % обеспечения благоустройством от общего числа фонда по типу жилья | Индивидуальный жилой фонд, тыс. м2 | Многоквартирный жилой фонд тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Центральное отопление | Газ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.п. Советский | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 21,5 |
| с. Рождествено | 70 | 46 | - | 90 | 6,7 | - |
| с. Нелюбово | 2 | - | - | - | 1,6 | - |
| с. Картмазово | 13 | 7 | - | - | 1,7 | - |
| Малые Бакалды | - | - | - | - | - | - |
| с. Вершинино | 46 | - | - | 95 | 2,3 | - |
| с. Малое Мурашкино | - | - | - | 95 | - | - |
| д. Красново | - | - | - | 95 | - | - |
| д. Николаевка | - | - | - | - | - | - |
| д. Медвежий Лог | - | - | - | 100 | - | - |

Проблемы:

Остро встает проблема ветхого жилья и нового строительства. Коллективному индивидуальному жилищному строительству мешает отсутствие инженерной инфраструктуры (электроснабжения, водоснабжения, газификации).

Направления развития жилищного строительства

При планировании решения вопросов, связанных с обеспечением потребности населения в жилищном фонде выделяются следующие направления:

1. Строительство нового жилья на свободных территориях;

2. Повышение качества жилья за счет:

а) сноса ветхого жилого фонда;

б) строительства нового, капитального ремонта и реконструкции муниципального жилого фонда;

в) полного инженерного обеспечения жилого фонда, независимо от формы собственности;

3. Обеспечение условий безопасности и санитарного благополучия проживания в существующем жилом фонде.

### 3.3 Социальная сфера

Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых объектов: здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта.

### 3.3.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- Оптимизация сети образовательных учреждений;

- Строительство новых объектов инфраструктуры;

- Реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- Совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- Развитие системы обеспечение качества образования;

- Повышение эффективности управления в отрасли.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Таблица 3.3 – Характеристика объектов образования

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Мощность объекта по проекту, мест | Факт. посещаем. | Дефицит (-), излишек (+) | Степень загрузки % | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.п. Советский | МБОУ Советская СОШ | 305 | 117 | + 188 | 38% | удовл. |
| 2 | с.п. Советский | МБДОУ детский сад №3 «Березка» | 75 | 46 | + 29 | 61% | удовл. |
| 3 | с. Рождествено | МБДОУ детский сад «Родничек» | 28 | 21 | + 7 | 75% | удовл. |

Выводы:

### Общий анализ состояния образовательной системы показывает, что образовательная система поселения обеспечивает реализацию государственной политики в области образования. С учетом существующего населения обеспеченность школами полностью удовлетворяет нормам. По дошкольным учреждениям наблюдается неполная загрузка детских садов. Данная ситуация связана с особенностями сельской местности.

### 3.3.2 Учреждения здравоохранения

С целью обеспечения населения качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

- внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

- решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

- обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия;

- развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Станции скорой помощи в Советском сельсовете отсутствуют. Обслуживание населенных пунктов производится станцией скорой помощи МБУЗ «Большемурашкинская ЦРБ» (р.п. Большое Мурашкино).

Таблица 3.4 – Характеристика объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) | Мощность объекта по проекту, посещ/сут | Факт. посещаем. за год | Степень загрузки % | Характер. здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с.п. Советский | ФАП | 41 | 14264 | 100 | ветхое, приспособл. |
| 2 | с. Рождествено | ФАП | 21 | 5433 | 100 | ветхое |
| 3 | с. Малое Мурашкино | ФАП | 6 | 2154 | 100 | ветхое |
| 4 | с. Вершинино | ФАП | 4 | 1224 | 100 | ветхое |

Выводы:

### Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

В результате анализа существующей системы здравоохранения выявлены следующие проблемы:

- в связи с отсутствием подъездных путей приемлемого качества обслуживание станцией скорой помощи д. Малые Бакалды, д. Медвежий Лог, д. Николаевка затруднительно.

### 3.3.3 Учреждения культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующее росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Таблица 3.5 – Характеристика объектов культуры и искусства

| № п\п | Наименование видов учреждений культуры | Административно- территориальный уровень обеспечения услуг | Мощность по проекту | Фактическая посещаемость, в год | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Советский СДК | Сельский клуб | 200 мест | 6245 | удовл |
| 2 | Рождественский СДК | Сельский клуб | 200 мест | 4003 | удовл |
| 3 | Вершининский клуб | Сельский клуб | 30 мест | 1091 | удовл |
| 4 | М. Мурашкинский клуб | Сельский клуб | 20 мест | 555 | удовл |

Таблица 3.6 – Характеристика библиотек

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Фактическая посещаемость, в год | Характеристика здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Советское | Советская сельская библиотека | 620 | удовл |
| 2 | с. Рождествено | Рождественская сельская библиотека | 400 | удовл |

### 3.3.4 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

- 	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Таблица 3.6 – Физкультурно-спортивные сооружения

| Наименование | Адрес | Мощность | Характеристика состояния сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Спорт. зал., спорт площадка, площадь (м2) | Бассейны, площадь зеркала воды, (м2) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Хоккейная коробка | с.п. Советский | 1800 | - | - |

### 3.3.5 Проблемы объектов социальной сферы

В связи с отсутствием подъездных автодорог приемлемого качества выделяется ряд населенных пунктов, обслуживание которых объектами социального обслуживания затруднено:

-	д. Малые Бакалды, д. Медвежий Лог, д. Николаевка.

### 3.4 Размещение производственных предприятий и объектов

Структура народного хозяйства сельского поселения характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленностью.

Основные производства, развитые на территории района в целом и на территории сельского поселения Советский сельсовет, в частности, это растениеводство и животноводство.

В растениеводстве район специализируется на выращивание зерновых культур.

В животноводстве основным направлением является выращивание крупного рогатого скота.

Основные производственные предприятия:

-	ЗАО «Исток» - мастерские, с. Рождествено;

-	ОАО «Племенной завод «Большемурашкинский» - племенной завод КРС на 2000 голов, с.п. Советский;

-	ферма КРС на 300-1200 голов, с. Вершинино;

-	ферма КРС на 100-300 голов, с. Малое Мурашкино.

Для дальнейшего развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в поселение.

### 3.5 Сельское хозяйство

Территории сельскохозяйственного использования подразделяются на территории, входящие в состав земель сельскохозяйственного назначения и территории, используемые как сенокосы и пастбища, находящиеся в границах населенных пунктов.

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят:

- пашни, сельскохозяйственные угодья, пастбища, сенокосы.

Сельское хозяйство представлено следующими предприятиями – ЗАО «Искра», ОАО «Племенной завод «Большемурашкинский».

### 3.6 Размещение объектов специального назначения

В состав объектов специального назначения входят:

- территории кладбищ;

- территории свалок и полигонов складирования ТБО;

- территории снежных свалок;

- территории режимных объектов;

- скотомогильники.

Кладбища

В настоящее время на территории сельского поселения Советский сельсовет расположены следующие кладбища:

Таблица 3.7 – Территории ритуального назначения

| Местоположение | Площадь, га | Состояние (действующее, закрытое, ликвидируемое, вновь открываемое) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с. Вершинино | 0,32 | действующее |
| д. Медвежий Лог | 0,17 | действующее |
| с. Малое Мурашкино | 0,45 | действующее |
| с. Рождествено | 0,49 | действующее |
| с. Картмазово | 0,34 | действующее |
| с. Нелюбово | 0,40 | действующее |
| д. Малые Бакалды | 0,24 | действующее |

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Скотомогильники

На территории Советского сельсовета расположены следующие скотомогильники:

Таблица 3.8 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Красново | - | - | 400 | 1922 | 1931 | 1939 |
| 2 | д. Вершинино | 850 | - | 900 | 1896 | 1932 | 1928 |
| 3 | д. М.Бакалды | 800 | - | 400 | 1921 | 1921 | 1955 |
| 4 | с. Рождествено | 2000 | - | 900 | 1920 | 1920 | 1950 |
| 5 | с. Картмазово | 2000 | - | 400 | 1923 | 1924 | 1943 |
| 6 | с. Нелюбово | 2000 | - | 625 | 1907 | 1907 | 1921 |
| 7 | с.п. Советский | 2000 | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Рождествено | 3000 | - | 100 | 1990 | - | - |
| 9 | р.п. Б.Мурашкино | 1500 | - | 80 | - | - | - |

Таблица 3.9 – Перечень сибироязвенных скотомогильников

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование населенного пункта | Степень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С-01-06/111 | с. Вершинино | 3 |
| 2 | С-03-06/113 | д. Малые Бакалды | 4 |
| 3 | С-05-06/115 | д. Красново | 3 |
| 4 | С-06-06/116 | с. Картмазово | 4 |
| 5 | С-10-06/120 | с. Рождествено | 4 |
| 6 | С-17-06/127 | с. Нелюбово | 4 |

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Советском сельсовете являются:

- 	несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий;

-	отсутствие ограждения и указателей большинства скотомогильников, оканавливания и обваловки скотомогильников.

Проектом генерального плана предлагается провести консервацию скотомогильников с сокращением санитарно-защитной зоны.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

## ГЛАВА 4 – Инфраструктура

### 4.1 Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура имеет важнейшее значение. Качественное и эффективное использование транспортных ресурсов является залогом успешного развития экономики и социальной сферы района.

Транспортный комплекс сельского поселения представлен автомобильным транспортом, который осуществляет грузовые и пассажирские перевозки. Объекты железнодорожного и воздушного транспорта на территории поселения отсутствуют.

### 4.1.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

Внешние автомобильные транспортные связи сельского поселения обеспечиваются автодорогами регионального значения «Б.Мурашкино-Бутурлино», «Б.Мурашкино-Перевоз», «Работки-Порецкое» которые связывают сельское поселение с административным центром района и с областным центром.

Автомобильная дорога «Б.Мурашкино-Бутурлино» в пределах сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского района имеет:

Протяженность – 15,800 км.

Ширину земляного полотна – 12 м.

Ширину проезжей части – 7 м.

Автомобильная дорога «Б.Мурашкино-Перевоз» в пределах сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского района имеет:

Протяженность – 4,790 км.

Ширину земляного полотна – 12 м.

Ширину проезжей части – 7 м.

Автомобильная дорога «Работки-Порецкое» в пределах сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского района имеет:

Протяженность – 3,110 км.

Ширину земляного полотна – 12 м.

Ширину проезжей части – 7 м.

Внутрирайонные транспортные связи обеспечиваются дорогами межмуниципального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 "Об утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров" Правительство Нижегородской области постановило: утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области (таблица 4.1).

Таблица 4.1 - Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Нижегородской области

| Идентификационный номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием, км | с грунтовым покрытием, км |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 ОП РЗ 22К-0054 | Б.Мурашкино-Бутурлино | 15,800 | 15,800 | - |
| 22 ОП РЗ 22K-0052 | Б.Мурашкино-Перевоз | 4,790 | 4,790 | - |
| 22 ОП РЗ 22К-0162 | Работки-Порецкое | 3,110 | 3,110 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0615 | Подъезд к с.Картмазово от а/д Б.Мурашкино -Бутурлино | 3,785 | 3,785 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0627 | Подъезд к с.Нелюбово от а/д Подъезд к с.Картмазово | 1,000 | 1,000 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0614 | Подъезд к с.Рождествено от а/д Б.Мурашкино-Бутурлино | 1,570 | 1,570 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0636 | Подъезд к с.М.Мурашкино от а/д Б.Мурашкино-Бутурлино | 2,368 | 2,368 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0607 | Подъезд к с. Вершинино от а/д Б.Мурашкино-Бутурлино | 3,445 | 3,445 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0606 | Б.Мурашкино-Воронино | 7,085 | 7,085 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0634 | Подъезд к д.Красново от а/д Б.Мурашкино-Воронино | 1,18 | 1,18 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0616 | Подъезд к п.Советский от а/д Б.Мурашкино-Перевоз | 3,600 | 3,600 | - |
| 22 ОП МЗ 22Н-0830 | Подъезд №2 к с. Б.Бакалды о а/д Б.Мурашкино - Бутурлино | 0,750 | 0,750 |  |

Трубопроводный транспорт

Объекты трубопроводного транспорта на территории сельского поселения отсутствуют.

Выявленные проблемы:

Плохое состояние автомобильных дорог усугубляет проблемы в социальной сфере из-за несвоевременного оказания срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени и ограничений на поездки. При отсутствии автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и удаленные регионы.

-	Отсутствием подъездных автодорог приемлемого качества ряда населенных пунктов – д. Малые Бакалды, д. Медвежий Лог, д. Николаевка;

-	с.Рождествено расположено на автомобильной дороге интенсивного движения «Б.Мурашкино-Бутурлино». В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания населения, а также приведения в соответствие с перспективной категорией соответствующих автомобильных дорог, для выноса транзитного транспорта из границ населенных пунктов требуется строительство объездной дороги.

### 4.1.2 Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

В наиболее крупных населенных пунктах улично-дорожная сеть представляет собой, как правило, прямоугольно-прямолинейную сетку улиц с одной- двумя основными проезжими улицами.

Остальные улицы являются жилыми.

В малочисленных сельских населенных пунктах улично-дорожная сеть представлена одной сквозной проезжей улицей, соединяющей данный населенный пункт с дорогами общего пользования местного значения муниципального района.

Выявленные проблемы:

-	неудовлетворительное состояние дорог;

-	неорганизованный водоотвод;

-	постоянный рост количества транспорта увеличивает потребность в стоянках для кратковременного пребывания и гаражах;

-	гаражи размещаются на пригодных для жилищного строительства территориях, в то время как жилая застройка подчас расположена в санитарно-защитных зонах;

-	отсутствие тротуаров;

-	большие интервалы движения пассажирского транспорта на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

### 4.2 Инженерная инфраструктура

### 4.2.1 Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Советский сельсовет осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

На территории сельского поселения расположена понизительная подстанция ПС «Рождествено» 35/10 кВ.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Большое Мурашкино» и ПС «Рождествено» по следующей схеме:

-	от ПС «Большое Мурашкино» и ПС «Рождественно» 35/10 линии электропередач ЛЭП 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

ПС «Большое Мурашкино» 35/10 запитывается посредством ЛЭП 35 кВ от ПС «Княгинино» 110/35/10. От ПС «Большое Мурашкино» отходит ЛЭП 35 кВ на ПС «Рождественно». ПС «Рождественно» 35/10 запитывается от ПС «Бутурлино» 110/35/10, расположенной в Бутурлинском районе, посредством ЛЭП 35 кВ.

По территории поселения проходят следующие высоковольтные линии электроснабжения:

-	 магистральная ветка ЛЭП 35 кВ ПС «Большое Мурашкино» - ПС «Рождественно»;

-	 магистральная ветка ЛЭП 35 кВ ПС «Бутурлино» - ПС «Рождественно».

Большемурашкинский район относится к районам с достаточными возможностями для подключения новых потребителей.

### 4.2.2 Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Советский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции г. Княгинино, запитанной от проходящего по территории Княгининского района магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 (dу273, Р=5,4 МПа).

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

- с.п. Советский;

- с. Вершинино;

- с. Малое Мурашкино;

- п. Красный;

- с. Рождествено.

В домах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

Магистральные газопроводы высокого давления по территории поселения не проходят.

Таблица 4.2 – Характеристика газопроводов

| № п/п | № ИТД | Давление в газопроводе, МПа | Местоположение трассы (город, поселок, деревня) | Диаметр, мм | Протяженность, м | Общая протяженность, м | Размещение (надземное, подземное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Газопровод высокого давления 1,2 МПа |
| 1 | 563 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | отврезки в газопровод на с. Григорово до ШРП-14 с. Рождествено | Ø 159 | 10960,35 | 10997,0 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 89 | 36,6 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 159 | 79,2 | 90,0 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 89 | 10,8 |  |  |
| 2 | 724 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | врезка в газопровод на с.Рождествено до ШРП-16 п. Красный | Ø 57 | 71,8 | 71,8 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 57 | 376,0 | 376,0 | надземный |
| 3 | 1406 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | газопровод к с.Мал.Мурашкино от места врезки до ПГБ №5 в Б.Мурашкинский район | Ø 89 | 2278,3 | 2278,3 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 89 | 6,6 | 6,6 | надземный |
| 4 | 1189 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | газопровод на с.Вершинино в Б.Мурашкинский район Нижегородской области | Ø 89 | 0,2 | 3,2 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 57 | 3,0 |  |  |
| 5 | 113 | высокое 1 кат. 1,2 МПа | Б.Мурашкинский район межпоселковый газопровод от места врезки в газопровод на с.Григорово до ГРП п.Советский | Ø 273 | 1905,19 | 2814,6 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 219 | 5,2 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 114 | 904,16 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 114 | 7,5 | 10,8 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 57 | 3,3 |  |  |
| Газопровод высокого давления 0,6 МПа |
| 1 | 1189 | высокое 2 кат. 0,6 МПа | Газопровод на с. Вершинино в Б.Мурашкинский район | Ø 63 п/э | 530,5 | 2364,5 | подземный |
|  |  |  |  | Ø 110 п/э | 1834,0 |  |  |
|  |  |  |  | Ø 108 | 10,0 | 20,0 | надземный |
|  |  |  |  | Ø 57 | 10,0 |  |  |

### 4.2.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение газифицированных сельских населенных пунктов осуществляется с помощью индивидуальных нагревательных установок на природном газе.

Негазифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, электронагревателей и котельных на твердом и жидком топливе.

Система теплоснабжения потребителей включает:

-	централизованное теплоснабжение от отопительных котельных различной принадлежности с транспортом тепла через локальные тепловые сети, примыкающие к котельным;

-	децентрализованное теплоснабжение (подомовое) от домовых котельных или отопительных печей.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является «МУП ЖКХ Советского сельсовета». Предприятие эксплуатирует газовую котельную (суммарная мощность 6,0 Гкал/час) и 3650 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

Таблица 4.3 – Характеристика котельных

| № котел. | Населенный пункт | Установленная мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| № 1 | с.п. Советский | 6,00 | газ |

Таблица 4.4 – Объемы потребления тепловой энергии котельной

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  | V(м3) | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Детский сад, д. 43 | 4423 | 20 | 0,0897 |
| Контора племзавода, д. 37 | 2165 | 18 | 0,0474 |
| Торговый центр, д.39 | 3821 | 15 | 0,0698 |
| Дом культуры, д. 42 | 3400 | 16 | 0,06210 |
| Адм. здание МУП ЖКХ, д. 7 | 450 | 15 | 0,0086 |
| Интернат | 9500 | 16 | 0,1543 |
| Школа, д. 40 | 12118 | 16 | 0,1966 |
| Торговый центр, д. 41 | 4500 | 15 | 0,0819 |
| Баня, д. 44 | 1575 | 25 | 0,0259 |
| 2х кв. ж/дом № 19,20 | 817 | 20 | 0,0586 |
| 4х кв. ж/дом № 1,2,3,5,8,31,32,33,34 | 1181 | 20 | 0,4931 |
| 12ти кв. ж/дом № 15,16 | 2380 | 20 | 0,133 |
| 16ти кв. ж/дом № 17,18 | 3054 | 20 | 0,1603 |
| 18ти кв. ж/дом № 9,10,11,12 | 3885 | 20 | 0,3897 |
| 24х кв. ж/дом № 21,22,23,24,25,27,28,29 | 3828 | 20 | 0,6759 |
| 27ти кв. ж/дом № 23,26 | 5360 | 20 | 0,2517 |
| Итого: отопление |  |  | 2,8983 |

### 4.2.4 Водоснабжение

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Советский сельсовет осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, каптажей родников и шахтных колодцев).

Схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин (каптажей родников), водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артезианских скважин.

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома.

Качество воды артезианских скважин поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", из-за превышения показателя жесткости.

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя приняты в зданиях с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев 50 л/сут. на 1 человека. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и организаций по каждому населенному пункту предоставлены обслуживающими организациями (ЖКХ) Большемурашкинского муниципального района. При отсутствии исходных данных условно принято в населенных пунктах, где имеются водопроводные сети, водопотребление 80 л/чел в сутки.

Таблица 4.5 – Водопроводные сети и сооружения

| № п/п | Населенный пункт | Водопроводные сооружения | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Источник водоснабжения | Марка насоса | Производительность, м³/сут. | % износа | Регулирующие емкости, объем/высота ствола | % износа | Протяженность, км | Диаметр, мм | Материал | % износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | с.п. Советский | Скв. | ЭЦВ 6-10-140 | 192,00 | 100 | ВБ 25 м³ | 100 | 4,80 | 32-110 | сталь | 100 |
| 2 | с.п. Советский | Скв. | ЭЦВ 6-10-80 | 288,00 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Красново | Капт. № (для водоснаб. с.п. Советский) | - | 20,00 | 90 | Бак 200 м³ | 90 | 30,50 | 100-150 | чугун, ПВХ | 100 |
| 4 | ур. Сарка | Капт. № (для водоснаб. с.п. Советский) | - | 72,00 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Воронино | Капт. № (для водоснаб. с.п. Советский) | - | 50,00 | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Вершинино | Капт. | данные отсутствуют | 1,70 | 100 | пластик | 100 |
| 7 | с. Рождествено | Капт. | - | - | 100 | ВБ 25 м³/10 м | - | 10,50 | 25-100 | сталь | 100 |
|  |  | Скв. | ЭЦВ 6-10-80 | - | 100 | ВБ 5 м³ | - |  |  |  |  |
| 8 | с. Картмазово | Капт. | - | - | 100 | ВБ 5 м³ | - | 1,20 | 100 | чугун | 100 |
| 9 | с. Нелюбово | Скв. | ЭЦВ 6-10-110 | - | 100 | ВБ 25 м³/10 м | - | 0,80 | 50 | пластик | 100 |
|  | Всего | - | - | 636,00 | - | - | - | 49,80 | - | - | - |

Таблица 4.6 – Таблица основных показателей по водопотреблению и водоотведению

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во потребит., чел. | Норма водопотр., л/сут на чел. | Водопотребление на хозпитьевые нужды, м³/сут | Водопотребление организаций, м³/сут | Всего | Норма водоотвед., л/сут на чел. | Водоотведение, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | В центр. канализацию | В выгребы | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с.п. Советский | 1115 | 155 | 171,90 | 6,15 | 178,05 | 155 | 154,80 | 23,25 | 178,05 |
| 2 | с. Рождествено | 517 | 56 | 29,30 | 1,55 | 30,85 | 56 |  | 30,85 | 30,85 |
| 3 | с. Картмазово | 45 | 34 | 1,70 |  | 1,70 | 34 |  | 1,70 | 1,70 |
| 4 | с. Нелюбово | 35 | 80 | 3,12 |  | 3,12 | 80 |  | 3,12 | 3,12 |
| 5 | с. Вершинино | 171 | 80 | 13,84 |  | 13,84 | 80 |  | 13,84 | 13,84 |
| 6 | прочие нас. пункты | 169 | 50 | 8,70 |  | 8,70 | 50 |  | 4,35 | 4,35 |

### 4.2.5 Водоотведение

Система централизованного водоотведения в сельском поселении Советский сельсовет развита слабо.

В поселении частично канализирован лишь с.п. Советский.

Очистные сооружения канализации расположены в с.п. Советский.

Сточные воды от с.п. Советский отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационной насосной станцией (насос НЦИФ-100) производительностью 162 м3/сут. на поля фильтрации, износ КНС составляет 100%.

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Таблица 4.7 – Канализационные очистные сооружения

| Местонахождение | Суточная производительность, м3/сут | Состав очистных сооружений | Выпуск очищенных вод | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Советский | 140 | поля фильтрации 3150 кв.м. | - | 91,7 |

Таблица 4.8 – Канализационные насосные станции

| Местонахождение | Производительность, м3/сут | Марка насоса | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с.п. Советский | 140 | НЦИФ- 100 | 90 |

Таблица 4.9 – Канализационные коллекторы

| Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | Состояние (% износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.п. Советский | 100-270 | чугун, асбест, керамика | 5,0 | 100 |

### 4.2.6 Противопожарное водоснабжение

Расход воды на пожаротушение принимается согласно CП 8.13130.2009 и представлен в таблице 4.10. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Таблица 4.10 – Расходы воды на пожаротушение

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения на расч. срок, чел. | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаро-тушение, л/с | Общий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | л/с | м³/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | с.п. Советский | 1284 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15,0 | 162 |
| 2 | с. Вершинино | 200 | 10 | 1 | 1,25л×2=2,5 | 12,5 | 135 |
| 3 | с. Малое Мурашкино | 148 | 5 | 1 | 1,25л×2=2,5 | 7,5 | 81 |
| 4 | с. Рождествено | 609 | 10 | 1 | 2,5л×2=5 | 15,0 | 162 |
| 5 | с. Картмазово | 58 | 5 | 1 | - | 5,0 | 54 |
| 6 | с. Нелюбово | 45 | 5 | 1 | - | 5,0 | 54 |

В большинстве населенных пунктов для хранения противопожарного запаса воды (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные водоемы и резервуары, а также озера и пруды.

Таблица 4.11 – Пожарные водоемы

| Местонахождение емкости | Объем, м3 (для водонапорной башни указать также высоту ствола, м) | Состояние (%износа) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| с.п. Советский | 2x50 |  |
| с.п. Советский | 3x50 |  |
| с.п. Советский | 1x50 |  |
| с. Рождествено | 5x50 |  |
| с. Рождествено | 5x50 |  |

Выявленные проблемы:

-	большая часть водопроводных сетей и сооружений находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции;

-	отсутствие очистки сточных вод;

-	большая часть канализационных сетей и сооружений находится в неудовлетворительном состоянии и требует реконструкции. Износ сетей и сооружений составляет 100%.

## ГЛАВА 5 – Выводы

Большемурашкинский муниципальный район в целом и Советский сельсовет, в частности, входит в группу районов Нижегородской области со средним уровнем развития.

Такая социально-экономическая ситуация сложилась благодаря проводимой в муниципальном образовании политике, целью которой ставится решение задач, направленных на:

- привлечение  инвестиций в экономику и социальную сферу;

- реструктуризацию промышленного производства;

- техническое переоснащение сельскохозяйственных предприятий;

- поддержку малого предпринимательства;

- обеспечение трудовой занятости населения, особенно молодежи;

- организацию действенной молодежной политики.

Главной задачей социальной политики ставится улучшение уровня жизни населения, проживающего на территории сельского поселения Советский сельсовет.

# РАЗДЕЛ II – Перечень мероприятий и обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

## ГЛАВА 1 – Демографический прогноз

Одной из задач при формировании мероприятий по развитию территории муниципального района является создание условий для жизни населения до такого уровня, при котором рождаемость будет превышать смертность, а миграционная убыль перерастет в миграционный приток.

Улучшение демографической ситуации в поселении возможно путём реализации следующих мероприятий:

- создание и поддержания высокого уровня жизни жителей сельских населенных пунктов путём создания инженерной и транспортной инфраструктуры в соответствии с федеральными и региональными программами;

- создание рабочих мест с обеспечением достойного уровня заработной платы способствующей уменьшению миграций молодых специалистов из «села» в «город»;

- обеспечение жителей сельских населенных пунктов объектами социально-бытового назначения.

Расчет численности населения был осуществлен на основании данных по площадям земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов.

Прогнозируемая численность населения сельского поселения Советский сельсовет проектом принимается на первую очередь строительства (2018 год) – 2260 человек, на расчетный срок (2033 год) – 2883 человека.

## ГЛАВА 2 – Расчет обеспеченности учреждениями обслуживания

| Сельское поселение Советский сельсовет |  | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  | Исходный год проектирования | 2052 |
|  | 1-я очередь | 2260 |
|  | Расчетный срок | 2883 |

Таблица 2.1 – Обеспеченность учреждениями обслуживания

| Учреждение, предприятие | Единица измерения | Норма обеспеченности по СП 42.13330.2011 | Необходимо по норме (сущ. состояние) | Существующее положение | Процент обеспеченности | Необходимо по норме (1 очередь) | Необходимо по норме (расчетный срок) | Норма земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Детские дошкольные учреждения | место/1000 чел | 83 | 170 | 103 | 60% | 188 | 240 | 40 м2 на 1 место |
| Общеобразовательные школы | учащиеся/1000 чел | 122 | 251 | 305 | 100% | 276 | 352 | 20 м2 на 1 место |
| Стационары всех типов | коек/1000 чел | 14 | 29 | трансп. доступ. | - | - | - | 0,2 га на объект |
| Поликлиники | посещ. в смену/1000 чел | 23 | 48 | трансп. доступ. | - | - | - | 0,5 га на объект |
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. | - | в радиусе обсл | в радиусе обсл | - | - | - |
| Аптечный киоск | м2/1000 чел | 10 | 21 | 25 | 100% | 21 | 22 | 0,05 га на объект |
| Кинотеатры | место/1000 чел | 25 | - | - | - | - | - | - |
| Клубы | место/1000 чел | 100 | 205 | 450 | 100% | 227 | 290 | - |
| Спортивные залы | м2/1000 чел | 300 | 615 | - | - | 678 | 870 | 0,5 га на объект |
| Пожарное депо | объект/машина | 10-ти минутная транспортная доступность | 2/2 | 100% | 3/3 | 3/3 | - |
| Кладбище традиционного захоронения | га/1000 чел | 0,24 | 0,49 | 2,41 | 100% | 0,54 | 0,69 | - |

## ГЛАВА 3 – Организация территории

### 3.1 Планировочная организация территории поселения и населенных пунктов, входящих в состав поселения

В основу генерального плана положены следующие принципы:

- четкое функциональное зонирование;

- экологическое равновесие и эффективное развитие производства;

- создание единой системы озеленения с максимальным сохранением сложившихся ландшафтов и акваторий;

- упорядочение планировки промышленных и коммунально-складских зон;

- эффективное использование существующей территории в пределах городской черты.

### 3.2 Направления развития производства

Для развития производственных предприятий поселения предполагается провести следующие мероприятия:

- создать благоприятные условия для развития потребительского рынка;

- содействовать дальнейшему развитию сельскохозяйственных производств;

- проводить работу по привлечению инвестиций в район.

### 3.2.1 Промышленность

Главной целью является повышение уровня экономического развития и достижение финансовой самообеспеченности поселения.

Задачами развития  должны стать:

-	модернизация действующих и строительство новых предприятий;

-	внедрение инновационных технологий в производственный процесс, способствующий повышению производительности труда;

-	создание необходимой инфраструктуры, обеспечивающей развитие реального сектора экономики;

-	обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

-	повышение финансовой устойчивости

Проектом генплана планируется сохранение большинства существующих и выделение новых площадок на свободных от застройки участках для размещения производственных предприятий и объектов малого предпринимательства.

Площадки, располагаются вдоль основных планировочных связей, на участках, наиболее привлекательных для ведения производственной и иной хозяйственной деятельности.

Площадки дифференцированы по классу санитарной вредности, что важно для принятия решения по выбору вида хозяйственной деятельности на том или ином земельном участке. На территориях разрешается размещение предприятий 3,4 и 5 класса вредности с санитарно-защитными зонами 300, 100 и 50 метров соответственно, не оказывающих влияние на жилую застройку. Большинство площадок удалено от жилой застройки, что делает их привлекательными для размещения различных производственных мощностей.

Главная задача животноводства – это обеспечение населения продуктами питания высокого качества.

Увеличение производства животноводческой продукции будет идти на основе интенсификации производства, повышения продуктивности животных, что позволит снизить себестоимость производства единицы продукции.

Увеличение поголовья скота предусматривается провести за счет:

1.	Сокращения яловости коров с 20% до 15%, сохраняя при этом 98% охвата маточного поголовья искусственным осеменением, как в сельхозпредприятиях, так и в частном секторе.

2.	За счет покупки племенного скота.

3.	За счет увеличения процента сохранности молодняка. Для этого намечен ряд мероприятий: хозяйственных и ветеринарно-санитарных, включая содержание, кормление и материальный стимул.

### 3.2.2 Сельское хозяйство

Для ведения сельского хозяйства предполагается сохранение территорий в границах земель сельскохозяйственного назначения, выделенных на Схеме планируемых границ территорий и земель.

Руководствуясь Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14.06.2012 г. №717, Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области разработало Областную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области на 2013–2020 годы», утвержденную Постановлением Правительства Нижегородской области от 04.12.2012 г. №882 (в редакции постановлений Правительства Нижегородской области от 26.04.2013 г. №267, от 09.07.2013 №454).

В соответствии с указанными программами развитие сельского хозяйства предполагается в следующих направлениях:

Развитие растениеводства и повышение плодородия почв;

Развитие животноводства;

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности;

-	переработка зерна;

-	переработка молока;

-	переработка скота и птицы;

-	переработка картофеля, овощей и плодов;

Развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства:

-	государственная поддержка сельхоз товаропроизводителей и организаций АПК (субсидирование части затрат на уплату процентов за пользование кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства);

-	управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства.

Инновационная и инвестиционная привлекательность АПК:

-	строительство современных высокотехнологичных животноводческих комплексов и помещений;

-	освоение залежных земель;

-	оптимизация земельных отношений;

-	техническое переоснащение сельскохозяйственного производства;

-	информационно-консультационное обслуживание агропромышленного комплекса.

Формирование кадрового потенциала АПК;

Мелиорация земель сельскохозяйственного назначения.

Развитие растениеводства как важнейшей отрасли сельскохозяйственного производства ставит своей задачей рост производства продукции в объемах, достаточных для удовлетворения растущих потребностей населения, обеспечение животноводства полноценными кормами, сельскохозяйственным сырьем – пищевую и перерабатывающую промышленность.

Для этого предусматривается:

- увеличение площадей под посевами основных сельскохозяйственных культур;

- внедрение в производство передовых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- внедрение новых высокопродуктивных сортов семян;

- реализация комплекса агрохимических мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство плодородия почв.

### 3.3 Жилищное строительство

В первую очередь необходимо выявить возможность строительства в существующих границах населенных пунктов, за счет пустующих территорий, заброшенных домовладений, более эффективного использования существующих жилых территорий.

Основными задачами стратегии развития в отношении застроенных и подлежащих застройке территорий на расчётный период с учетом текущего удельного показателя ветхого и аварийного, нуждающегося в ремонте жилья являются:

-	развитие инженерной инфраструктуры и повышение уровня обеспеченности существующих территорий инженерными коммуникациями;

-	повышение комфортных условий проживания граждан;

-	проведение текущих, капитальных ремонтов фонда.

Увеличение объемов присоединяемого жилого фонда планируется за счет расширения границ населенных пунктов – с.п. Советский.

### 3.4 Социальная сфера

Уровень и качество жизни населения в значительной мере зависят от развитости системы социальной инфраструктуры, включающая в себя учреждения здравоохранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и искусства, торговли и т.д.

При прогнозировании развития социальной инфраструктуры в современных социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

-	социально-значимые виды обслуживания, где государственное регулирование по-прежнему остается значительным: сферы образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, культуры и искусства;

-	виды обслуживания, практически полностью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Их развитие происходит путем саморегулирования. Важнейшим ограничителем их развития является платежеспособный спрос населения.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района и МО сельское поселение Советский сельсовет, а также сохранение, реконструкцию и модернизацию существующих объектов.

На перспективу, при реальном увеличении населения и выполнении объемов строительства нового жилищного фонда, потребность в объектах социального и культурно-бытового обслуживания будет обеспечиваться за счет строительства на территориях, в соответствии с планируемым функциональным зонированием, представленным на «Сводной схеме (Основной чертеж)», на которой выделены зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и даны предложения по размещению объектов районного значения.

### 3.4.1 Учреждения образования

Стратегическими задачами развития отрасли образования является:

- оптимизация сети образовательных учреждений;

- строительство новых объектов инфраструктуры;

- реконструкция существующих объектов инфраструктуры;

- совершенствование содержания, технологии обучения и воспитания;

- развитие системы обеспечение качества образования;

- повышение эффективности управления в отрасли.

Согласно базовому варианту демографического прогноза предполагается незначительный рост численности населения младше трудоспособного возраста.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерным оборудованием, наглядными пособиями и пр., а также привлечению квалифицированных кадров.

Конечной целью всех этих организационных мероприятий является повышение качества школьной подготовки, общего культурного уровня молодежи и создание условий для нормального развития личности каждого молодого человека.

Исходя из существующей обеспеченности объектами образования и их наполняемостью, а также из проектной численности населения предусмотрено на расчетный срок:

- Реконструкция существующей общеобразовательной школы в с.п. Советский, с увеличением мощности до 350 мест, по мере необходимости.

- Строительство детского сада в с.п. Советский, по мере необходимости, на 140 мест.

### 3.4.2 Учреждения здравоохранения

Наиболее важным моментом в развитии системы здравоохранения района, является оснащение медицинских учреждений современным оборудованием и медицинской мебелью.

Оснащение лечебных амбулаторий в р. п. Большое Мурашкино соответствует табелю оснащения, на селе в амбулаториях наблюдается нехватка медицинского оборудования, из-за недостаточного финансирования.

С целью обеспечения населения района качественной и доступной медицинской помощью, а так же достижения эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить мероприятия направленные на:

-	развитие и укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений и лечебно-диагностической базы учреждений здравоохранения;

-	внедрение новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

-	решение кадровых вопросов, привлечение специалистов с высшим образованием;

-	обеспечение устойчивого санитарно-эпидимиологического благополучия в районе;

-	развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

В настоящее время основной проблемой системы здравоохранения является неудовлетворительное состояние материально-технической базы медицинских учреждений. Так, здания фельдшерских амбулаторных пунктов имеют износ 62 – 100%.

С учетом этого обстоятельства генеральным планом на первую очередь предлагается:

-	реконструкция Маломурашкинского фельдшерско-акушерского пункта;

-	реконструкция Рождественского фельдшерско-акушерского пункта.

### 3.4.3 Физкультура и спорт

Основные задачи в сфере физической культуры и спорта должны быть направлены на:

-	достижения нормативов обеспеченности объектов физической культуры и спорта;

-	оснащение спортивных залов и площадок (в том числе школьных) современным спортивным оборудованием и инвентарем;

-	приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ, центров дополнительного образования (спортивных секций).

Проектом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с.п. Советский;

- строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Рождествено.

### 3.4.4 Объекты бытового назначения

Данная сфера подлежит развитию в основном за счет частных средств.

### 3.4.5 Объекты культуры и искусства

Основные задачи в сфере культуры:

-	сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

-	развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

-	продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Современное развитие сферы культуры должно быть направлено на просвещение населения об истории и культуре своего края, способствующего росту национального самосознания и гордости за свою малую родину.

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов развитие данных объектов не предполагается.

Проектом предусмотрено на первую очередь:

- реконструкция Вершининского сельского дома культуры;

- реконструкция Маломурашкинского сельского дома культуры.

### 3.5 Объекты ритуального назначения

В процессе комплексной оценки территории было выявлено, что серьезных проблем с данными объектами не имеется.

Необходимость в расширении территорий данных объектов на перспективу отсутствует.

При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» и «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

### 3.6 Объекты пожарной безопасности

Для развития системы пожаротушения необходимо проводить постоянное улучшение материальной базы пожарных частей.

Исходя, из существующего положения и выполненных расчетов, на первую очередь проектом предлагается:

-	строительство пожарного депо в с. Вершинино;

-	строительство пирса для пожарных автомобилей в с. Картмазово и д. Николаевка.

### 3.7 Мероприятия по переводу земель из одной категории в другую

При реализации мероприятий проекта генерального, следует учесть, что Проектом предусмотрено строительство ряда объектов, размещение которых потребует организацию перевода земель.

В отношении изменения границ населенных пунктов следует отметить, что в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Особенности перевода земель сельскохозяйственного назначения

Особенности перевода земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию установлены статьей 7 Федерального закона «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», согласно которой перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных в том числе с

1) с установлением или изменением черты населенных пунктов;

2) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений (далее - линейные объекты) при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов.

Относительно перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и транспорта следует отметить, что такай перевод, осуществляется в порядке, предусмотренном вышеуказанным законом.

С 1 января 2012 года в целях жилищного строительства мероприятия по изменению границ населенных пунктов следует в обязательном порядке предусматривать при разработке (корректировке) генеральных планов поселений. При этом внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства, осуществляется без проведения публичных слушаний. Подготовка генерального плана и внесение в генеральный план изменений в части установления или изменения границы населенного пункта могут осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения.

При этом необходимо учитывать, что в случае необходимости изменения целевого назначения земельного участка в связи с его изъятием, в том числе путем выкупа, для государственных или муниципальных нужд перевод этого земельного участка из состава земель одной категории в другую осуществляется после его изъятия, выкупа.

Исполнительные органы государственной власти или органы местного самоуправления до предоставления заинтересованным гражданину или юридическому лицу изъятого, в том числе путем выкупа, земельного участка обязаны осуществить его перевод из состава земель определенной категории в категорию, обеспечивающую разрешенное использование этого земельного участка по целевому назначению.

Таким образом, мероприятия по изменению границ населенных пунктов, а также изменению границ и категорий земель сельскохозяйственного назначения, в целях строительства запланированных объектов, в обязательном порядке должны быть предусмотрены генеральным планом поселения, на территории которого планируется размещение соответствующих объектов.

### 3.7.1 Изменение административных границ населенных пунктов

Генеральным планом предполагается изменение административных границ с.п. Советский, с. Вершинино, с. Малое Мурашкино, п. Красный, с. Рождествено, с. Нелюбово, с. Картмазово, д. Медвежий Лог. Изменение границ будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3.1 - Планируемые площади населенных пунктов сельского поселения Советский сельсовет

| Населенный пункт | Площадь в существующих границах, га | Площадь планируемая, га | Изменения, га |
| --- | --- | --- | --- |
| с.п. Советский | 38,45 | 49,53 | 11,08 |
| с. Малое Мурашкино | 45,87 | 69,47 | 23,6 |
| с. Вершинино | 48,53 | 63,63 | 15,10 |
| п. Красный | 3,55 | 6,84 | 3,29 |
| д. Медвежий Лог | 25,31 | 26,89 | 1,58 |
| с. Рождествено | 103,44 | 115,97 | 12,53 |
| с. Картмазово | 38,63 | 40,11 | 1,48 |
| с. Нелюбово | 34,03 | 35,48 | 1,45 |

Таблица 3.2 – Перечень земельных участков, планируемых к включению в границы населенных пунктов.

| № ЗУ | Населенный пункт | Площадь, га | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.п. Советский | 0.59 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 2 | с.п. Советский | 2.21 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 3 | с.п. Советский | 1.21 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 4 | с.п. Советский | 1.17 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими объектами недвижимости |
| 5 | с.п. Советский | 5,9 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 6 | с. Малое Мурашкино | 1.75 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 7 | с. Малое Мурашкино | 9.23 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 8 | с. Малое Мурашкино | 9.54 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 9 | с. Малое Мурашкино | 1.65 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 10 | с. Малое Мурашкино | 1.43 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 11 | с. Вершинино | 15.1 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 12 | п. Красный | 0.85 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 13 | п. Красный | 2.45 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами, обеспечение земельными участками для нового строительства |
| 14 | д. Медвежий Лог | 1.58 | Обеспечение земельными участками для нового жилищного строительства |
| 15 | с.Рождествено | 0.49 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами, обеспечение земельными участками для нового строительства |
| 16 | с.Рождествено | 10.92 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами, обеспечение земельными участками для нового строительства |
| 17 | с.Рождествено | 1.11 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 18 | с. Картмазово | 1.48 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |
| 19 | с. Нелюбово | 1.44 | Для обеспечения возможности формирования земельного участка под существующими жилыми домами |

Таким образом, предлагается перевод 70,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

### 3.7.2 Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения

При реализации предложений по строительству и размещению объектов транспортной инфраструктуры потребуется проведение мероприятий по переводу земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, транспорта и т.д. в связи с планируемым размещением на указанных землях дорог.

Основные характеристики земельных участков, необходимых для размещения указанных объектов представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Земельные участки, планируемые для размещения дорог

| № п/п | Наименование дороги | Категория | Протяжен-ность, км | Площадь земель под автодорогой / категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | обход с. Рождествено | III | 5,4 | 5,4 га/(ЗСН) |
| 2 | подъезд к д. Малые Бакалды | IV | 2,69 | 2,69 га/(ЗСН) |
| 3 | подъезд к п. Красный | IV | 0,27 | 0,27 га/(ЗСН) |
| 4 | дорога, соединяющая д. Медвежья Поляна и д. Межвежий Лог | IV | 1,90 | 1,90 га/(ЗСН) |
| 5 | дорога, соединяющая д. Медвежий Лог и д. Николаевка | IV | 2,63 | 2,63 га/(ЗСН) |

Таблица 3.4 - Распределение земельного фонда по категориям земель.

| № п/п | Показатель | Существующее положение, га | Планируемое положение, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Территория поселения Советский сельсовет | 24016,8 | 24016,8 |
| 1 | земли населенных пунктов | 489,4 | 559,5 |
| 2 | земли сельскохозяйственного назначения | 19 433,2 | 19 350,2 |
| 3 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 40,2 | 53,1 |
| 4 | земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| 5 | земли лесного фонда | 4 054,0 | 4 054,0 |
| 6 | земли водного фонда | - | - |
| 7 | земли запаса | - | - |

## ГЛАВА 4 – Инфраструктура

### 4.1 Транспортная инфраструктура

Для улучшения функционирования транспортной сети предполагается осуществление следующих мероприятий:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог;

- увеличение финансового обеспечения на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог, в первую очередь повышение качества дорожного полотна;

- создание сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами сельских администраций;

- обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспорта;

- обеспечение устойчивого автобусного сообщения.

### 4.1.1 Внешний транспорт

В соответствии с концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025 года планируется:

- реконструкция участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Работки – Порецкое» (перспективная категория – II);

- строительство автомобильной дороги «Обход с. Рождествено» на участке автомобильной дороги «Б. Мурашкино – Бутурлино» (протяженностью 5,40 км, перспективная категория – III).

Таблица 4.1 - Основные технические параметры дороги «Работки-Порецкое»

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога II категории протяжением, км | 3,110 |
| Расчетная скорость, км/час | 90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 м |
| Ширина обочин, м | 2,0 м |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,5 |
| Ширина разделительной полосы, м | - |

Таблица 4.2 - Основные технические параметры обхода с. Рождествено

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога III категории протяжением, км | 5,4 |
| Расчетная скорость, км/час | 90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,5 м |
| Ширина обочин, м | 2,0 м |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,5 |
| Ширина разделительной полосы, м | - |

После строительства участка обхода с. Рождествено ему присваивается категория «автомобильная дорога общего пользования регионального значения». Одновременно с этим существующий участок автомобильной дороги «Б.Мурашкино – Бутурлино» переводится в категорию «автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения». На данном участке вводится ограничения движения транзитного транспорта.

Мероприятия, предусмотренные ГКУ «Главное управление автомобильных дорог в Нижегородской области»:

- строительство автомобильной дороги Проезд по с. Вершинино протяженностью 0,6 км.

Кроме того проектом предусмотрены следующие мероприятия.

На первую очередь:

-	строительство подъезда к п. Красный;

Таблица 4.4 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога протяжением, км | 0,27 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство а/д общего пользования, соединяющей д. Медвежья Поляна и д. Межвежий Лог;

Таблица 4.5 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога протяжением, км | 1,90 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

На расчетный срок:

-	строительство подъезда к д. Малые Бакалды;

Таблица 4.3 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога протяжением, км | 2,69 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

-	строительство а/д общего пользования, соединяющей д. Межвежий Лог и д. Николаевка.

Таблица 4.6 – Основные технические параметры автомобильных дорог

| Наименование параметров | Величина параметра |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Дорога протяжением, км | 2,63 |
| Расчетная скорость, км/час | 60-90 |
| Число полос движения, шт. | 2 |
| Ширина полосы движения, м | 3,0 м |
| Ширина обочин, м | - |
| Ширина проезжей части, м | 2*3,0 |
| Ширина разделительной полосы, м | не требуется |
| Ширина земляного полотна, м | - |

Также планируется сохранение направлений грунтовых дорог с целью проведения процедур установления публичных сервитутов на земельных участках с целью обеспечения беспрепятственного прохода и проезда неограниченного круга лиц по следующим направлениям:

-	с. Нелюбово – д. Малые Бакалды;

-	с. Картмазово – граница Большемурашкинского района;

-	с. Рождествено – граница Большемурашкинского района;

-	с. Рождествено – с. Малое Мурашкино;

-	с. Малое Мурашкино – р.п. Большое Мурашкино;

-	д. Николаевка – с. Вершинино;

-	с. Вершинино – подъезд к д. Красново;

-	подъезд к д. Медвежий Лог.

### 4.1.2 Улично-дорожная сеть

Проектом сохраняется структура улично–дорожной сети.

Необходимо провести работы по укладке асфальтобетонного дорожного покрытия. Все сложные и опасные дорожные участки должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками и быть хорошо решенными. Для безопасности пешеходов в районе их массового появления на дорогах (учебно-воспитательные учреждения, крупные магазины и т.п.), необходимо устанавливать искусственные неровности (лежачие полицейские, высотой не более 10 см обозначенные как разметкой, так и соответствующими дорожными знаками.

### 4.2 Инженерная инфраструктура

### 4.2.1 Электроснабжение

Раздел выполнен с учетом требований:

-	СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

-	Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Шестое издание

-	РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) Инструкция по проектированию городских электрических сетей

-	РД 34.20.185-94. Нормативы для определения расчетных электрических нагрузок коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

-	строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов.

-	замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

-	замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

-	оптимизация мест размыкания неоднородных сетей.

-	оптимизация уровней напряжения в сети.

-	перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

-	совершенствование технологических процессов.

-	улучшение качественных характеристик технологических процессов.

-	совершенствование конструкций зданий и сооружений.

-	рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок.

Проектом предлагается:

-	в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

-	замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

-	замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

-	улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Таблица 4.7 - Ориентировочный баланс электропотребления

| Наименование | Численность населения на 1-ю очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Расчетная электрическая нагрузка на 1-ю очередь, кВт | Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Советский сельсовет | 2260 | 2883 | 1980750 | 2059600 |

### 4.2.2 Газоснабжение

Проектом предусмотрено развитие жилищного строительства, в связи с этим необходима прокладка газопровода низкого давления.

Проектом Схемы территориального планирования Большемурашкинского муниципального района предлагается развитие системы газификации поселения в следующих направлениях.

На первую очередь:

-	строительство распределительного газопровода до с. Нелюбово;

-	установка газораспределительного пункта с. Нелюбово;

-	строительство распределительного газопровода до с. Картмазово;

-	установка газораспределительного пункта с. Картмазово;

-	строительство распределительного газопровода до д. Медвежий Лог;

-	установка газораспределительного пункта д. Медвежий Лог.

На расчетный срок:

-	строительство распределительного газопровода до д. Красново;

-	установка газораспределительного пункта д. Красново.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка в защитных футлярах, с бестраншейной прокладкой на пересечении дорог с твердым покрытием укладкой футляров открытым способом на грунтовых дорогах.

Защита газопроводов от коррозии осуществляется комплексно: нанесением антикоррозионного покрытия на  наружную поверхность труб, арматуры, соединительных деталей и применением электрохимических средств защиты.

Газорегуляторные пункты приняты в шкафном исполнении, в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Для предотвращения попадания на трубопроводы и оборудование ГРПШ блуждающих токов и защитных токов из подземных стальных газопроводов на входном и выходном газопроводах ШРП предусматривается установка изолирующих фланцевых соединений.

Таблица 4.8 - Ориентировочный баланс газопотребления на расчетный срок

| № | Наименование | Потребление газа на 1-ю очередь, нм3/год | Потребление газа на расчетный срок, нм3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Советский сельсовет | 547,5 | 719,4 |

### 4.2.3 Теплоснабжение

Все индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе.

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

### 4.2.4 Водоснабжение

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

В целях экономии питьевой воды проектом на первую очередь предусматривается:

-	в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

-	скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

-	контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01;

-	выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-	в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

-	исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

-	снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

-	внедрение систем учета потребления питьевой воды как для промпредприятий, так и для населения.

### 4.2.5 Противопожарное водоснабжение

Расходы воды на наружное пожаротушение приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.08.02-89 приведены в таблице 4.9.

Для площадок промышленных зон, существующих и осваиваемых в перспективе, предусмотрено сооружение противопожарных резервуаров с суммарной емкостью на каждой площадке не менее 50 м3, также возможно использование существующих озер и прудов в качестве пожарных водоемов.

Таблица 4.9 – Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.-питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные нужды, м³/сут | Полив, м³/сут | Пожароту-шение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| I очередь строительства |
| 1 | с.п. Советский | 180 | 175,86 | 8,79 | 17,59 | 48,85 | 162,00 | 413,09 |
| 2 | с. Вершинино | 160 | 24,32 | 1,22 | 2,43 | 7,60 | 135,00 | 170,57 |
| 3 | с. Малое Мурашкино | 160 | 18,08 | 0,90 | 1,81 | 5,65 | 81,00 | 107,44 |
| 4 | с. Рождествено | 160 | 74,24 | 3,71 | 7,42 | 23,20 | 162,00 | 270,58 |
| 5 | прочие нас. пункты | 80 | 9,52 | - | - | 5,95 | 108,00 | 123,47 |
| Расчетный срок |
| 1 | с.п. Советский | 200 | 256,80 | 12,84 | 38,52 | 64,20 | 162,00 | 534,36 |
| 2 | с. Вершинино | 160 | 32,00 | 1,60 | 4,80 | 10,00 | 135,00 | 183,40 |
| 3 | с. Малое Мурашкино | 160 | 23,68 | 1,18 | 3,55 | 7,40 | 81,00 | 116,82 |
| 4 | с. Рождествено | 180 | 109,62 | 5,48 | 16,44 | 30,45 | 162,00 | 323,99 |
| 5 | прочие нас. пункты | 80 | 12,56 | - | - | 7,85 | 108,00 | 128,41 |

### 4.2.6 Водоотведение

Проектом на расчетный срок предлагается создание централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений в с. Рождествено. На первую очередь проектом предусмотрено дальнейшее развитие централизованной системы канализации и реконструкция (модернизацию) канализационных сетей и сооружений в с.п. Советский.

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

Таблица 4.10 – Предложения по очистным сооружениям

| № п/п | Название населенного пункта | Расход стоков по населенному пункту, м3/сут | Проектные предложения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетн. срок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Рождествено | 66,82 | 102,77 | Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут |
| 2 | с.п. Советский | 158,27 | 240,75 | Реконструкция полей фильтрации с увеличение производительности до 250 м3/сут. |
| Всего: | 225,09 | 343,52 |  |

Таблица 4.11 – Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Норма водоотв., л/сут на чел. | Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут | Неучтенные расходы (5%), м³/сут | Производственные стоки, м³/сут | Всего, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I очередь строительства |
| 1 | с.п. Советский | 180 | 131,90 | 6,59 | 19,78 | 158,27 |
| 2 | с. Вершинино | 50 | 7,60 |  |  | 7,60 |
| 3 | с. Малое Мурашкино | 50 | 5,65 |  |  | 5,65 |
| 4 | с. Рождествено | 160 | 55,68 | 2,78 | 8,35 | 66,82 |
| 5 | прочие населенные пункты | 25 | 2,98 |  |  | 2,98 |
| Расчетный срок |
| 1 | с.п. Советский | 200 | 192,60 | 9,63 | 38,52 | 240,75 |
| 2 | с. Вершинино | 50 | 10,00 |  |  | 10,00 |
| 3 | с. Малое Мурашкино | 50 | 7,40 |  |  | 7,40 |
| 4 | с. Рождествено | 180 | 82,22 | 4,11 | 16,44 | 102,77 |
| 5 | прочие населенные пункты | 25 | 3,93 |  |  | 3,93 |

# РАЗДЕЛ III – Зоны с особыми условиями использования территории

### 3.1 Объекты культурного наследия

На территории Советского сельсовета расположены следующие объекты культурного наследия:

Таблица 3.1 – Список объектов культурного наследия

| Наименование ОКН | Датировка ОКН | Категория охраны | Документ о принятии на гос. охрану | Место нахождения ОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объекты культурного наследия |
| Сельское кладбище | конец XVIII – начало XIX вв. | Р | 38* | с. Малое Мурашкино |
| Покровская церковь | 1876 | Р | 471* | с. Нелюбово |
| Выявленные объекты культурного наследия |
| Предтеченская церковь | 1868 г. | В | 5-ОД* | с. Картмазово |

Примечание*:

-	471 – Решение Горьковского облисполкома от 18.12.89 г. № 471 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры местного значения»;

-	38 – Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 21.06.94 г. № 38 «Об объявлении старинных кладбищ Нижегородской области,  имеющих историческую, научную и культурную ценность, памятниками истории и культуры областного значения и объявлении их территорий землями историко-культурного назначения»;

-	5-ОД – Приказ Департамента охраны историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 24.04.00 г. № 5-ОД «Об отнесении культовых объектов к объектам историко-культурного наследия».

Охрана объектов культурного наследия

На территориях, подлежащих хозяйственному освоению, необходимо проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия (археологических полевых работ), в целях обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (строительство зданий и сооружений, артезианских скважин и водонапорных башен, авто- и железных дорог, прокладка инженерных сетей, коммуникаций и т.п.) осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия, землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации.

Финансирование работ осуществляется за счет средств физических или юридических лиц, являющихся заказчиками проводимых работ.

### 3.2 Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения Советский сельсовет особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# РАЗДЕЛ IV – Охрана окружающей среды с материалами оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в составе проекта «Генерального плана сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского района Нижегородской области» на основании заданий на проектирование, выданных администрацией района.

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

-	соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

-	обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

-	научно-обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-	СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-	СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-	СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-	СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-	СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-	СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Положение о водоохранных зонах водных объектов и их защитных прибрежных полосах (№ 1404 от 23.11.1996г.);

-	Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-	СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-	СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### 4.1 Анализ экологических проблем и природных особенностей территории

Состояние окружающей среды тесно связано с особенностями жизнедеятельности населения.

В целом экологическую обстановку в поселении можно назвать удовлетворительной. Основными причинами негативно влияющими на  экологическую обстановку в поселении являются:

-	не соблюдение СЗЗ от предприятий, транспортных, коммунальных и складских объектов;

-	отсутствие проектов нормативов предельно-допустимых выбросов от производственных зон и ряда предприятий;

-	отсутствие проектов единой санитарно-защитной зоны от производственных зон и предприятий;

-	отсутствие очистных сооружений сточных вод и сброс их в водоемы и на открытый рельеф местности;

-	неудовлетворительная организация сбора и утилизации бытовых отходов.

Это приводит к нарастанию экологических проблем, связанных с загрязнением воздуха, почв, водных объектов особо токсичными веществами, (включая свинец, цинк, ртуть, фенол и др.). Использование загрязненных вод для полива приусадебных садов и огородов, наряду с загрязнением почвы, обуславливает риск выращивания экологически недоброкачественной сельскохозяйственной продукции (с содержанием тяжелых металлов и пестицидов в плодах и овощах).

### 4.2 Санитарная очистка территории

Бытовые и промышленные отходы

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения является одной из основных экологических проблем.

Актуальной остается проблема сокращения объема накопленных и вновь образованных отходов за счет вовлечения их в хозяйственный оборот, внедрения и совершенствования технологий по их переработке.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Объектами образования ТБО являются население сельского поселения, учреждения и предприятия общественного назначения, а так же промышленные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории поселения.

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, улично-дорожная сеть, тротуары, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения, объекты с обособленной территорией, кладбища.

Твёрдые бытовые отходы с территории сельсовета вывозится на полигон ТБО в р.п. Большое Мурашкино.

Таблица 4.1 – Характеристика полигона ТБО

| Наименование объекта | Место размещения объекта | Площадь, га | Акт на право пользования земельным участком | Заключение гос. экспертизы на проектную документацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Полигон ТБО р.п.Б.Мурашкино | в 1 км к северо-западу от р.п. Б.Мурашкино | 5,4 | Распоряжение Большемурашкинской администрации №69 от 02.08.1999 г. | №278-э от 30.12.2002 г. |

Проектные предложения

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в районе являются:

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;

- повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам машин и оборудования;

- двухэтапная система транспортировки отходов;

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых бытовых и биологических отходов.

Проектом предусматривается планово-регулярная система санитарной очистки, предусматривающая раздельный сбор, удаление и обезвреживание отходов от жилых и общественных зданий, смет с улиц, удаление жидких нечистот от неканализованных зданий.

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Централизованная система сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления должна осуществляться специализированной управляющей организацией, имеющей лицензию по обращению с отходами.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на проектируемой территории предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможно ограждение с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В наиболее крупных населенных пунктах сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (от 240 л до 1,1 куб. м).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

Согласно СН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест» площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.

В связи с тем, что на территории поселения располагается животноводческое предприятий, то актуален вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства.

Необходимо и дальше развивать направление, связанное с переработкой отработанного сырья.

Требования к переработке и утилизации отходов животноводческих предприятий изложены в Нормах технологического проектирования (НТП-17-99). НТП-17-99 предусматривает удаление навоза из помещений, где содержатся животные в так называемый карантинный резервуар, где он должен выдерживаться не менее 6 суток, прежде чем поступит на дальнейшее хранение или переработку. В случае вспышки заболевания навоз больных животных не будет смешиваться с навозом, находящимся на хранении.

Опыт эксплуатации животноводческих предприятий различного типоразмера, характеризующихся разнообразием технологических особенностей производства продукции показал, что система подготовки навоза на фермах и комплексах до настоящего времени не обеспечивает степени переработки органических отходов, позволяющих надежно предотвратить загрязнение объектов окружающей природной среды (водоемы, почвы, атмосферный воздух) при их утилизации.

Большие объемы органических отходов (навоза и помета), образующихся в процессе деятельности животноводческих предприятий, сложность реализации инженерно-технических задач их подготовки, переработки и утилизации указывают на необходимость использования разнообразных способов решения проблемы эффективной обработки навоза и помета.

Одним из направлений решения проблемы эффективной переработки органических отходов является подготовка жидкого навоза и помета к использованию для полива на земледельческих полях. При этом твердая фракция компостируется, а жидкая после выдерживания и обеззараживания поступает на полив полей, где проводится почвенная очистка и доочистка стоков.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», неутилизируемые твердые бытовые отходы из Советского сельсовета должны вывозиться на межмуниципальный полигон в Сергачском районе, который, согласно Постановлению Правительства Нижегородской области от 11 ноября 2009 г. N 853, будет обслуживать Большеболдинский, Большемурашкинский, Бутурлинский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Пильнинский, Лысковский, Сеченовский, Сергачский районы, правобережье Краснооктябрьского и Большемурашкинского районов.

Программой  «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы» не предусматривает строительство мусоросортировочного комплекса в Большемурашкинском районе. Все отходы должны направляться на межмуниципальные полигоны, на базе которых будут организованы сортировочные и перерабатывающие комплексы.

Проектом предлагается:

-	разработка и утверждение схемы санитарной очистки территории поселения;

-	ликвидация несанкционированных свалок и существующих мест захоронения ТБО после ввода в эксплуатацию Комплекса утилизации твердых бытовых отходов в Сергачском районе Нижегородской области, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

-	сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

-	не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

-	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

-	организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов.

Биологические отходы

Биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» (в ред. Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 N 400, с изм., внесенными Определением Верховного Суда РФ от 13.06.2006 N КАС06-193) уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного ветеринарного инспектора республики, другого субъекта Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники на территории Советского поселения должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

На территории Советского сельсовета расположены следующие скотомогильники:

Таблица 4.2 – Характеристика скотомогильников

| № п/п | Местонахождение | Удаление от ближайшего населенного пункта, м | Ограждение | Площадь, м2 | Санитарная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата первого захоронения | Захоронения животных, павших от сибирской язвы | Дата последнего захоронения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | д. Красново | - | - | 400 | 1922 | 1931 | 1939 |
| 2 | д. Вершинино | 850 | - | 900 | 1896 | 1932 | 1928 |
| 3 | д. М.Бакалды | 800 | - | 400 | 1921 | 1921 | 1955 |
| 4 | с. Рождествено | 2000 | - | 900 | 1920 | 1920 | 1950 |
| 5 | с. Картмазово | 2000 | - | 400 | 1923 | 1924 | 1943 |
| 6 | с. Нелюбово | 2000 | - | 625 | 1907 | 1907 | 1921 |
| 7 | с.п. Советский | 2000 | - | - | - | - | - |
| 8 | с. Рождествено | 3000 | - | 100 | 1990 | - | - |
| 9 | р.п. Б.Мурашкино | 1500 | - | 80 | - | - | - |

Таблица 4.3 – Перечень сибироязвенных скотомогильников

| № п/п | Регистрационный номер | Наименование населенного пункта | Степень опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | С-01-06/111 | с. Вершинино | 3 |
| 2 | С-03-06/113 | д. Малые Бакалды | 4 |
| 3 | С-05-06/115 | д. Красново | 3 |
| 4 | С-06-06/116 | с. Картмазово | 4 |
| 5 | С-10-06/120 | с. Рождествено | 4 |
| 6 | С-17-06/127 | с. Нелюбово | 4 |

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Советском сельсовете являются:

- несоблюдение санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий скотомогильников;

- отсутствие ограждения и указателей большинства скотомогильников, отсутствие ограждения, оканавливания и обваловки скотомогильников.

Проектом генерального плана предлагается провести консервацию скотомогильников с сокращением санитарно-защитной зоны.

Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора. (В соответствии с Ветеринарно-санитарными Правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).

### 4.3 Оценка состояния атмосферного воздуха и мероприятия по улучшению воздушного бассейна. Анализ состояния атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.

Состояние производственной базы и инфраструктуры оказывают негативное влияние на воздушный бассейн. В Советском сельсовете размещаются в основном сельскохозяйственные предприятия.

Негативное влияние на экологическую обстановку в поселении оказывают животноводческие предприятия (складирование навоза), отходы предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, а также несанкционированные свалки бытовых отходов.

Основными причинами повышенного загрязнения атмосферного воздуха являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, экономическая незаинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

Грузовой транзитный транспорт в настоящее время следует по магистральным автодорогам регионального значения «Б.Мурашкино-Бутурлино», «Работки-Порецкое» и «Б.Мурашкино-Перевоз». Санитарно-защитная зона, равная 100 метрам, соблюдается (СНиП 2.07.01-89* п.6.9). В полосу отвода не попадают жилые дома, также присутствует полоса растительности. Однако близость с дорогой продолжает оставаться одним из самых неблагоприятных факторов для экологии района.

Рекомендуется увеличивать ширину защитной зеленой полосы. К посадке рекомендуются широколистные газоустойчивые деревья.

В результате выхлопов двигателей внутреннего сгорания в атмосферный воздух выбрасывается диоксид углерода, оксид углерода, оксиды азота, альдегиды, сажа, бензапирен.

Величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от технического состояния транспорта и вида используемого топлива, но и от интенсивности движения на автомагистралях, неудовлетворительного состояния дорожного покрытия.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Характеристика размеров санитарно-защитных зон от существующих предприятий представлена в таблице 4.4.

Таблица 4.4 – Характеристика размеров санитарно-защитных зон существующих предприятий и объектов

| Наименование объекта | Местоположение | Вид деятельности | Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанпиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ЗАО «Исток», мастерские по ремонту с/х техники | с. Рождествено | Растениеводство | 300/3 |
| ОАО «Племенной завод «Большемурашкинский», племенной завод КРС на 2000 голов | с.п. Советский | Растениеводство в сочетании с животноводством | 500/2 |
| Ферма КРС на 300-1200 голов | с. Вершинино | Животноводство | 300/3 |
| Ферма КРС на 100-300 голов | с. М. Мурашкино | Животноводство | 100/4 |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция) в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Для того чтобы достоверно оценить уровень загрязнения атмосферы, проектом предлагается провести экологическую паспортизацию всех предприятий, выполнить конкретные замеры выбросов загрязняющих веществ непосредственно у источников с помощью стандартной аппаратуры (различных газоанализаторов).

Проектные предложения

В целях решения задач охраны окружающей среды сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

-	 вынос существующей жилой застройки из санитарно-защитной зоны производственных предприятий и кладбищ;

-	разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий сельского поселения;

-	обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-	использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

-	организация системы контроля над выбросами автотранспорта;

-	совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог (повышение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения);

-	внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля над состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

-	для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 50 м до садоводческих товариществ - для автомобильных дорог общей сети I, II и III категории;

- 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки, 25 м до садоводческих товариществ, для автомобильных дорог общей сети IV категории.

При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

-	установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

-	создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

-	организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам;

-	разработка сводного тома ПДВ для муниципального образования Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района.

### 4.4 Оценка состояния подземных и поверхностных вод

Оценка состояния водных объектов

Гидрографическая сеть сельского поселения довольно разветвленная. Главным водным объектом является р. Сундовик.

Мониторинг поверхностных вод на территории поселения не проводится, наблюдательная сеть не оборудована.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от организованных источников являются недостаточно очищенные сбросы от предприятий, недостаточно очищенные коммунально-бытовые сбросы населенных пунктов.

Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является обеспечение населения качественной питьевой водой.

Население сельского поселения Советский сельсовет обеспечивается питьевой водой из подземных источников (артезианские скважины, колодцы).

Одной из мер, обеспечивающих получение питьевой воды соответствующего качества, является организация зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и соблюдение в них соответствующих режимов. Неудовлетворительное качество воды в источниках, неудовлетворительное состояние водопроводов из-за отсутствия зон санитарной охраны, необходимого комплекса очистных сооружений, перебоев с подачей воды отражается на качестве питьевой воды, поступающей населению.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод.

Водоохранные зоны водных объектов

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ. В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для р. Сундовик ширина водоохранной зоны составляет 200 метров, для остальных рек и ручьев Советского сельсовета – 50 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 35 м от обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона в три и более градуса.

Земли в пределах выделенных водоохранных зон и прибрежных защитных полос представляют собой территории строгого ограничения хозяйственной деятельности. В соответствии со статьями 6 и 65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

-	использование сточных вод для удобрения почв;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

-	осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются: проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, дополнительно запрещается:

-	распашка земель;

-	размещение отвалов размываемых грунтов;

-	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон водных объектов и их прибрежных полос возлагается на землепользователей.

Прибрежные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены. Поддержание в надлежащем состоянии прибрежных полос возлагается на водопользователей.

Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

Проектные предложения

Проектом Генерального плана предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

-	установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- 	благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-	прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;

-	организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-	ликвидация стихийных свалок на территории поселения;

-	развитие системы бытовой канализации;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте сельсовета;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-	благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

- 	соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

- благоустройство и озеленение прибрежных полос.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны (ЗСО), согласно СанПиН 2.1.5.980-00 и 2.1.4.1110-02, организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из подземных, так и из поверхностных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения состоит из трех поясов: первого – строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения; второго и третьего – режима ограничения включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

-	запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

-	запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

-	бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Для подземных источников водоснабжения граница первого пояса охраны принимается равной 50 м от скважин. Граница первого пояса охраны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии от стен контактных резервуаров, осветлителей, фильтров не менее 50 м, от стен остальных сооружений не менее 15 м.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Проектные предложения

Проектом генерального плана рекомендуется:

-	благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

-	замена ветхих участков водопроводных сетей;

-	ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

-	использование скважин расположенных на территории СЗЗ только для технического водоснабжения;

-	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородах;

-	не допускать во II поясе ЗСО загрязнение нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенной во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.

-	оборудование скважин в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	оборудование родников и общественных колодцев в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-	ликвидация недействующих скважин.

### 4.5 Состояние и загрязненность почв

В ландшафтах сельского поселения главный фон составляют серые лесные почвы различного механического состава. По долинам р. Сундовик и ее притоков распространены большие массивы аллювиальных дерновых почв. Почвы на водоразделах подвержены сильному смыву.

Данных о качественном и количественном загрязнении почвы в селитебной зоне по санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям по Большемурашкинскому району нет, так как лабораторные исследования почвы не проводились.

Загрязнение почвенного покрова – это изменение состава почв в результате накопления примесей промышленного происхождения и жизнедеятельности человека. Загрязнение почв происходит за счет непосредственного поступления загрязняющих веществ при разливах и россыпях различного рода, путем выпадения аэрозолей загрязняющих веществ из атмосферы и при снеготаянии, а также за счет поступления с поверхностным стоком при смыве с загрязненных территорий.

Уровень загрязнения почв химическими элементами на различных участках поселения существенно меняется, это связано с интенсивностью промышленной и хозяйственной деятельности, а также естественными процессами миграции химических веществ в природных средах.

Источники антропогенного воздействия представлены:

- источниками локального влияния;

- мелкими источниками ограниченного, т.е. временного воздействия;

- передвижными источниками, т.е. автотранспортом.

К источникам локального влияния относятся предприятия поселения и свалки.

Накапливаемые в почвах органические соединения являются сильными токсикантами. В результате антропогенного влияния естественный механический состав почв подвергается существенному изменению.

Анализ состояния почвенного покрова выполнен в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1287-03г. «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв предъявляются к жилым территориям, рекреационным зонам, водоохранным зонам водных объектов, в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска):

- зон санитарной охраны водоемов;

- прибрежных зон;

- санитарно-защитных зон.

По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы подразделяются на категории по уровню загрязнения: чистые, допустимые, умеренно – опасные, опасные и чрезвычайно-опасные.

Чистые почвы используются без ограничений.

Допустимые почвы используются без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Умеренно-опасные почвы используются в ходе строительных работ под отсыпки котлованов, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не менее 0,2 м.

Опасные почвы используются ограниченно под отсыпки котлованов с перекрытием слоя чистого грунта не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Почвы чрезвычайно-опасной категории загрязнения вывозятся и утилизируются на специализированных полигонах. При наличии эпидемиологической опасности используются только после проведения дезинфекции по предписанию органов санпотребнадзора с последующим лабораторным контролем.

Проектные предложения

Проектом генерального плана предлагается:

-	организация и ведение мониторинга по изучению состояния загрязнения почв сельсовета в санитарно-гигиеническом и эпидемиологическом отношении, а также иловых придонных отложений водоемов. Иметь периодические результаты статистической обработки заболевания населения;

-	принять радикальные меры по обезвреживанию локальных участков опасного загрязнения почв: определить объемы работ по санации, детоксикации и рекультивации загрязненных почв, выявить источники их загрязнения;

-	обеспечение соблюдения санитарных норм ведения коммунального хозяйства сельсовета, чтобы избежать наложения поллютантов промышленного и бытового происхождения.

С этой целью:

-	запретить сжигание травы, листьев, мусора и авторезины;

-	запретить мойку автотранспорта в неустановленных местах;

-	запретить складирование бытового и промышленного мусора на несанкционированных свалках;

-	обеспечить организацию отвода дождевых вод;

-	обеспечить экстренное устранение выхода на поверхность канализационных стоков при авариях.

-	увеличение количества зеленых насаждений, отдавая предпочтение хвойным породам, кора которых поглощает наибольшее количество тяжелых металлов;

-	практиковать полив поверхности крон деревьев и асфальтовых покрытий обычной или подкисленной водой, при которой возрастает активность поглощения корой свинца.

### 4.6 Оценка состояния природного комплекса и предложения по улучшению ландшафта. Характеристика зеленого фонда

Зеленые насаждения занимают важное место в формировании и функционировании поселковой среды. Каждый элемент системы озеленения участвует: в организации территории и формировании архитектурно-художественного облика поселка и деревни; обеспечивает рекреационные потребности населения; защищает от транспортного и другого шума, от выхлопных газов, пыли и вредных выбросов предприятий; регулирует температурно-влажностный, радиационный и ветровой режимы; а также создают условия, способствующие нормальной жизнедеятельности экосистемы поселкового пространства.

Природные территории

Эффективность экологического воздействия во многом зависит от устойчивости сохранившихся природных экосистем, при этом наибольший природоохранный эффект дают лесные угодья. Лесные массивы благоприятно влияют на очистку атмосферного воздуха, загрязняемого выбросами промышленных предприятий, автомобильным транспортом. Лесная растительность – эффективный фильтр, улавливающий пыль и загрязняющие атмосферный воздух вещества, а лесные почвы поглощают многие загрязнители атмосферы – окиси углерода, двуокиси серы, аммиака, некоторых углеродов, паров ртути и др.

Озелененные территории

В систему озелененных территорий, выполняющих планировочно-регулятивные функции, входят как естественные массивы, так и искусственно созданные. Озелененные территории не являются устойчивыми, самостоятельно развивающимися сообществами, они нуждаются в постоянном уходе и искусственном восстановлении утраченных элементов.

Защитные полосы вдоль дорог осуществляют очистку атмосферного воздуха от загрязнения выхлопными газами, они также имеют шумозащитный эффект.

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей вдоль автодорог предусматриваются полосы зеленых насаждений не менее 10 м.

Чтобы добиться шумозащитного эффекта от посадки деревьев, полосы должны быть густыми, плотными от земли до вершины, расположенными перпендикулярно направлению звука, а используемые растения иметь крупные листья. В зависимости от эффективности в снижении шума деревья классифицируются следующим образом:

-	снижение шума на 5-6 дБА – можжевельник, лещина, клен американский, береза, ольха, тополь канадский;

-	снижение шума на 6-8 дБА – смородина, сирень обыкновенная, жасмин пушистый;

-	снижение шума на 8-10 дБА – калина, горловина, тополь берлинский, липа платанолистная.

Озеленение санитарно-защитных зон промпредприятий направлено на снижение негативного влияния выбросов и улучшение состояния атмосферного воздуха на прилегающих к промпредприятиям территориях.

В зависимости от санитарной классификации предприятий согласно требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна быть озеленена:

- не менее 60% площади для предприятий V и IV классов;

- не менее 50% для предприятий II и III классов;

- не менее 40% для предприятий I класса.

При этом со стороны жилой застройки предприятие должно быть ограждено полосой древесно-кустарниковых насаждений.

### 4.7 Оценка влияния физических факторов на окружающую среду

К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

Шум

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки, не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории сельского поселения Советский сельсовет является автомобильный транспорт.

Исследование шумовой нагрузки на население не проводилось. Шумовая карта не разработана.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автомобильного транспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

-	содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; улучшение качества дорожного покрытия;

-	проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- 	устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10м;

- 	строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- 	применение экранирующей застройки нежилого назначения.

Источники электромагнитных излучений

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии, зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно п. 6.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция изменений и дополнений №3 от 09.09.2010 №122) и п. 4.1 СанПин 2971-84от 23.02.1984 г: «в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы – территория вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м».

Согласно п. 1.1 СанПин 2971-84 (утв. Главным государственным санитарным врачом СССО 23.02.1984 №2971-84) защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

В сельском поселении Советский сельсовет имеются линии электропередач напряжением 10 и 35 кВ. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны ЛЭП:

-	напряжением 10 кВ – 10 м;

-	напряжением 35 кВ – 15 м.

### 4.8 Планируемые мероприятия по улучшению состояния окружающей среды при эксплуатации коммунальных объектов

Для снижения степени загрязнения окружающей среды в сельском поселении Советский сельсовет необходимо выполнить следующие мероприятия:

- 	организация лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды и замеров уровней шума на территории жилой застройки в зоне санитарной охраны;

- 	совершенствование технологических процессов на предприятиях;

- 	канализование сельского поселения;

- 	устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

- 	организация локальной очистки стоков на сельскохозяйственных предприятиях;

- 	разработка шумовой карты сельского поселения;

-	для уменьшения шумового воздействия от автотранспорта: применение усовершенствованных покрытий дорог, посадка зеленых насаждений, конструктивных и планировочных мероприятий при строительстве новых жилых образований;

- 	проведение исследовательских работ для уточнения современного состояния водных объектов, расположенных в поселении;

- 	проведение мероприятий по очистке и санации водоемов;

- 	корректировка и реализация программ в рамках социально-гигиенического мониторинга по почве, атмосферному воздуху, водоемам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, другим профилактическим мероприятиям по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и благоприятной градоэкологической среды;

- 	выполнение проектов I-III поясов ЗСО для всех артскважин специализированной организацией, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, СНиП 2.04.02-84;

- 	ликвидация всех стихийных свалок, являющихся источниками загрязнения почв, водоемов, подземных вод;

- 	внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пластик и т.д.);

- 	организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

- 	разработка перспективного плана формирования и развития системы озеленения поселения.

# РАЗДЕЛ V – Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и описание мероприятий по их предотвращению

В данном разделе рассмотрены возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, даны характеристики неблагоприятных природных процессов и техногенных опасностей, меры по их предупреждению и ликвидации, мероприятия по защите населения и территории от возможных последствий ЧС.

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к вопросам местного значения.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области пожарной безопасности относится организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности, к полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов.

Реализация опасностей с высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и материальные ресурсы, приводит к чрезвычайным ситуациям.

К основным опасностям на территории сельского поселения Советский сельсовет следует отнести:

1) техногенные – опасности на транспорте, очистных сооружениях, понизительной подстанции, взрывопожароопасность;

2) природные – агрометеорологические, метеорологические, гидрологические и геологические опасности;

3) биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.

### 5.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений.

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением метеорологических (атмосферных) явлений, выражаются: ураганами, шквальными ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным повышением температуры и гололёдом.

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения в Нижегородской области за последние 8 лет выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайных ситуаций природного характера.

Учитывая многолетние наблюдения за опасными природными явлениями, инициирующими ЧС природного характера, а также цикличность в их проявлении, можно предположить, что их количество в области не изменится и на последующий период и составит 2-3 происшествия в год.

Геологические опасные явления

На территории сельского поселения Советский сельсовет возможны следующие экзогенные геологические процессы: оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод. С целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

-	частичной или полной засыпки овражных территорий;

-	срезки и террасирования склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

-	регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

-	каптажа родников;

-	агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильным дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

В целях защиты сельскохозяйственных земель от эрозионных процессов планируется строительство противоэрозионных гидротехнических сооружений и посадка защитных лесных насаждений.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

-	срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

-	регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

-	регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

-	предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

-	строительство удерживающих сооружений;

-	агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

-	закрепление грунтов.

Природные пожары

К природным пожарам, возникновение которых возможно на территории сельского поселения Советский сельсовет, относятся лесные пожары.

В соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.

Лесные пожары

Данный вид пожаров не опасен для территории поселения, т.к. на территории расположено незначительное количество лесов.

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности национальных природных богатств.

Леса на территории Большемурашкинского района в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, подлежат охране от пожаров. Охрана лесов включает комплекс организационных, правовых и других мер.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов;

- создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров.

Районы размещения и маршруты эвакуации из зон лесных пожаров не предусмотрены в связи с отсутствием населённых пунктов, попадающих в зону перехода лесных пожаров. Маршруты движения к водоемам проходят по лесным дорогам защищенных опашкой лесных массивов.

Охрана лесов от пожаров является одним из основных направлений ведения лесного хозяйства и обеспечивается наземными силами, средствами пожаротушения и проведением космического мониторинга.

Наземные силы и средства обнаружения и тушения пожаров представлены сетью пожарно-наблюдательных вышек, наблюдательных пунктов на господствующих высотах и пожарно-химических станций со специализированной лесопожарной техникой и оборудованием (пожарные автоцистерны, лесопожарные агрегаты, пожарные вездеходы и машины, тракторы, бульдозеры, высоконапорные мотопомпы, огнетушители, ручные инструменты и т.д.).

Поскольку главной причиной пожаров является антропогенный фактор, то большое значение уделяется противопожарной профилактике, проведению массовой разъяснительной работы среди населения, направленной на воспитание сознательного и бережного отношения к лесу.

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются статьи в районных и областных газетах, раздаются листовки противопожарного направления.

Большое внимание уделяется мероприятиям по предупреждению распространения лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения.

В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также лесные массивы из лиственных пород.

В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы железных и автомобильных дорог, линии электропередач.

Планировка хвойных лесов вблизи поселков производится путем создания вокруг лесного массива пожароустойчивых лиственных опушек шириной 100-150 м, по границам опушек прокладываются минеральные полосы шириной не менее 2,5 м.

Департамент лесного хозяйства Нижегородской области в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов. А также обеспечивает пожарную безопасность и охрану (в том числе тушение лесных пожаров) в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда и находящихся в федеральной собственности.

Система организации охраны лесов от пожаров действует на основе среднесрочных Областных Программ и нормативных актов.

Администрациями муниципальных образований ежегодно утверждаются оперативные планы мобилизационных мероприятий, в которых предусматривается использование на тушении пожаров техники, транспорта и рабочей силы.

Территориальные лесничества в районах контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимаются противопожарной пропагандой, мониторингом противопожарной опасности.

Самым слабым звеном в охране лесов от пожаров является недостаточная оснащенность лесничеств противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, количество которых незначительно увеличивается, а износ значительно растет.

Для поддержания территории в надлежащем противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные мероприятия:

-	установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств;

-	установить указатели и шлагбаумы;

-	организовать контрольные посты и места для отдыха и курения и т. д.

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от степени пожарной опасности.

В поселении необходимо проводить мероприятия по защите населенных пунктов, расположенных в пожарных зонах вблизи лесных массивов:

-	создание на предприятиях, в лесах и лесничествах, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря;

-	содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов, и автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы;

-	осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли;

-	проведение противопожарного обустройства лесов, устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения;

-	осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2011 г. № 281 «О мерах противопожарного обустройства лесов» к мерам противопожарного обустройства лесов помимо мер, указанных в части 2 статьи 53.1 Лесного кодекса Российской Федерации, относятся:

- прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

- эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

- благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации;

- установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

- создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

- установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Подтопления и затопления

Исходя из статистических данных следует, что на территории поселения низкая вероятность подтопления.

### 5.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий.

Аварии на транспорте

Советский сельсовет обеспечен развитой транспортной инфраструктурой.

На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в районе следует отнести:

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (БДД) со стороны участников дорожного движения;

- низкое качество подготовки водителей транспортных средств, приводящее к ошибкам в оценке дорожной обстановки;

- отсутствие полной ответственности у руководителей всех уровней;

- недостаточное понимание и поддержка мероприятий со стороны общества;

- недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь, несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, транспортных средств,

- технических средств организации дорожного движения современным требованиям;

- несвоевременность обнаружения дорожно-транспортного происшествия и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Автомобильный транспорт

По автомобильным дорогам осуществляются пассажирские перевозки, перевозка грузов народного хозяйства, в том числе перевозка опасных веществ:

- ЛВЖ (светлые нефтепродукты)

- ГЖ (темные нефтепродукты)

- АХОВ (хлор, аммиак)

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия.

Основные виды дорожно-транспортных происшествий:

- наезд на пешехода;

- столкновение автотранспортных средств.

Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:

- несоответствие скорости конкретным условиям;

- управление транспортным средством без права управления;

- выезд на встречную полосу;

- несоблюдение очередности проезда;

- управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- несоблюдение дистанции;

- нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- превышение установленной скорости.

Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:

- переход проезжей части в неустановленном месте;

- переход проезжей части перед близко идущим транспортом;

- неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.

Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:

- низкие сцепные качества покрытия;

- неровное покрытие;

- недостаточное освещение.

Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период.

Крупные ДТП на территории района за последние 5 лет не зарегистрированы.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения в Большемурашкинском муниципальном районе должна рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте

К числу мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте относятся:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах, контроль за соблюдением скорости движения, особенно на участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Аварии на взрывопожароопасных объектах

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории поселения отсутствует.

Транспорт

Наличие транспортных средств района ограниченно обеспечивает его хозяйственную деятельность по перевозке грузов, пассажиров, выполнению задач по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Влияние инженерных сооружений на транспортных коммуникациях на ведение АСДНР не сказывается.

Радиационно-опасные объекты

Радиационно-опасных объектов в поселении нет.

Основным маршрутом перевозки сильнодействующих ядовитых веществ является автомобильная дорога регионального значения «Большое Мурашкино-Бутурлино» и «Работки-Порецкое».

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо-, нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.

При пожарах полностью или частично уничтожаются или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих поселений и районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по ПУФ на объектах энергетики:

- распределение энергоисточников по потребителям;

- внедрение кабельных сетей для энергоснабжения особо важных объектов;

- кольцевание отдельных энергосистем, разделение их на независимо работающие подсистемы;

- организация технологического цикла тепловых энергосетей с соблюдением норм предельно допустимых выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод в природные водоемы;

- внедрение эффективных устройств для прогрева и плавки льда на воздушных ЛЭП;

- подготовка к оперативному отключению второстепенных потребителей;

- подготовка энергосистем к работе по специальным режимам;

- подготовка к работе на резервных видах топлива за счет местных ресурсов.

Общие положения по содержанию территории

Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.

Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.

Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15 м.

Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Территории населенных пунктов и предприятий (организаций) должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.

На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

На территории населенного пункта и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Общие требования к взрывопожароопасным объектам

Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).

Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.

Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.

В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.

Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

Запрещается:

-	эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

-	уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;

-	эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправного оборудования, контрольно-измерительных приборов, подводящих продуктопроводов и стационарных противопожарных устройств;

-	наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;

-	установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;

-	переполнение резервуаров и цистерн;

-	отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;

-	слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:

-	заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;

-	оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами, сухими трубопроводами и ручными пеноподъемниками;

-	создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;

-	оборудование территории объектов пожарными гидрантами;

-	оборудование производственных площадок молниезащитой;

-	оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;

-	обеспечить проезд вокруг промплощадок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;

-	осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;

-	для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-технических работников, рабочих;

-	при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;

-	создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;

-	проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в поселении составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

### 5.3 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Размещение пожаровзрывоопасных объектов на территории поселения

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами поселений и городских округов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений и городских округов. При размещении взрывопожароопасных объектов в границах поселений и городских округов необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам. Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций и на пути железных дорог общей сети.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Противопожарное водоснабжение поселений

1. На территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) противопожарные резервуары.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В поселениях с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

5. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями

1. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений. При наличии выступающих более чем на 1 метр конструкций зданий, сооружений и строений, выполненных из горючих материалов, следует принимать расстояния между этими конструкциями.

3. Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 процентов при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

4. Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 на 50 процентов при оборудовании более 40 процентов помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

5. Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 процентов.

6. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

7. Противопожарные расстояния отодно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

8. Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 метров (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 метров), III степени огнестойкости - 12 метров, IV и V степеней огнестойкости - 15 метров. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 метров. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 метров.

9. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к Федеральному закону от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

10. Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

11. Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и строений.

12. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

### 5.4 Объекты по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС

К объектам по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС на территории сельского поселения Советский сельсовет относятся пожарные депо, системы противопожарного водоснабжения, системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения, медицинские учреждения.

Таблица  5.1 - Пожарные депо, находящиеся на территории сельского поселения

| № | Наименование | Местонахождение | Кол-во машин | Площадь земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная пожарная охрана | с. Рождествено | 1 | - |
| 2 | Муниципальная пожарная охрана | с.п. Советский | 1 | - |

Таблица 5.2 – Медицинские учреждения, находящиеся на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование сельского поселения / населенного пункта | Наименование объекта (адрес) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | с.п. Советский | ФАП |
| 2 | с. Рождествено | ФАП |
| 3 | с. Малое Мурашкино | ФАП |
| 4 | с. Вершинино | ФАП |

### 5.5 Инженерная защита территории

На территории сельского поселения Советский сельсовет отмечен целый ряд физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность территории.

На территории поселения развиты оползни, овражно-балочная и речная эрозия и перевевание ветром.

Экзогенные геологические процессы наносят значительный ущерб народному хозяйству, в ряде случаев приводят к разрушительным последствиям.

Для ликвидации отрицательных факторов природных условий и в целях повышения общего благоустройства территории предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной защите и подготовке территории:

- мероприятия по защите от затопления;

- понижение уровня грунтовых вод и ликвидация заболоченностей;

- регулирование русел рек и водотоков;

- противоэрозионные мероприятия (благоустройство овражных территорий, строительство берегоукрепительных и противооползневых сооружений);

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации.

Защита от затопления

Затоплению паводковыми водами 1% обеспеченности территории населенных пунктов Советского сельсовета не подвергаются.

Защита от подтопления

Подтоплению грунтовыми водами в той или иной мере подвергаются территории практически всех населенных пунктов, а также земли сельскохозяйственного назначения.

Для защиты от подтопления предусматривается комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации.

Защита от подтопления включает:

- защиту населения от опасных явлений, связанных с пропуском паводковых вод в весенне-осенний период, при половодье;

- локальную защиту отдельно стоящих зданий и сооружений или группы зданий и сооружений, территорию в целом;

- водоотведение самотечное или принудительное.

- при необходимости очистку дренажных вод;

- ликвидация утечек из водонесущих коммуникаций и искусственных водоемов.

Для защиты от подтопления территории поселений с высоким стоянием грунтовых вод предусматривается понижение уровня грунтовых вод. В соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки предусматривается путем устройства закрытых дренажей, норма осушения 2 м. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть, норма осушения – не менее 1 м.

На заболоченных и заторфованных участках, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует выполнить пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

Противоэрозионные мероприятия

Эрозионные процессы на территории поселения развиты повсеместно и представлены плоскостным смывом, овражной и речной эрозией, оползневыми образованиями.

Для предотвращения плоскостного смыва и роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные.

Агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

Лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы необходимо размещать вдоль бровки оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Ширина приовражных полос – 12-24 м.

Гидротехнические мероприятия заключаются в строительстве на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек гидротехнических сооружений.

Овраги могут быть использованы для размещения жилой и коммунально-хозяйственной зон, прокладки улиц различного назначения и подземных коммуникаций, устройства зон отдыха, парков, садов, искусственных водоемов, спортивных сооружений и т.д.

В этом случае с целью благоустройства овражных территорий предлагается проведение специальных инженерных мероприятий в составе:

- частичной или полной засыпки овражных территорий;

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирования стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и устройства системы поверхностного водоотвода склоновых и присклоновых территорий;

- регулирования грунтового стока с помощью строительства дренажей;

- каптажа родников;

- агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий.

Речной эрозии в той или иной степени подвержены практически все водотоки. Особенную активность этот процесс приобретает во время прохождения паводков, что приводит к разрушениям или создает опасность для находящихся в береговых зонах построек и сооружений.

Для борьбы с речной эрозией необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению на разрушенных эрозией склонах, если этот процесс угрожает жилой, общественной застройке, промышленной или складской зонам, автомобильной или железной дорогам, проходящим вдоль эрозионных склонов.

Кроме того, эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих невосполнимый ущерб земельным ресурсам. В комплексе мер по борьбе с эрозией почв первостепенное место отводится организационно - хозяйственным, агротехническим, гидротехническим и лесомелиоративным мероприятиям.

Противооползневые мероприятия

Оползни осложняют склоны многих долин рек, отмечаются в бортах крупных оврагов.

Для стабилизации оползневых проявлений необходимо:

- срезка и террасирование склона в целях повышения его устойчивости;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода (перехват поверхностного стока и водоотвод минуя по возможности оползневой склон);

- регулирование грунтового стока по склонам и тальвегам оврагов и речным склонам;

- предотвращение инфильтрации воды в грунт, в том числе обеспечение контроля и своевременную ликвидацию утечек из водонесущих коммуникаций;

- строительство удерживающих сооружений;

- агролесомелиорация склонов и присклоновых территорий;

- закрепление грунтов.

В каждом конкретном случае необходимо учитывать, что целесообразность проведения противооползневых мероприятий определяется степенью его соответствия основной причине оползневого явления. В качестве обязательного условия при осуществлении противооползневых мероприятий следует предотвращать любые подрезки склонов, как в пределах оползневых тел, так и вне. Совершенно недопустимы подрезки склонов, находящихся в состоянии предельного равновесия. Поэтому на первых этапах следует добиться снижения степени обводненности склонов (либо отдельных их участков) за счет организации и водоотвода поверхностного стока и лесомелиорации, а затем проводить основные мероприятия противооползневого комплекса.

Проведение комплекса указанных мероприятий позволит предотвратить дальнейшее развитие эрозионных процессов в целом и оползневых процессов в частности.

# РАЗДЕЛ VI – Основные технико-экономические показатели

Таблица  6.1 - Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На первую очередь до 2018 г. | На расчетный срок до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория МО сельское поселение Советский сельсовет |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 24016,8 | 24016,8 | 24016,8 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 489,4 | 539,4 | 559,5 |
|  |  | % | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Численность населения |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2052 | 2260 | 2883 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 1,6 | 5,7 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 287 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 14,0 | - | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1312 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 63,9 | - | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 453 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 22,1 | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 47,4 | 52,1 | 54,2 |
|  |  | количество домов | 724 | - | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23 | 25 | 25 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 2 (103) | 2 (103) | 2 (103) |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 1 (305) | 1 (305) | 1 (305) |
| 4.2 |  | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 |  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 4 (450) | 4 (450) | 4 (450) |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3.3 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.4 |  | Объекты административно-делового назначения |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.5.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 22,85 | - | - |
| Продолжение таблицы 6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 |  | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/в сутки | 236,26 | 1085,15 | 1286,98 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/в сутки | 231,91 | 302,02 | 434,66 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 49,80 | 49,90 | 51,3 |
| 6.2 |  | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/в сутки | 231,91 | 241,32 | 364,85 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | - | 950 | 950 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей: | км | - | - | - |
| 6.4 |  | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего в том числе: | м3/год | - | 547500 | 719400 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 19,03 | - | - |
|  | магистральный газопровод | км | - | - | - |
|  | газопровод высокого давления | км | 19,03 | - | - |