Администрация Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПРОЕКТ

Редакция по состоянию на 23 марта 2014 г.

по заказу администрации Большемурашкинского муниципального района

Нижний Новгород – 2014 г.

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

Часть 1.  Положения о территориальном планировании

Заказчик: Администрация Большемурашкинского муниципального района

Исполнитель: ООО «Геопроект-НН»

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Список исполнителей - участников подготовки  проекта генерального плана муниципального образования Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

Заказчик

Администрация Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области –                                                                                           р.п. Б. Мурашкино

Исполнитель

ООО «Геопроект-НН» –                                                                                          г. Нижний Новгород

Директор                                                                                                                       С.И. Крылов

Главный инженер проекта                                                                                          Т.С. Никанова

г. Нижний Новгород - 2014 г.

Содержание Тома I

Часть 1 Положения о территориальном планировании

Общие положения	5

РАЗДЕЛ I - Описание целей и задач территориального планирования	9

РАЗДЕЛ II - Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения	11

ГЛАВА I	Предложения по направлениям комплексного развития и концепции пространственной организации территории	11

ГЛАВА II	Показатели генерального плана	12

ПРИЛОЖЕНИЯ	15

ГЛАВА III	Основные понятия	16

ГЛАВА IV	Дополнительные положения по реализации функционального зонирования генерального плана	18

ГЛАВА V	Предложения и мероприятия по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления	23

ГЛАВА VI	Предложения и мероприятия по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней	31

Часть 2  Карты территориального планирования

## Общие положения

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области – градостроительная документация, разработка которой предусмотрена Градостроительным кодексом РФ.

«Генеральный план сельского поселения Советский сельсовет» (далее по тексту – ГП) является комплексным градостроительным документом, охватывающим все подсистемы жизнедеятельности поселения: природно-ресурсную, производственную, сельскохозяйственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории.

Цель данной работы состоит в выявлении конкретных условий и ограничений по использованию территории для расселения и различных видов хозяйственной деятельности.

Основополагающая задача генерального плана – сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории поселения.

Одно из первых мест перед административными органами районного уровня и местного самоуправления занимает задача выявления предпосылок устойчивого социально-экономического развития территории.

В этой связи данную работу следует рассматривать как составную часть информационной базы для принятия как стратегических, так и оперативных управленческих решений, направленных на улучшение условий жизнедеятельности населения поселения градостроительными средствами.

Применительно к сельскому поселению Советский сельсовет эти условия могут быть сформулированы следующим образом:

- 	выявление благоприятных условий для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, рекреации и других хозяйственных секторов с учетом территориальных, транспортных и прочих ресурсных особенностей;

- 	совершенствование социальной инфраструктуры системы поселений;

- 	развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного оборудования, благоустройства и защиты территории от негативных природных процессов;

- 	улучшение экологических и санитарно-гигиенических условий развития территории.

Состав и содержание проекта отвечают требованиям Градостроительного кодекса РФ.

ГП предоставляется в электронном виде, он разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоев и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Разработка современного Генерального плана в электронном виде, кроме традиционно решаемых задач создания градостроительной документации, формирует основу информационного обеспечения градостроительной деятельности, позволяющую иметь комплексную информационную систему территориального зонирования, территориальных ресурсов и регламентов их использования.

В последующем это позволит сформировать единое информационное пространство, на базе которого возможна организация постоянного мониторинга территории сельских поселений.

На момент разработки генерального плана имеются документы территориального планирования Нижегородской области и муниципального района.

Генеральный план сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области разработан в существующих границах сельского поселения на период 20 лет, с выделением первоочередных мероприятий.

Разработка генерального плана вызвана новыми экономическими условиями, сложившимися за последнее десятилетие в стране, изменением градостроительной базы.

Процессы разгосударствления и демократизации общества, установления рыночных механизмов хозяйствования, происходящие в России, привели к острейшей необходимости, с одной стороны, установления порядка в использовании территории, и с другой стороны – в пополнении знаний о перспективных направлениях развития сельских территорий, о возможности устойчивого развития. Сегодня продолжается начатая после перестройки реформа административно-правовой базы (вступление в силу ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003 г.), которая затрагивает сферу управления, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и другие сферы, напрямую влияющие на разработку генерального плана сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Разработанный генеральный план учитывает то, что социально-экономическая база градостроительных решений определяется не директивными указаниями, а основывается на анализе экономического и культурного потенциала, которым обладает сельское поселение Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Отличительная особенность новых условий состоит в том, что градостроительное развитие осуществляется за счет многих источников (преимущественно частных инвестиций в строительство, а не только за счет государственного финансирования, как было раньше). Это заставляет при разработке градостроительных решений учитывать не только общественные и государственные интересы, но и интересы рынка: спрос на землю и объекты недвижимости, предпочтения и платежеспособность населения, иные рыночные закономерности развития сельских территорий.

Разработка настоящего проекта проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

-	Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

-	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

-	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

-	Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-	Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

-	Федеральный закон от 06.10.03 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-	Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-	Правила установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. N 1420;

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-	СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

-	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

-	РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети»;

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-	СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

-	НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

-	Закон Нижегородской области от 8.04.2008 №37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

-	РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры»;

-	СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения»;

-	СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения»;

-	СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

-	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Минрегиона от 26 мая 2011 г. №244;

- Схема территориального планирования Нижегородской области, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области №254 от 29 апреля 2010 (редакция, утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 31.12.2013 №1032);

- Схема территориального планирования Большемурашкинского района, утвержденная решением Земского собрания Большемурашкинского муниципального района от 31.10.2013 №58.

В генеральном плане определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного и коммунального назначения.

# РАЗДЕЛ I - Описание целей и задач территориального планирования

Главными целями подготовки генерального плана сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области являются:

1)	Создание документа территориального планирования,  представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния планируемой территории на период 20 лет с выделением первоочередных мероприятий на период до конца 2018 года;

2)	Обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации в направлении максимального использования его культурного, ресурсного, пространственного и человеческого потенциала во имя благополучия всех граждан при соблюдении баланса интересов и справедливости, на основе активного взаимодействия органов власти, населения, инвесторов, застройщиков в соответствии с принципами функционирования гражданского общества, а также на основе установления целевых показателей как обязательств и ориентиров для достижения на различных этапах и регулярного публичного предъявления результатов реализации планов, показывающих реальную динамику приближения к установленным целевым показателям генерального плана.

3)	Обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, местной) в области территориального планирования на территории сельского поселения Советский сельсовет Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области;

4)	Подготовка оснований для принятия решений и инициирования процессов изменения границ земель и территорий;

5)	Подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд.

6)	Создание эффективной системы регулирования градостроительной деятельности посредством становления правовых, административных и технологических связей между процессами подготовки планов и реализации планов по совершенствованию пространственной среды, роста объёмов и качества строительства, реконструкции объектов различного назначения;

7)	Концентрации ресурсов, предотвращения их неконтролируемого рассредоточения и неэффективного использования, повышения качества среды жизнедеятельности в населенных пунктах, связанного с такой концентрацией – цели, достижение которой обеспечивается определением стабильных границ функциональных зон, не предусматривающих неоправданное разрастание площади территорий под новое освоение;

8)	Обеспечение баланса развития производственной деятельности, размещения новых производственных мощностей и сохранения природного ландшафта и природной привлекательности территории;

9)	Подготовка дифференцированных показателей применительно к стандартным территориям нормирования – территориям, в пределах которых расположены, могут быть расположены дома, предназначенные для постоянного проживания, с учётом ограничений по экологическим и иным условиям проживания населения;

10)	Обеспечение в необходимом объёме и на высоком качественном уровне услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, досуга и спорта, подлежащих предоставлению населению со стороны органов местного самоуправления в соответствии с вопросами их ведения, определёнными федеральным законодательством;

Краткосрочное территориальное планирование на период до конца 2018 года связано с обеспечением максимального приближения к достижению цели территориального планирования путём выполнения следующих задач, являющихся мероприятиями, определёнными в Томе I:

1)	задача №1 (задача правовая) – совершенствование местной нормативной правовой базы регулирования градостроительной деятельности;

2)	задача №2 (задача административная) – обеспечение подготовки и принятия документов, предусмотренных законодательством и необходимых для осуществления строительства, реконструкции объектов применительно к первой очереди генерального плана;

3)	задача №3 (задача административно-технологическая) – обеспечение строительства, реконструкции объектов местного значения применительно к первой очереди генерального плана.

# РАЗДЕЛ II - Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

### ГЛАВА I	Предложения по направлениям комплексного развития и концепции пространственной организации территории

К мероприятиям, направленным на комплексное развитие территории относятся:

1	Совершенствование административно-территориального устройства сельского поселения.

2	Макрозонирование территории, позволяющее дифференцировать пространства исходя из приоритетов развития отдельных территорий с учетом локализации различных сред жизнедеятельности, отвечающих разным функциональным задачам и потребностям общества, закрепляющих систему ценностей в отношении различных мест территории.

3	Функциональное зонирование территорий отдельных населенных пунктов, выполненное в соответствии с макрозонированием территории поселения в целом.

4	Совершенствование системы транспортной инфраструктуры общего пользования и системы общественного транспорта. Создание единого транспортного каркаса со смежными территориями, с учетом развития Нижегородской агломерации. Разделение структуры автомобильных дорог на дороги с непрерывным движением автомобильного транспорта и улично-дорожную сеть местного значения. Вывод транзитного движения автотранспорта по автодорогам регионального значения за границы населенных пунктов.

5	Модернизация систем инженерного обеспечения территорий, предусматривающая дифференцированный подход к технологическим схемам развития систем инженерной инфраструктуры на различных территориях – в центре и на переферийных территориях.

6	Выделение и «закрепление» инфраструктурного и природного каркаса территории.

7	Выделение границ территорий историко-культурного наследия и природного комплекса.

8	Установление границ зон с особыми условиями использования территории.

9	Увеличение площади застроенных территорий в общем балансе территории, в том числе:

-	комплексное  развитие свободных от застройки территорий в границах населенных пунктов под размещение нового жилищного строительства;

-	сокращение неэффективно используемых земель сельхозназначения и перевода их в земли населенных пунктов или в земли промышленности для размещения новых производств и логистических комплексов;

10	Сохранение минимально необходимых территорий для сельскохозяйственного производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

### ГЛАВА II	Показатели генерального плана

1	В соответствии с целями и задачами территориального планирования с учётом прогнозных показателей в отношении численности населения сельского поселения Советский сельсовет, с  использованием соответствующих расчётов, оценок и обоснований настоящим генеральным планом определены следующие показатели:

1)	целевые показатели

2)	расчётные показатели

2	Целевые показатели генерального плана включают:

-	Целевые показатели на перспективу в отношении структурной организации территории и площади функциональных зон различного назначения;

-	Целевые показатели в отношении структурной организации и параметров функциональных зон;

-	Целевые показатели на период до завершения расчетного срока генерального плана в отношении объёмов инженерно-технических ресурсов;

-	Целевые показатели в отношении строительства, реконструкции объектов социального обслуживания;

-	Целевые показатели в отношении развития улично-дорожной сети;

-	Целевые показатели в отношении развития сети объектов инженерно-технического обеспечения на первую очередь и расчетный срок генерального плана.

Правовые условия для уменьшения площади территорий в границах санитарно-защитных зон предусмотрены законодательством Российской Федерации и определяются следующими положениями, которые распространяются на ТСП преобразований:

а) к правообладателям соответствующих объектов применяются нормы статьи 57 Земельного кодекса РФ о возмещении убытков, возникновение которых связано с наличием санитарно-защитных зон;

б) планируется подготовка предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Советский сельсовет в отношении градостроительных регламентов с учётом пункта 4 статьи 85 Земельного кодекса РФ и частей 8, 9 статьи 36 Градостроительного кодекса РФ (применение норм об использовании объектов недвижимости, не соответствующих градостроительным регламентам).

Таблица  2.1 - Показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На первую очередь до 2018 г. | На расчетный срок до 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Территория МО сельское поселение Советский сельсовет |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га | 24016,8 | 24016,8 | 24016,8 |
|  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 489,4 | 539,4 | 559,5 |
|  |  | % | 1,9 | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Численность населения |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2052 | 2260 | 2883 |
|  |  | % роста (падения) от существующей численности постоянного населения | - | 1,6 | 5,7 |
| 2.2 | Возрастная структура населения |
| 2.2.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 287 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 14,0 | - | - |
| 2.2.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1312 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 63,9 | - | - |
| 2.2.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 453 | - | - |
|  |  | % от общей численности населения | 22,1 | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда | тыс. м2 общей площади квартир | 47,4 | 52,1 | 54,2 |
|  |  | количество домов | 724 | - | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 23 | 25 | 25 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |
| 4.1.1 | Детский сад | объект (мест) | 2 (103) | 2 (103) | 3 (243) |
| 4.1.2 | Общеобразовательные школы | объект (мест) | 1 (305) | 1 (305) | 1 (350) |
| 4.2 |  | Объекты здравоохранения |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 4 | 4 | 4 |
| 4.3 |  | Объекты культурно-досугового назначения |
| 4.3.1 | Клуб | объект (мест) | 4 (450) | 4 (450) | 4 (450) |
| 4.3.2 | Библиотека | объект | 2 | 2 | 2 |
| 4.3.3 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.3.4 | Открытый спортивный комплекс | объект | - | 2 | - |
| 4.4 |  | Объекты административно-делового назначения |
| 4.4.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.5 |  | Объекты жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.5.1 | Пожарная часть | объект (а/машин) | 2 (2) | 3 (3) | 3 (3) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего | км | 22,85 | - | - |
| Продолжение таблицы 6.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 |  | Водоснабжение |
| 6.1.1 | Водопотребление – всего, в том числе: | м3/в сутки | 236,26 | 1085,15 | 1286,98 |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | м3/в сутки | 231,91 | 302,02 | 434,66 |
| 6.1.2 | Протяженность сетей | км | 49,80 | 49,90 | 51,3 |
| 6.2 |  | Водоотведение |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | м3/в сутки | 231,91 | 241,32 | 364,85 |
| 6.3 |  | Электроснабжение |
| 6.3.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт | - | 950 | 950 |
| 6.3.2 | Протяженность сетей: | км | - | - | - |
| 6.4 |  | Газоснабжение |
| 6.4.1 | Потребление газа - всего в том числе: | м3/год | - | 547500 | 719400 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа | магистрального газопровода-отвода Пермь-Горький 1 |
| 6.4.3 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 19,03 | - | - |
|  | магистральный газопровод | км | - | - | - |
|  | газопровод высокого давления | км | 19,03 | - | - |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Приложение  1

к части 1 Генерального плана сельского поселения Советский сельсовет

### ГЛАВА III	Основные понятия

Понятия, используемые в генеральном плане, соответствуют определениям, установленным федеральными законами. Для целей настоящего документа используются также не противоречащие федеральным законам следующие основные понятия и их определения:

1	Краткосрочное территориальное планирование (первая очередь) – планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период, завершающийся первой очередью генерального плана при достижении целевых показателей генерального плана, представленных в таблице 1 и при выполнении мероприятий, определённых в главе 3 настоящего генерального плана;

2	Долгосрочное территориальное планирование (расчетный срок) – планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое на период, завершающийся расчетным сроком генерального плана при достижении целевых показателей генерального плана, представленных в таблице 1 и при выполнении мероприятий, определённых в главе 3 настоящего генерального плана;

3	Перспективное территориальное планирование - планирование, определяемое в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и осуществляемое в перспективе, после завершения расчетного срока генерального плана при достижении целевых показателей генерального плана, представленных в таблице 1 и при выполнении мероприятий, определённых в главе 3 настоящего генерального плана;

4	Прогнозный показатель численности населения – прогнозный показатель численности населения городского округа на первую очередь и расчетный срок генерального плана;

5	Целевые показатели – показатели, определяемые как цели, обязательства по достижению которых с утверждением генерального плана принимают на себя органы местного самоуправления к соответствующему к концу первого этапа, к концу второго этапа, (на перспективу) в части использования территории, развития социальной инфраструктуры, инженерно-технической инфраструктуры, развития улично-дорожной сети;

6	Расчётные показатели – показатели, соблюдение которых обеспечивает достижение целевых показателей и которые учитываются при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования, документации по планировке территории, предложений по внесению изменений в правила землепользования и застройки в части градостроительных регламентов, других документов;

7	Автомобильная дорога – часть территории сельского поселения (дорога), определяемая в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», абзацем восьмым статьи 2 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», находящаяся в границах красных линий, которые в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы земельных участков расположения дороги, предназначенной для движения в соответствующих случаях автомобилей, всех видов городского общественного транспорта, пешеходов. При соблюдении технических регламентов безопасности указанная территория в пределах красных линий может быть использована для размещения других элементов транспортной инфраструктуры, а также для устройства инженерных коммуникаций, включая устройство линий электропередачи, линий связи (подземных и надземных);

9	Улица – дорога, расположенная в пределах застроенных территорий сельского поселения Советский сельсовет, границы которой в виде красных линий являются одновременно границами элементов планировочной структуры – кварталов;

10	Улично-дорожная сеть – совокупность улиц и дорог;

11	Подъезды – не включаемые в состав улиц, оборудованные в соответствии с требованиями технических регламентов наземные сооружения в виде дорожного покрытия и подобных элементов, предназначенные для движения автомобилей с улиц к объектам, расположенным в пределах кварталов (для въезда и выезда); границы подъездов могут устанавливаться в виде границ зон действия публичных сервитутов;

12	Показатели генерального плана – определённые в соответствии с целями и задачами территориального планирования (глава 1) показатели, утверждённые в составе генерального плана.

Приложение  2

к части 1 Генерального плана сельского поселения Советский сельсовет

### ГЛАВА IV	Дополнительные положения по реализации функционального зонирования генерального плана

Структурные элементы пространственной организации

Центральная единица – поселок Советский. Выполняет функции административного центра сельского поселения. Характеризуется наиболее высокими показателями развития и концентрации объектов производственной деятельности, обслуживания, офисов, транспорта, пешеходов, перемещений, разнообразием видов деятельности, сложностью культурных смыслов.

Рядовые (локальные) районы – рядовые пространственные единицы - населенные пункты в составе сельского поселения.  По сравнению с центральным районом имеют более низкий уровень структурной развитости, тем не менее, достаточный для формирования локальной структуры расселения (с. Вершинино, с. Малое Мурашкино, с. Рождествено, с. Картмазово).

Неструктурированные территории – территории существующих населенных пунктов с малым количеством постоянно проживающего населения, территории садоводческих товариществ, территории, предназначенные для дачного строительства и так называемого «второго жилья» с преимущественно сезонным проживанием людей (д. Красново, с.п. Красный, д. Медвежий Лог, д. Николаевка, д. Малые Бакалды).

Коммуникационно-общественные связевые элементы – автомобильные дороги (улицы) общего пользования общегородского значения, связывающие периферийные населенные пункты и иные неструктурированные территории с центральной единицей. В границах населенных пунктов могут быть представлены в виде полосовой концентрации различных объектов, предоставляющих услуги  и места приложения труда вдоль главной улицы с общественным транспортом.

Инфраструктурный и природный каркас территории – земельные участки существующих объектов транспортной и инженерной инфраструктур общего пользования, а также зоны планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения, прежде всего линейных (сетевых) объектов дорожной, инженерной инфраструктуры, для размещения которых допускается принудительное изъятие недвижимости для государственных и муниципальных нужд, территории лесного фонда, территории объектов культурного наследия.

В составе инфраструктурного и природного каркаса территории выделяется федеральный и региональный каркас - территории и объекты федерального и регионального  значения,  в границах которого органы местного самоуправления городского округа не правомочны принимать решения (могут только делать соответствующие предложения) применительно к следующим компонентам:

а) к территориям – землям лесного фонда, землям водного фонда, землям обороны и безопасности, землям сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения, особо охраняемым природным территориям федерального и регионального значения;

б) к размещению объектов федерального и регионального значения.

Границы федерального и регионального каркаса территории сельского поселения Советский сельсовет установлены Схемой территориального планирования Большемурашкинского муниципального района и Схемой территориального планирования  Нижегородской области, утвержденной Постановлением губернатора Нижегородской области от 31 декабря 2009 года № 985, с учетом предложений, уточняющих границы планируемого размещения объектов транспортной и инженерной инфраструктур регионального значения, отраженных в настоящем проекте.

Элементами инфраструктурного и природного каркаса федерального и регионального значения являются:

1)	существующие и планируемые автодороги регионального значения, в том числе существующие автодороги «Работки-Порецкое», «Б.Мурашкино-Перевоз», «Б.Мурашкино-Бутурлино» и планируемый участок обхода;

2)	существующие земельные участки и планируемые зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

3)	существующие земельные участки и планируемые зоны размещения объектов капитального строительства социального, культурно-бытового и иного назначения,  федерального и регионального значения, предусмотренные схемой территориального планирования Нижегородской области;

4)	земли лесного фонда, земли водного фонда, земли обороны и безопасности, земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий в составе земель  сельскохозяйственного назначения.

Зонирование территории

В основу концепции пространственной организации территории заложен принцип дифференциации пространства исходя из приоритетов развития отдельных территорий с учетом локализации различных сред жизнедеятельности, отвечающих разным функциональным задачам и потребностям общества, закрепляющих систему ценностей в отношении различных мест территории сельского поселения.

В проекте генерального плана сформированы следующие функциональные зоны:

Таблица 4.1 – Сведения и параметры функциональных зон

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь зоны, га | Параметры функциональной зоны | Виды рекомендуемых объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания (Ж-1) | 337,64 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -60%; Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 14 м; Рекомендуемая плотность населения 15-45 чел/га Рекомендуемые размеры земельных участков 400-1000м2 | Индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки; Строения для содержания мелких домашних животных и птицы не требующих выпаса; Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв.м; Отделения почтовой связи; Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения; Клубы, библиотеки, музеи; Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны; Административные здания для размещения органов управления; Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка; Объекты пожарной охраны; Объекты инженерной инфраструктуры. |
| 2 | Зона жилой застройки средней этажности (Ж-2) | 30,11 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность - 4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20 м; Рекомендуемая плотность населения 50-250 чел/га Рекомендуемые размеры земельных участков от 400м2 | Среднеэтажные многоквартирные дома до 4-х этажей. Малоэтажные многоквартирные дома до 3-х этажей. Жилые дома блокированной и коттеджной застройки с приусадебным участком. Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 100 кв.м Отделения почтовой связи Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи, Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты инженерной инфраструктуры. |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Зона административно-делового назначения (О-1) | 3,31 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м. | Объекты розничной торговли Торговые центры, Объекты общественного питания Объекты мелкого бытового ремонта Строительство и эксплуатация зданий, строений и сооружений общественно-делового вида; Административные здания, офисы; Общественные организации; Банки, отделения банков, страховые компании; Адвокатские конторы, юридические консультации, нотариальные конторы и др.; Отделения и участковые пункты милиции;Отделения связи; почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции, междугородние переговорные пункты; Гостиницы, мотели, гостевые дома, центры обслуживания туристов, туристические агентства; Музеи, выставочные залы, художественные салоны; Залы аттракционов, бильярдные, танцзалы, дискотеки, компьютерные центры, интернет-кафе; Кинотеатры, библиотеки; Спортивные клубы, спортивные залы и площадки; Магазины, торговые комплексы, открытые и закрытые мини-рынки, киоски и временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения, выставки товаров; Предприятия общественного питания (столовые, кафе, бары, рестораны); Рекламные агентства, фирмы по предоставлению услуг сотовой связи, фотосалоны, агентства по предоставлению сервисных услуг; Дома быта, приемные пункты прачечных и химчисток, прачечные самообслуживания, пошивочные ателье, ремонтные мастерские бытовой техники, мастерские по пошиву и ремонту обуви, мастерские по ремонту часов, парикмахерские и косметические салоны и другие объекты обслуживания; Жилищно-коммунальные организации – управляющие компании, жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы; Аптеки; Среднеэтажная смешанная жилая застройка, в т.ч. с размещением в нижних этажах объектов делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения; |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | Автостанции, транспортные агентства по продаже авиа- и железнодорожных билетов и предоставлению прочих сервисных услуг; Центры по предоставлению полиграфических услуг; Фотосалоны; Общественные туалеты; Офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; Стационарные и амбулаторно-поликлинические учреждения. Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты, Пункты оказания первой медицинской помощи; Объекты инженерной инфраструктуры. |
| 4 | Зона учебно-образовательного назначения (О-2) | 4,94 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования. Спортивные площадки, спортивные корпуса, бассейны Предприятия общественного питания (столовые); Пункты оказания первой медицинской помощи; Автомобильные стоянки перед участками детских образовательных учреждений; Объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); Скульптурные композиции, фонтаны и другие объекты ландшафтного дизайна Объекты инженерной инфраструктуры |
| 5 | Зона объектов спортивного назначения (О-3) | 2,8 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность - 4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Стадионы открытые и площадки спортивного назначения; Спортивные залы, спортивные площадки. |
| 6 | Зона размещения объектов культа (О-4) | 0,35 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -40%; Максимальная этажность - не установлена. Максимальная высота объектов капитального строительства 40м; | Культовые объекты |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Зона размещения производственно-коммунальных объектов, не выше 5 класса санитарной вредности (П-5) | 33,0 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м. | Производственные и коммунально-складские объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м; Теплицы; Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; Объекты розничной и оптовой торговли. Объекты общественного питания Объекты бытового ремонта Химчистки и прачечные Фотоателье, фотолаборатории Бани, сауны, фитнес-центры Парикмахерские Объекты по предоставлению услуг по прокату техники Гостиницы Пожарные депо и посты Ветеринарные клиники Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей. |
| 8 | Зона размещения производственно-коммунальных объектов, не выше 4 класса санитарной вредности (П-4) | 31,39 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Производственные и коммунально-складские объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м; Теплицы; Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; Объекты розничной и оптовой торговли. Объекты общественного питания Объекты бытового ремонта Химчистки и прачечные Фотоателье, фотолаборатории Бани, сауны, фитнес-центры Парикмахерские Объекты по предоставлению услуг по прокату техники Гостиницы Пожарные депо и посты Ветеринарные клиники Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные станции. |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | Зона размещения производственно-коммунальных объектов, не выше 3 класса санитарной вредности (П-3) | 27,74 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -70%; Максимальная этажность -4. Максимальная высота объектов капитального строительства 20м; | Производственные и коммунально-складские объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 300 м; Теплицы; Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; Объекты розничной и оптовой торговли. Объекты общественного питания Объекты бытового ремонта Химчистки и прачечные Фотоателье, фотолаборатории Бани, сауны, фитнес-центры Парикмахерские Объекты по предоставлению услуг по прокату техники Гостиницы Пожарные депо и посты Ветеринарные клиники Автомойки, индивидуальные гаражи, места долговременного хранения автомобилей, автозаправочные станции. |
| 10 | Зона размещения коммунальных объектов и объектов инженерно-технического обеспечения (ИТ-1) | 1,8 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -40%; Максимальная этажность - не установлена. Максимальная высота объектов капитального строительства 40м | Размещения коммунальных объектов и объектов инженерно-технического обеспечения |
| 11 | Зона сельскохозяйственного использования (СХ-2) | 15,01 | Не установлены | Размещение огородов и личных подсобных хозяйств |
| 12 | Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1) |  | Не установлены | Пашни, сенокосы, пастбища Земли, занятые многолетними насаждениями. |
| Продолжение таблицы 4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Зона зеленых насаждений общего пользования (Р-1) | 0,78 | Не установлены | Размещение объектов в целях проведения досуга населения: - парки; - набережные; - искусственные водоемы и водные устройства; - малые архитектурные формы; - декоративные бассейны, водные сооружения; - игровые площадки; - спортплощадки; - прокат игрового и спортивного инвентаря; - комплексы аттракционов, игровые залы, бильярдные; - танцплощадки, дискотеки; - летние театры и эстрады; - рекреационные помещения для отдыха сезонного типа; - предприятия общественного питания (кафе, летние кафе, рестораны); - тир; - пляжи. |
| 14 | Зона древесно-кустарниковой растительности (Р-3) | 11,87 | Не установлены | Древесно-кустарниковая растительность |
| 15 | Зона природного и экологического ландшафта (Р-2) | 26,72 | Не установлены | Лесные массивы; Лесопарки, лугопарки; Лесополосы санитарно-защитных зон без размещения в них производственных объектов; Элементы дизайна, скульптурные композиции, объекты декоративно-монументального искусства, малые архитектурные формы. |
| 16 | Зона кладбищ (СП-1) | 3,47 | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -10%; Максимальная этажность 2 Максимальная высота объектов капитального строительства 9м; | Кладбища смешанного и традиционного захоронения, колумбарии. Организации похоронного обслуживания. Предприятия по изготовлению ритуальных принадлежностей, надгробий. Дома траурных обрядов. Дома поминальных обедов. Склепы. Аптечные учреждения. Культовые объекты. Магазины по продаже ритуальных принадлежностей |

Исходя из сложившейся инфраструктурной, природно–экологической, градостроительной, социально-экономической ситуации и выявленных приоритетов предлагается посредством системы градорегулирования обеспечить формирование следующих макрофункциональных зон:

Центральный  планировочный район – зона развития центра сельского поселения, часть территории вдоль существующей автодороги «Б.Мурашкино-Перевоз», включая поселок Советский. Выполняет функции административного центра сельского поселения. Характеризуется наиболее высокими показателями развития и концентрации объектов производственной деятельности, обслуживания, офисов, транспорта, пешеходов, перемещений, разнообразием видов деятельности, сложностью культурных смыслов.

Зоны развития жилых районов -  зоны развития пространств малоэтажного строительства, расположенных вдоль основных транспортных магистралей. Предполагает жилую застройку разного типа для постоянно проживающего населения, перемежающуюся с небольшими по площади производственными и коммерческими объектами, с хорошей транспортной доступностью до мест работы и развитой инфраструктурой общественного транспорта, с организацией коммуникативно-общественной системы – связевого элемента в виде полосовой концентрации различных объектов, предоставляющих услуги и места приложения труда вдоль главной улицы.

Зоны развития производства и внешнего транспорта - зоны развития и модернизации сельских пространств  для концентрации промышленных, коммунальных и складских объектов, развития транспортной инфраструктуры. Расположена на прилегающих территориях к центральному району и вдоль основных транспортных магистралей. Предполагает повышение эффективности использования территорий существующих производственных зон, выделение и подготовку территорий для размещения инвестиционных проектов, подготовку предложений по выделению коридоров для вывода транзитного транспорта за границы населенных пунктов.

Зоны сельскохозяйственного производства и ландшафтной малоэтажной жилой застройки - зона земель сельхозугодий, а также участков сельскохозяйственных предприятий, расположенных за границами населенных пунктов. Использование данных территорий определяется главой XIV Земельного кодекса Российской Федерации. Предполагает сохранение сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. обеспечения возможности размещения коллективных садов, садово-огородных и дачных участков, специальных зеленых насаждений.

Зоны природного ландшафта - территории земель государственного лесного фонда и территории вдоль рек и водоемов, пойменные территории. Зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки).

Использование данных территорий определяется главами XVII и XVIII Земельного кодекса Российской Федерации. Предполагает сохранение, регенирацию существующего природного ландшафта и создание экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения, сохранения и воспроизводства лесов, естественных водоемов, обеспечение их рационального использования, формирование средовой защитной природно-экологической системы с учётом особенностей территории.

Приоритеты и последовательность пространственного развития территорий. Интенсивность градостроительного развития

На территории сельского поселения выделены зоны, характеризующие градостроительное развитие территории по интенсивности инвестиционной и экономической деятельности.

Зоны активного градостроительного развития -  центральный планировочный район - зона развития центра сельского поселения, часть территории вдоль существующей автодороги «Б.Мурашкино-Перевоз», включая поселок Советский.

Выделение зон активного градостроительного развития на ограниченных локальных территориях обосновано концентрацией финансовых ресурсов и необходимостью максимального использования транспортной и инженерно-технической инфраструктур, в целях сохранения земель сельскохозяйственных угодий, рекреации и природно-экологического комплекса.

Деятельность публичной власти  заключается  в создании благоприятных условий для осуществления градостроительной деятельности.

Зоны минимального градостроительного развития -  включают территории прочих населенных пунктов, в которых не предполагается активного развития производственной и социальной сфер, массового жилищного строительства.

Деятельность публичной власти заключается:

1)	в поддержании в пригодном эксплуатационном состоянии дорог, инженерно-технической инфраструктуры и объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

2)	в обеспечении правовых гарантий использования недвижимости и возможностей развития недвижимости посредством подготовки  и утверждения правил землепользования и застройки;

3)	в обеспечении условий для строительства нового жилья силами индивидуальных застройщиков;

4)	в недопущении неравномерного «уплотнения» - внедрения в существующую застройку новых объектов, размещение которых ущемит права собственников жилых домов и земельных участков;

5)	в обеспечении санитарной, экологической и противопожарной безопасности территории.

Основными задачами публичной власти, обеспечивающей градорегулирование на этих территориях является:

а)	установление границ населенных пунктов посредством подготовки и утверждения их генеральных планов;

б)	обеспечение правового регулирования использования территорий, ограничивающего градостроительную и хозяйственную деятельность посредством подготовки правил землепользования и застройки;

в)	формирование и кадастровый учет земельных участков, выделенных из состава государственных и муниципальных земель посредством подготовки и утверждения документации по планировке, в целях предоставления их индивидуальным застройщикам;

г)	обеспечение строительства сети местных дорог и подъездов к каждому населенному пункту и благоустройство территорий общего пользования населенных пунктов в которых имеется постоянно проживающее население;

д)	организация скорой медицинской помощи населению;

е)	выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Зоны ограниченного градостроительного развития – территории земель сельхозугодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, государственного лесного фонда.

Использование этих территорий определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Нижегородской области в соответствии с федеральными законами.

Приложение  3

к части 1 Генерального плана сельского поселения Советский сельсовет

### ГЛАВА V	Предложения и мероприятия по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления

Таблица 5.1 – Сводный перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов местного самоуправления

| № п/п | Наименование мероприятий, предложений, зона планируемого размещения объектов, проведения мероприятий | Для каких целей предлагается | Очередность (последовательность выполнения) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Развитие транспортной инфраструктуры |
| Строительство объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Строительство подъезда к д. Малые Бакалды, протяженностью 2,69 км | 1) Обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте. 2) Способствует большей социальной защищенности жителей и привлекательности территории для частных застройщиков. | Расчетный срок |
| 1.2 | Строительство подъезда к п. Красный, протяженностью 0,27 км |  | Первоочередное мероприятие |
| 1.3 | Строительство автомобильной дороги соединяющей д. Медвежья Поляна и д. Медвежий Лог, протяженностью 1,90 км |  | Первоочередное мероприятие |
| 1.3 | Строительство автомобильной дороги соединяющей д. Медвежий Лог и д. Николаевка, протяженностью 2,63 км |  | Расчетный срок |
| 1.4 | Строительство автомобильной дороги Проезд по с.Вершинино, протяженностью 0,6 км |  | Расчетный срок |
| 2 Развитие инженерной инфраструктуры |
| А. Водоснабжение |
| 2.1 | Проведение реконструкции и модернизации существующих сетей и сооружений с большим износом | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.2 | Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.3 | Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.4 | Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.5 | Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| Б. Водоотведение |
| 2.6 | Реконструкция и модернизация существующих полей фильтрации с увеличением производительности до 250 м3/сут, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов, устройство выгребных ям и септиков в с.п. Советский | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Первоочередное мероприятие |
| 2.7 | Создание централизованной системы канализации с комплексом очистных сооружений в с. Рождествено. Строительство очистных сооружений производительностью не менее 100 м3/сут. | 1)В целях создания комфортных условий жизнедеятельности, с учетом развития производственных мощностей и нового жилищно-гражданского строительства. 2)Улучшение экологической обстановки и условий природопользования. | Расчетный срок |
| В. Газоснабжение |
| 2.8 | Строительство распределительного газопровода до с. Нелюбово | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.9 | Строительство распределительного пункта в с. Нелюбово | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.10 | Строительство распределительного газопровода до с. Картмазово | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.11 | Строительство распределительного пункта в с. Картмазово | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.12 | Строительство распределительного газопровода до д. Медвежий Лог | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.13 | Строительство распределительного пункта в д. Медвежий Лог | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Первоочередное мероприятие |
| 2.14 | Строительство распределительного газопровода до д. Красново | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Расчетный срок |
| 2.15 | Строительство распределительного пункта в д. Красново | В целях создания комфортных условий жизнедеятельности | Расчетный срок |
| Г. Гидротехнические сооружения |
| 2.16 | Реконструкция существующих гидротехнических сооружений в с.п. Советский | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 Размещение объектов капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |
| А. Объекты физкультуры и спорта |
| 3.1 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с.п. Советский (зона объектов спортивного назначения) | 1) В целях развития инфраструктуры спорта и отдыха 2)Обеспечение условий занятий спортом жителей каждого населенного пункта района. | Первоочередное мероприятие |
| 3.2 | Строительство открытого спортивного комплекса (футбольное/хоккейное поле) в с. Рождествено (зона объектов спортивного назначения) |  | Первоочередное мероприятие |
| Б. Объекты образования |
| 3.3 | Реконструкция существующей общеобразовательной школы в с.п. Советский, с увеличением мощности до 350 мест, по мере необходимости Карабатово (зона объектов образования) | 1). Обеспечение условий образования населения | Расчетный срок |
| 3.4 | Строительство детского сада в с.п. Советский, по мере необходимости, на 140 мест Карабатово (зона объектов образования) |  | Расчетный срок |
| Б. Объекты здравоохранения |
| 3.5 | Капитальная реконструкция ветхих лечебно-профилактических учреждений | 1)Повышение уровня здравоохранения 2) Повышение уровня оказания квалифицированной медицинской помощи населению | Первоочередное мероприятие |
| В. Объекты культуры и искусства |
| 3.6 | Реконструкция Вершининского сельского дома культуры | Развитие сферы культуры и досуга | Первоочередное мероприятие |
| 3.7 | Реконструкция Маломурашкинского сельского дома культуры | Развитие сферы культуры и досуга | Первоочередное мероприятие |
| Г. Объекты пожарной безопасности |
| 3.8 | Строительство пожарного депо в с. Вершинино | Повышение безопасности территории | Первоочередное мероприятие |
| 3.9 | Строительство пирса для пожарных автомобилей в с. Картмазово и д. Николаевка | Повышение безопасности территории | Первоочередное мероприятие |
| 4 Мероприятия по охране окружающей среды |
| А. Размещение и упорядочение объектов капитального строительства специального назначения |
| 4.1 | Ликвидация всех несанкционированных свалок и последующая рекультивация территории | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Первоочередное мероприятие |
| 4.2 | Консервация и проведение мероприятий по обезвреживанию скотомогильников | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Б. Проектные предложения по улучшению состояния воздушного бассейна |
| 4.3 | Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.4 | Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, исключающих выделение в атмосферу вредных веществ | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.5 | Внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата) | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.6 | Дополнение системы контроля над выбросами автотранспорта созданием и внедрением единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 4.7 | Организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха во всех муниципальных образованиях района согласно нормативам | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.8 | Разработка проектов ПДВ и организации СЗЗ на всех предприятиях района | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.9 | Использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.10 | Ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.11 | Создание искусственных зеленых насаждений, в рамках осуществления Комплексного плана по реализации Киотского протокола | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 4.12 | Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 4.13 | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| 4.14 | Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздуха | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.15 | Вынос предприятий - загрязнителей из жилой застройки в промзоны | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Расчетный срок |
| 4.16 | Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель. | Первоочередное мероприятие |
| В. Проектные предложения по улучшению состояния водных ресурсов |
| 4.17 | Полное прекращение сброса в водоемы неочищенных стоков | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.18 | Развитие систем централизованной канализации с обязательной полной биологической очисткой всех загрязненных сточных вод | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.19 | Строительство новых комплексов очистных сооружений населенных мест | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.20 | Оптимизация системы управления сельскими стоками | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Расчетный срок |
| 4.21 | Обеспечение качественной эксплуатации очистных сооружений и сетей, проведение своевременных ремонтных работ | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.22 | Строительство на крупных предприятиях локальных очистных сооружений | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.23 | Организация производственного контроля над качеством воды в водных объектах предприятиями-водопользователями | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.24 | Организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.25 | Очистка стоков животноводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| 4.26 | Благоустройство и расчистка русел рек | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.27 | Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос | В целях охраны и рационального использования водных ресурсов | Первоочередное мероприятие |
| Г. Проектные предложения по улучшению состояния подземных вод: |
| 4.28 | Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 4.29 | Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 4.30 | Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 4.31 | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима - I пояса | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 4.32 | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 4.33 | Вынос из зоны II и III пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Расчетный срок |
| 4.34 | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю | В целях охраны и улучшения состояния подземных вод | Первоочередное мероприятие |
| 5 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| А Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера |
| 5.1 | Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.2 | Устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.3 | Укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.4 | Регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.5 | Очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.6 | Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных газопроводов и газораспределительных станций, строгое соблюдение режима использования их территории | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Расчетный срок |
| 5.7 | Совершенствование электрохимической защиты трубопроводного транспорта от коррозии | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Расчетный срок |
| 5.8 | Организация дистанционного контроля над состоянием газопроводов | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Расчетный срок |
| 5.9 | Формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.10 | Периодический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, поддержание их работоспособности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.11 | Точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.12 | Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.13 | Своевременное выполнение предписаний Госгортехнадзора России и других надзорных органов | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.14 | Регулярная проверка наличия и поддержания в готовности средств индивидуальной и коллективной защиты | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.15 | Регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.16 | Регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.17 | Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| Продолжение таблицы 5.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.18 | Контроль за соблюдением правил пожарной безопасности | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| Б. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера |
| 5.19 | Содержание в безопасном состоянии полос автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.20 | Осуществление контроля над посещением лесов и пребыванием в них граждан с целью отдыха, охоты, рыбной ловли | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.21 | Проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.22 | Осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Первоочередное мероприятие |
| 5.23 | Строительство очистных сооружений | В целях безопасности проживания населения и защиты объектов капитального строительства на территориях, а также в целях обеспечения условий для развития новых территорий | Расчетный срок |

Приложение  4*

к части 1 Генерального плана сельского поселения Советский сельсовет

### ГЛАВА VI	  Предложения и мероприятия по  территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней

Таблица 6.1 – Сводный перечень предложений и мероприятий по территориальному планированию, реализация которых относится к полномочиям органов публичной власти других уровней

| № п/п | Наименование мероприятий, предложений, зона планируемого размещения объектов, проведения мероприятий | Для каких целей предлагается |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Развитие транспортной инфраструктуры |
| Строительство объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Реконструкция автомобильной дороги «Работки – Порецкое» (перспективная категория – II), протяженностью 3,11 км | 1) Обеспечение повышения пропускной способности 2) Создание безопасных условий передвижения |
| 1.2 | Строительство объездной автомобильной дороги с. Рождествено на автомобильной дороге «Б. Мурашкино – Бутурлино» (протяженность 5,40 км, перспективная категория – III) | 1) Обеспечение повышения пропускной способности участка и его безопасности 2) Вынос транзитного транспорта из ряда населенных пунктов |
| 2 Изменение границ земель различных категорий, состава муниципального образования |
| А. Изменение границ земель различных категорий |
| 2.1 | Изменение границ земель населенных пунктов (в связи с изменением административных границ некоторых населенных пунктов) | Обеспечение оснований для проведения процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов (в соответствии с законодательством) |
| 2.2 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (в связи с изменением административных границ некоторых населенных пунктов) | Обеспечение оснований для проведения процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов (в соответствии с законодательством) |
| Продолжение таблицы 6.1 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2.3 | Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми газопроводами, автомобильными дорогами и линиями электропередач в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | Обеспечение оснований для проведения процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (в соответствии с законодательством) |
| 2.4 | Изменение границ земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (перевод земель сельскохозяйственного назначения под проектируемыми газопроводами, автомобильными дорогами и линиями электропередач в земли промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения) | Обеспечение оснований для проведения процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назначения (в соответствии с законодательством) |

Примечание* - Приложение 4 приводится в качестве дополнительного материала. После утверждения схемы территориального планирования Большемурашкинского района и генерального плана поселения органы местного самоуправления могут адресовать федеральным органам исполнительной власти, государственным органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения (в том числе о размещении объектов федерального и регионального значения).