Администрация  Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2013 года                                                                                        № 114

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2023 года

В соответствии с Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельсовета, в целях улучшение качества жизни населения сельсовета администрация Советского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области на 2013-2023 года.

2. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                          А.В. Телегин

СХЕМА                                    ВОДОСНАБЖЕНИЯ                                                      И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                    НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2023 Г.Г.

п. Советский

2013 г

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Схема водоснабжения

Часть 1. Существующее  положение в сфере  водоснабжения.

Часть 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление.

Часть 3.  Перспективное потребление коммунальных ресурсов в  сфере  водоснабжения.

Часть 4.  Предложения  по  строительству, реконструкции и модернизации объектов систем  водоснабжения.

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Часть 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Часть 7. Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения и организации, уполномоченные на их эксплуатацию.

Глава 2. Схема  водоотведения

Часть 1. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

Часть 2. Существующие балансы производительности сооружений системы водоотведения.

Часть 3. Перспективные расчетные расходы сточных вод.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации                                       (техническому  перевооружению) объектов  централизованных систем  водоотведения.

Часть 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Часть 6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Часть 7. Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения и организации, уполномоченные на их эксплуатацию.

Приложение 1.  Схемы   водоснабжения с. Нелюбово

Приложение 2.  Схемы   канализационных сетей п. Советский

Приложение 3.  Схемы   водоснабжения п. Советский

Приложение 4.  Схемы   водоснабжения с. Рождествено

Приложение 5.  Схемы   водоснабжения с. Картмазово

Приложение 6.  Схемы   водоснабжения с. Вершинино

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и  водоотведения

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения Советского  сельсовета Большемурашкинского района Нижегородской области является Федеральный закон от 7 декабря  2011 года № 416 ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического  задания, с  учетом  требований  Водного  кодекса Российской Федерации (Собрание  законодательства  Российской  Федерации  2006 г,  № 23  ст. 2381: № 50,  ст. 5279: 2007 г,  № 26, ст.3075: 2008 г,   № 29, ст. 3418: № 30, ст. 3735: № 52, ст. 644: 2011 г, № 1, ст. 32), положений «СП 31.13330.2012 г. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84* (утвержденный  Приказом  Минрегиона России от 29.12.2011 г.  № 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Советского сельсовета Большемурашкинского  муниципального района на 2012-2020 гг.» утвержденная Постановлением администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, документами территориального планирования.

Схема водоснабжения  и  водоотведения  Советского  сельсовета  разработана  в целях  определения  долгосрочной  перспективы развития  систем  водоснабжения  и  водоотведения   поселения, обеспечения  надежного  водоснабжения и  водоотведения  наиболее экономичным  способом  при  минимальном  воздействии  на  окружающую  среду, а  также экономического  стимулирования  развития  систем  водоснабжения  и  водоотведения  и  внедрения  энергосберегающих  технологий.

Схема  водоснабжения  и  водоотведения  предусматривает  обеспечение  услугами  водоснабжения  и  водоотведения  земельных  участков, отведенных  под  перспективное строительство  жилья, повышения  качества  предоставления  коммунальных  услуг, стабилизацию  и  снижение  удельных  затрат  в  структуре  тарифов и  ставок оплаты  для  населения,  создание  условий, необходимых для  привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной  инфраструктуры, а  также  инвестиционных  средств внебюджетных источников для  модернизации объектов ВКХ, улучшения  экологической обстановки.

Схема  водоснабжения и  водоотведения разработана на  срок 10 лет.

Характеристика Советского сельского поселения

Советский сельсовет входит в состав Большемурашкинского муниципального района и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 1268 га.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра р.п. Большое Мурашкино. В состав Советского сельсовета входят 11 населенных пунктов:

п. Советский, с. Малое Мурашкино, с. Вершинино, д. Мед Лог, д. Николаевка,

д. Красново, п. Красный, с. Рождествено, с. Картмазово,

с. Нелюбово,  д. Малые Бакалды.

Административным центром поселения является п. Советский.

Численность населения Советского сельского поселения на 01.01.2013 – 2052 человека.

В геоморфологическом отношении территория Советского сельского сельсовета является частью Восточно-Европейской равнины, которую река Волга делит на две части – Левобережье и Правобережье. Территория Советского сельсовета приурочена к Правобережью и занимает северо-западную окраину Приволжской возвышенности. Почвы серые, лесные.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-200 м над уровнем моря.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет  4,5оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18о-20°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)11о-(-) 12°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 103.

Экологическое состояние Советского сельсовета характеризуется следующими особенностями:

- качество воды, подаваемой населению, по токсикологическим и микробиологическим показателям в водопроводной сети соответствует СанПиНу 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

В настоящее время в Советском сельсовете имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из артезианских скважин и поверхностных вод                           (родников). Централизованные сети водоотведения имеются в п. Советский, в остальных населенных пунктах отвод  сточных  вод предусматривается в  изолированные септики и выгребные ямы с последующим  вывозом сточных вод на канализационные иловые  площадки.

Ситуационный план Советского сельсовета.

Территория Советского сельсовета Большемурашкинского

муниципального района

Глава 1

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Советского сельсовета услугами водоснабжения и водоотведения осуществляет МУП ЖКХ п. Советский – ресурсоснабжающая организация, предоставляющая услуги водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам.

Используются 29,555 км сетей водоснабжения. На территории Советского сельского поселения находятся 4 водоразборные скважины и 6 каптажей.

Жизненно важным для населенных пунктов поселения остается состояние водопроводных сетей. Не решенным остается вопрос качественного водоснабжения населения. Износ водопроводных сетей составляет 100%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета). Для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.

Информация по скважинам и каптажам расположенных на территории                              Советского сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Техническое состояние | место расположения | год ввода в эксплуатацию | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | п. Советский | 1980 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 2 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | п. Советский | 1980 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 3 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Рождествено | 1975 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 4 | Водоразборная скважина | Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование, водонапорная башня, автоматика, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | с. Нелюбово | 1980 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 5 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование, мощность водозаборного сооружения 240 м³/сут. | ур. Сарка | 1993 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 6 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование, мощность водозаборного сооружения 120 м³/сут. | ур. Красново | 1993 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 7 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование, мощность водозаборного сооружения 120 м³/сут. | с. Рождествено | 1965 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 8 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 120 м³/сут. | с. Картмазово | 1973 | МУП ЖКХ п. Советский |
| 9 | каптаж | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонапорная башня, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 120 м³/сут. | с. Вершинино | 2011 | Советский сельсовет |
| 10 | каптаж (резерв) | поверхностные воды, входит глубинный насос, водонакопительная емкость, электрооборудование мощность водозаборного сооружения 120 м³/сут. | с. Воронино | 1993 | Советский сельсовет |

Существующие водопроводы сельского поселения имеют 100 % износ, для нормального функционирования необходимы существенные капитальные вложения

на ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.

- Потребление воды в 2012 году составило:

- годовое потребление воды                            - 70870,73 м³

- среднесуточное потребление воды              - 194,17 м ³

- максимально суточное потребление воды  - 207,06 м³

- Оценка  расходов  воды  по  типам  абонентов:

- водоснабжение жилых здания                     - 67591,59 м³

- водоснабжение объектов общественно-

делового назначения                                     - 3279,14 м³

- Сведения о фактических и планируемых                                                                          неучтенных расходах и потерях воды

- потери воды 2012 год                                    -  709 м³

Сети водоснабжения на территории Советского поселения

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование объекта | Адрес, технические характеристики | Год постройки | Протяженность, метров | Dу мм | материал трубопровода | Правоустанавливающий документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52:31:0000000:105 | водопровод | п. Советский | 1980 | 15027 | 32-110 | сталь, полиэтилен | св. о гос. регистрации 52 - АД 659199 от 07.12.2012 г |
| 2 | 52:31:0070012:0:10 | водопровод | с. Вершинино | 2011 | 1728 | 100 | полиэтилен | св. о гос. регистрации 52 - АД 245540 от 21.02.2012 г |
| 3 | 52:31:0000000:114 | водопровод | с. Нелюбово | 1991 | 800 | 50 | пластик | св. о гос. регистрации 52 - АД 766542 от 17.07.2013 |
| 4 |  | водопровод | с. Картмазово | 1970 | 1500 | 50 | сталь | - |
| 5 |  | водопровод | с. Рождествено | 1970 | 10500 | 57, 100 | полиэтиленовая, сталь | - |

ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| Наименование населенного пункта | Техническое состояние системы водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении) | Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения | Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников | Объёмы питье вой воды на период ЧС м/куб сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источник водоснабжения | Напорно-регулирующие сооружения | Водопроводная сеть |  |  |  |
| ур. Сарка | каптаж удовлетворительное состояние | накопит. емкость, 200 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| ур. Красново | каптаж удовлетворительное состояние | накопит. емкость, 200 м³ удовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| п. Советский | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| п. Советский | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Рождествено | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | 100 % (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Нелюбово | артезианская скважина удовлетворительное состояние | БР-25 м³ неудовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с.Рождествено | каптаж неудовлетворительное состояние | накопит. емкость, 150 м³ неудовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Картмазово | каптаж удовлетворительное состояние | накопит. емкость, 20 м³ неудовлетворительное состояние | 100% (требуется замена ветхих участков сетей) | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |
| с. Вершинино | каптаж удовлетворительное состояние | БР-25 м³ удовлетворительное состояние | удовлетворительное | имеется санитарная охранная зона | 0 | 0 |

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Советского сельсовета

| Водопотребление по населенным пунктам Советского сельсовета |
| --- |
| Наименование поселения | Единица измерения | 2014 год | расчетный срок (2023 г) |
| п. Советский | м³/сут. | 140 | - |
| с. Рождествено | м³/сут. | 35 | - |
| с. Нелюбово | м³/сут. | 1 | - |
| с. Картмазово | м³/сут. | 1,6 | - |
| с. Вершинино | м³/сут. | 7,0 | - |

В плане мероприятий перспективного потребления включены мероприятия направленные на повышение уровня технического и санитарного состояния  водопроводных  объектов с целью улучшения условий водоснабжения населения за счет обеспечения более высокой  пропускной  способности водопроводных сетей и выравнивание давления в ветвях сети, а также с целью сокращения объемов потерь воды (потери воды при авариях и ремонтных работах, а также неучтенные потери при транспортировке воды по трубопроводам до потребителей).

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» МУП ЖКХ п. Советский наделено статусом гарантирующей организации, осуществляющее холодное водоснабжение и водоотведение в муниципальном образовании Советский сельсовет (решение сельского Совета Советского сельсовета от 25.11.2013 г. № 26).

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Советского сельсовета предусматривается муниципальной целевой

«Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района на 2012-2020 годы».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПДС строительства водопровода с. М. Мурашкино (5 км) | 2014 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 2. | Водопровод, п. Советский, д.9 | 2014 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 3. | Водопровод, п. Советский, д.10 | 2014 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 4. | Водопровод, п. Советский, д.28 | 2014 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 5. | Водопровод, с. Рождествено, ул. Набережная | 2014 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 6. | Водопровод, п. Советский, д.22 | 2015 | Улучшение условий водоснабжения населения |
| 7. | Водопровод с. Рождествено, ул. Набережная | 2015 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 8. | Водопровод, п. Советский, д. 23 | 2016 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 9. | Водопровод, с. Рождествено, ул. Краснослободская | 2016 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 10. | Водопровод, с. Рождествено, ул. Краснослободская | 2017 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 111 | Водопровод, п. Советский, д.24 | 2017 | Улучшение качества оказываемой услуги |

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Советского сельсовета в населенных пунктах, не предусмотренных в долгосрочной целевой  «Программе  комплексного  развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Советского сельсовета на 2012-2020 гг», возможно будут решены после завершения выше  указанной  программы.

ЧАСТЬ 5 .ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО    СТРОИТЕЛЬСТВУ  И  РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  СИСТЕМЫ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Все  мероприятия, направленные  на   улучшение  качества  питьевой  воды, могут  быть  отнесены  к  мероприятиям  по  охране  окружающей  среды  и  здоровья  населения.

Эффект от внедрения  данных  мероприятий – улучшение  здоровья  и  качества  жизни  граждан.

Сведения о мерах по предотвращению  вредного  воздействия  на  водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной  системы  водоснабжения  при утилизации промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения  поверхностных  водоемов являются сбрасываемые без обработки воды.

Находящиеся  в их  составе  взвешенные вещества и компоненты технологических  материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижает интенсивность  фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 6.  ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ  И  МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
|  | ПДС строительства водопровода с. М.Мурашкино (5 км) | Всего, в т.ч. |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 450 |  |  |  |  |  |  | 450 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водопровод, п. Советский, д.9 | Всего, в т.ч. |  | 45,177 |  |  |  |  |  |  | 45,177 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 27,177 |  |  |  |  |  |  | 27,177 |
|  |  | Прочие источники |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  | Водопровод п. Советский, д.10 | Всего, в т.ч. |  | 47,252 |  |  |  |  |  |  | 47,252 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 28,252 |  |  |  |  |  |  | 28,252 |
|  |  | Прочие источники |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  | Водопровод п. Советский, д.28 | Всего, в т.ч. |  | 84,697 |  |  |  |  |  |  | 84,697 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 50,797 |  |  |  |  |  |  | 50,797 |
|  |  | Прочие источники |  | 33,9 |  |  |  |  |  |  | 33,9 |
|  | Водопровод с. Рождествено, ул. Набережная | Всего, в т.ч. |  | 57,515 |  |  |  |  |  |  | 57,515 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 33,775 |  |  |  |  |  |  | 33,775 |
|  |  | Прочие источники |  | 23,74 |  |  |  |  |  |  | 23,74 |
|  | Водопровод п. Советский, д.22 | Всего, в т.ч. |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 300 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 220 |  |  |  |  |  | 220 |
|  |  | Прочие источники |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80 |
|  | Водопровод с. Рождествено, ул. Набережная | Всего, в т.ч. |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 210 |  |  |  |  |  | 210 |
|  |  | Прочие источники |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |
|  | Водопровод, п. Советский, д. 23 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 420 |  |  |  |  | 420 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 360, |
|  |  | Прочие источники |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |
|  | Водопровод, п. Советский, д. 24 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 210 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |
|  | Водопровод, с.Рождествено, ул.Краснослободская | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 250 |  |  |  | 250 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |

ЧАСТЬ 7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Советского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В  СФЕРЕ  ВОДООТВЕДЕНИЯ                    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

МУП ЖКХ п. Советский - организация осуществляющая водоотведение жителям Советского сельсовета, а также в полном объеме  объектам  социального  назначения и прочим  организациям.

Канализационные сети строились и возводились в п. Советский в 1967 году. Общая протяженность  сетей  хозяйственно-бытовой  самотечной (безнапорной) канализации составляет 3958 п.м. Канализационные сети состоят из чугунных и керамических трубопроводов.

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов.

В остальных населенных пунктах сельсовета, не имеющих развития, хозяйственно-бытовые стоки от жилых домов отводятся в выгребные ямы и септики с последующим вывозом сточных вод на канализационные иловые площадки.

Информация по санитарной очистке территории, водоотведению различных                                               категорий сточных вод

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 01.01.2013 г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты | тыс. м куб. в год | 55,2 |
| 2 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. тонн в год | 0 |
| 3 | Количество промышленных отходов | тыс. тонн в год | отсутствуют |
| 4 | Площадь деградированных земель | га | отсутствуют |
| 5 | Площадь рекультивированных земель | га | отсутствуют |

ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  СООРУЖЕНИЙ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на территории муниципального образования эксплуатируется централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых вод без элементов очистки.

Техническое состояние канализационных сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Год ввода | Длина м | D мм | Материал | Колодец шт. | Балансосо держатель | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | п. Советский | 1967 | 3958 | 100157 273 325 | чугун керамика | 117 | МУП ЖКХ п. Советский | удовлетвори тельное |

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ СТОЧНЫХ ВОД

Существующие сети централизованных канализационных сетей обеспечивают не в полной мере пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей, т. к имеют 100 % износ и частично находятся в аварийном и близком к  аварийному  состоянию.

Необходимо выполнение комплекса работ по расширению и реконструкции основных канализационных сетей.

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, год | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Канализация, п. Советский, д.24 | 2014 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 2. | Канализация, п. Советский, д.43 | 2014 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 3. | Канализация, п. Советский, д.40 | 2015 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 4. | Канализация, п. Советский, д.12 | 2015 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 5. | Канализация, п. Советский, д.28-29 | 2016 | Улучшение качества оказываемой услуги |
| 6. | Канализация, п. Советский, д.24 | 2017 | Улучшение качества оказываемой услуги |

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов  централизованных систем водоотведения в населенных пунктах Советского сельсовета  не предусмотренных долгосрочной целевой «Программой комплексного развития  коммунальной инфраструктуры муниципального образования Советского сельсовет  на  2012-2020 г.г.» возможно будут решаться по необходимости после завершения выше указанной программы.

ЧАСТЬ 5.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ  И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для  снижения  вредного  воздействия  на  водный  бассейн  необходимо  выполнить  мероприятия по строительству  системы  очистки  сточных  вод  с внедрением  новых  технологий.

ЧАСТЬ 6. ОЦЕНКА  КАПИТАЛЬНЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В  НОВОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКОНСТРУКЦИЮ И  МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ  ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ  СИСТЕМ  ВОДООТВЕДЕНИЯ

В результате  реализации  настоящей  программы:

- будет  достигнуто  повышение  надежности и  качества  предоставления  коммунальных  услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на улучшение мощности по водоотведению  для обеспечения строящихся и существующих объектов Советского сельсовета в необходимых объемах и необходимые  точки  присоединения  на  период  2013-2023 г.г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Предполагаемые объемы финансирования по годам в разрезе источников финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Всего |
| 1. | Канализация, п. Советский, д.25 | Всего, в т.ч. |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
| 2. | Канализация, п. Советский, д.43 | Всего, в т.ч. |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4450 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |
|  |  | Прочие источники |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 3. | Канализация, п. Советский, д.40 | Всего, в т.ч. |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  |  | 780 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  | 720 |
|  |  | Прочие источники |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| 4. | Канализация, п. Советский, д.12 | Всего, в т.ч. |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| 5. | Канализация, п. Советский, д.28-29 | Всего, в т.ч. |  |  |  | 890 |  |  |  |  |  |  | 890 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  | 780 |  |  |  |  |  |  | 780 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 6. | Канализация п. Советский, д.24 | Всего, в т.ч. |  |  |  |  | 610 |  |  |  |  |  | 6610 |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  |  |  |  | 495 |  |  |  |  |  | 495 |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  |  | 115 |

ЧАСТЬ 7. БЕСХОЗЯЙНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

На территории Советского сельского поселения бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения отсутствуют.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6