Администрация  Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля  2013 года                                                                             № 69

Об утверждении схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении», программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельсовета, в целях улучшение качества жизни населения сельсовета администрация Советского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Данное постановление разместить на официальном сайте администрации Большемурашкинского муниципального района в сети Интернет в разделе «Сельские администрации».

3. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                                          А.В. Телегин

Утверждена

постановлением администрации

Советского сельсовета

Большемурашкинского              муниципального  района

Нижегородской области

от 26.07.2013 № 69

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Советский

2013 г.

Содержание

1. Введение

1.1.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.2. Общие положения

1.3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

2. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию      (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Советского сельсовета.

3. Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников   тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4. Раздел 3.Перспективные балансы теплоносителя.

5. Раздел 4.Предложения по новому строительству, реконструкции и   техническому перевооружению источников тепловой энергии.

6. Раздел 5.Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

7. Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8. Раздел 7. Теплоснабжающая организация

9. Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

10. Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

1. ВВЕДЕНИЕ.

1.1.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Советского сельсовета.

1.2. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

1.3.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Советского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения  Советского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

1.4. Характеристика Советского сельского сельсовета.

Советский сельсовет входит в состав Большемурашкинского муниципального района и является одним из 4 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения на 01.01.2013 г. – 1268 га.

Располагается в непосредственной близости к территории районного центра р.п. Большое Мурашкино. В состав Советского сельсовета входят 11 населенных пунктов:

п. Советский, с. Малое Мурашкино, с. Вершинино, д. Мед Лог, д. Николаевка, д. Красново, п. Красный, с. Рождествено, с. Картмазово,

с. Нелюбово,  д. Малые Бакалды.

Административным центром поселения является п. Советский.

Численность населения Советского сельского поселения на 01.01.2013 – 2052 человека.

В геоморфологическом отношении территория Советского сельского сельсовета является частью Восточно-Европейской равнины, которую река Волга делит на две части – Левобережье и Правобережье. Территория Советского сельсовета приурочена к Правобережью и  занимает северо-западную окраину Приволжской возвышенности. Почвы серые, лесные.

Абсолютные отметки поверхности изменяются от 150-200 м над уровнем моря.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая многолетняя температура воздуха составляет  4,5оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах 18о-20°С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет (-)11о-(-) 12°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 103.

Рисунок 1. Ситуационный план Советского сельсовета.

Территория Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Советского сельсовета.

1.1. Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Советского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы, электрические водонагреватели и водонагреватели на твердом топливе.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Советский осуществляет МУП ЖКХ п. Советский.

Предприятие эксплуатирует газовую котельную (суммарная мощность 6,0 Гкал/час) и 3650 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № п./п. | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Советский | котельная; п. Советский, д.45 | 6,0 | газ |

Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Советского сельсовета:

Котельная  осуществляет теплоснабжение объектов соцкультбыта, административных, общественных и жилых зданий, расположенных  на территории п. Советский, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 6,0 Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 2,9 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 3,6 км. Здание котельной кирпичное, отдельностоящее, 1995 года постройки: Фундамент - бетонный ленточный, кровля - рулонная совмещенная. Общая полезная площадь составляет –

432 м2.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п. Советский | 6,0 |  | 2,9 |  | 93 |  | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Котлоагрегат ЧАКС-1-1,74» | м2 |  | 1996 |  | 1,5 |  | 1 |
| «Котлоагрегат ЧАКС-1-1,74» | м2 |  | 1996 |  | 1,5 |  | 1 |
| «Котлоагрегат ЧАКС-1-1,74» | м2 |  | 1996 |  | 1,5 |  | 1 |
| «Котлоагрегат ЧАКС-1-1,74» | м2 |  | 1996 |  | 1,5 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насос сетевой | 1Д-315А, 55КВт | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м.вод.ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насос ГВС | ВК 2/25, 5кВт | 3 |
| Насос рециркуляционный | К-50-32-125, 2,2кВт | 2 |
| Насос подпиточный | ВК 2/25, 4,0кВт | 2 |
| Насос исходной воды | К-50-32-125, 2,2кВт | 2 |
| Насос внутреннего контура | К-50-32-125 4,0кВт | 2 |

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в приложении 1.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная

п. Советский, д. 45

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  |  | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
|  | V(м3) |  |  |
| Детский сад, д. 43 | 4423 | 20 | 0,0897 |
| Контора племзавода, д. 37 | 2165 | 18 | 0,0474 |
| Торговый центр, д.39 | 3821 | 15 | 0,0698 |
| Дом культуры, д. 42 | 3400 | 16 | 0,06210 |
| Адм. здание МУП ЖКХ, д. 7 | 450 | 15 | 0,0086 |
| Интернат | 9500 | 16 | 0,1543 |
| Школа, д. 40 | 12118 | 16 | 0,1966 |
| Торговый центр, д. 41 | 4500 | 15 | 0,0819 |
| Баня, д. 44 | 1575 | 25 | 0,0259 |
| 2х кв. ж/дом № 19,20 | 817 | 20 | 0,0586 |
| 4х кв. ж/дом № 1,2,3,5,8,31,32,33,34 | 1181 | 20 | 0,4931 |
| 12ти кв. ж/дом № 15,16 | 2380 | 20 | 0,133 |
| 16ти кв. ж/дом № 17,18 | 3054 | 20 | 0,1603 |
| 18ти кв. ж/дом № 9,10,11,12 | 3885 | 20 | 0,3897 |
| 24х кв. ж/дом № 21,22,23,24,25,27,28,29 | 3828 | 20 | 0,6759 |
| 27ти кв. ж/дом № 23,26 | 5360 | 20 | 0,2517 |
| Итого: отопление |  |  | 2,8983 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  |  |

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельсовета, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная п. Советский, д.45 | 6,0 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории п. Советский осуществляет МУП ЖКХ п. Советский.

Модернизация системы теплоснабжения Советского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения сельсовета.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Советского сельсовета часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление. Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т. | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией сельсовета указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Советского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения поселка.

2.4. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная п. Советский, д.45 | 6,0 | 3,188 | 3,188 |

2.5. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная п. Советский, д.45 | Нет |

2.6. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 п. Советский, д.45 | 6,0 | 2,812 |

2.7. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная п. Советский, д.45 | 0,087 | 0,087 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки м3/ч |
| Котельная п. Советский, д.45 | 0,1 | ВДПУ-1 | 6,0 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВДПУ м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Советский, д.45 | 7,2 | 6,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2.Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д. 45 |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | к-т | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 1.2 | Реконструкция котельной с заменой котлов и оборудования, выработавших ресурс | шт | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |
| 1.3 | Замена насосного оборудования на оборудование с более высоким КПД | шт | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа и электроэнергии |

4.3. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д.45 |  |  |
| 1.1 | Монтаж теплообменников, разделение системы теплоснабжения на 2 контура | шт | Обеспечение надежности электроснабжения при производстве услуги теплоснабжения потребителей |
| 1.2. | Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для систем отопления – 1 шт | шт | Увеличение срока эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей |

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Советского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д.45 | 6,0 | 2,9 |

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года. Температурный график отпуска тепловой энергии представлен в приложении 2.

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые тепловые сети потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4. Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Советский, д.45 |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (3600 п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции (3600 п.м.) | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2014 года (согласно утвержденной целевой  программы энергосбережения Советского сельсовета на 2010-2014 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной целевой  программы энергосбережения Большемурашкинского сельского поселения на 2010-2014 годы.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Советского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП ЖКХ п. Советский.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Советский, д.45 | 6,0 | 2,9 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Советского сельсовета бесхозных тепловых сетей не выявлено.

Приложение № 2

Температурный график

сетевой воды газовой котельной п. Советский

| Температура наружного воздуха | Температура подающей сетевой воды | Температура обратной сетевой воды |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40 | 34 |
| 7 | 42 | 35 |
| 6 | 43 | 37 |
| 5 | 45 | 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 3 | 48 | 41 |
| 2 | 49 | 42 |
| 1 | 50 | 43 |
| 0 | 52 | 44 |
| -1 | 53 | 45 |
| -2 | 55 | 46 |
| -3 | 56 | 47 |
| -4 | 57 | 48 |
| -5 | 59 | 49 |
| -6 | 60 | 50 |
| -7 | 61 | 51 |
| -8 | 62 | 51 |
| -9 | 63 | 52 |
| -10 | 65 | 53 |
| -11 | 66 | 54 |
| -12 | 67 | 55 |
| -13 | 69 | 56 |
| -14 | 70 | 56 |
| -15 | 71 | 57 |
| -16 | 73 | 58 |
| -17 | 74 | 59 |
| -18 | 75 | 59 |
| -19 | 76 | 60 |
| -20 | 78 | 61 |
| -21 | 79 | 62 |
| -22 | 80 | 63 |
| -23 | 82 | 63 |
| -24 | 83 | 64 |
| -25 | 84 | 65 |
| -26 | 85 | 65 |
| -27 | 86 | 66 |
| -28 | 88 | 67 |
| -29 | 89 | 67 |
| -30 | 90 | 68 |
| -31 | 91 | 69 |
| -32 | 92 | 69 |