Показатели

надежности  и  энергетической эффективности                                объектов  теплоснабжения

МУП  ЖКХ  п.Советский

1.  Показатели  надежности  объектов  теплоснабжения:

а) Количество прекращений подачи  тепловой  энергии, теплоносителя в  результате     технологических нарушений на  тепловых  сетях на  1 км тепловых  сетей(Рсети):

, где

N сети – количество прекращений подачи тепловой энергии из-за технологических нарушений на тепловых сетях, ед;

L – суммарная протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении, км.

| Период | N сети ед. | Протяженность L, км | Рсети |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год - факт | 0 | 3,65 | 0 |
| 2013 год - факт | 0 | 3,65 | 0 |
| 2014 год - факт | 0 | 3,65 | 0 |
| 2015 год - факт | 0 | 3,65 | 0 |
| 2016 год - факт | 0 | 3,65 | 0 |
| 2017 год - план | 0 | 3,65 | 0 |

б) Количество  прекращений подачи тепловой  энергии, теплоносителя в  результате  технологических нарушений  на  источниках   тепловой  энергии  на  1 Гкал/час установленной  мощности

, где

Nист – количество прекращений подачи тепловой энергии из-за технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед;

М – суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч.

| Период | N ист ед. | М Г/час | Рист |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год - факт | 0 | 6 | 0 |
| 2013 год - факт | 0 | 6 | 0 |
| 2014 год - факт | 0 | 6 | 0 |
| 2015 год - факт | 0 | 6 | 0 |
| 2016 год - факт | 0 | 6 | 0 |
| 2017 год -план | 0 | 6 | 0 |

2.Показатели  энергетической  эффективности объектов  теплоснабжения:

а) Удельный  расход топлива на  производство единицы тепловой энергии, отпускаемых с  коллекторов источников  тепловой  энергии;

| Период | Расход газа | Выработка теплоэнергии | Удельный расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м³ | тыс.у.т | Г/кал | кг у.т./Гкал |
| 2012 год - факт | 857,206 | 968,643 | 6202 | 156,18 |
| 2013 год - факт | 829,606 | 937,455 | 6312 | 148,52 |
| 2014 год - факт | 834,303 | 942,760 | 6270 | 150,36 |
| 2015 год - факт | 814,754 | 920,670 | 6387 | 144,15 |
| 2016 год - факт | 882,580 | 997,320 | 6469 | 154,17 |
| 2017 год - план | 988,000 | 1116,440 | 6529,4 | 170,99 |

б)  Отношение  величины технологических   потерь тепловой энергии, теплоносителя   к  материальной характеристике  тепловой  сети:

Птп = Qтех.пот / М пкв

Qтех.пот – величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал;

Мпкв- материальная характеристика тепловой сети (сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров).

| Период | Qтех.пот, Гкал | М пкв, м2 | П тп, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012 год - факт | 434,20 | 487,57 | 0,891 |
| 2013 год - факт | 401,81 | 487,57 | 0,824 |
| 2014 год - факт | 399,00 | 487,57 | 0,818 |
| 2015 год - факт | 823,90 | 487,57 | 1,690 |
| 2016 год - факт | 823,90 | 487,57 | 1,690 |
| 2017 год - план | 823,90 | 487,57 | 1,690 |

в) Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии теплоносителя по тепловым сетям, Q тех.п

| Период | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q тех.п | 434,20 | 401,81 | 399,00 | 823,9 | 823,9 | 823,9 |