АДМИНИСТРАЦИЯ

Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 июня 2022 г.                                                                                                                 № 50

О назначении публичных слушаний по утверждению актуализированной схемы теплоснабжения Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, администрация Советского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания на 24 июня  2022 года в 14 ч 00 мин.  по адресу:  Нижегородская область, Большемурашкинский район, п. Советский, дом 37, в администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области по  вопросу утверждения актуализированной схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Обеспечить ознакомление заинтересованных лиц по вопросу, указанному в п.1 настоящего постановления, в администрации Советского сельсовета, по адресу: Нижегородская область, Большемурашкинский район, п. Советский, д. 37 со дня официального обнародования настоящего постановления до дня проведения слушаний

с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Утвердить форму листа записи предложений и замечаний  (приложение 1 к настоящему постановлению).

4. Утвердить оповещение о проведении публичных слушаний (приложение 2 к настоящему постановлению).

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию  и размещению на официальном сайте администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации сельсовета                                                Н.В. Курагина

Приложение 1

к постановлению администрации

Советского сельсовета

от 02.06.2022 г. № 50

ФОРМА

Листа записи предложений и замечаний

публичных слушаний от

Фамилия, имя, отчество (полностью) __________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Место жительства __________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется жителями населенных пунктов Советского сельсовета)

Правоустанавливающие документы ___________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений)

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись ________________ Дата _________

Приложение 2

к постановлению администрации

Советского сельсовета

от 02.06.2022 г. № 50

## ОПОВЕЩЕНИЕ

## О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется следующий  вопрос:

- утверждение актуализированной схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

Полная информация по теме публичных слушаний представлена  по адресу: Нижегородская область, п. Советский, д. 37, администрация Советского сельсовета.

Часы работы: понедельник – пятница c 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья

Публичные слушания назначены на 24 июня  2022 года в 14 ч 00 мин.  по адресу:  Нижегородская область, Большемурашкинский район, п. Советский, дом 37, в здании администрации Советского сельсовета.

Время начала регистрации участников за 30 мин. до начала слушаний.

В  период  проведения  публичных  слушаний участники публичных слушаний имеют право представить  свои  предложения  и замечания по обсуждаемому вопросу.

Номера контактных справочных телефонов комиссии: (83167) 5-73-98, 5-73-99

Почтовый адрес комиссии: 606363 Нижегородская область, Большемурашкинский район, пос. Советский,  д. 37

Адрес электронной почты: sovet_adm@rambler.ru.

Информация по вышеуказанным вопросам размещена на сайте администрации Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области: в разделе «Публичные слушания».

АДМИНИСТРАЦИЯ

Советского сельсовета

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ             проект

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний, администрация Советского сельсовета постановляет:

1. Утвердить прилагаемую актуализированную схему теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области.

2. Постановление администрации Советского сельсовета от 26.07.2013 № 69 «Об утверждении схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области» считать утратившим силу» считать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельсовета                       Н.В. Курагина

Утверждена

постановлением администрации

Советского сельсовета

Большемурашкинского              муниципального  района

Нижегородской области

от________________№_____

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СОВЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

п. Советский

2022 г.

Содержание

1. Введение

1.1.СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.2. Общие положения

1.3. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

2. Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию      (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Администрации Советского сельсовета.

3. Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников   тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4. Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

5. Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и   техническому перевооружению источников тепловой энергии.

6. Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей

7. Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

8. Раздел 7. Теплоснабжающая организация

9. Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

10. Раздел 9. Перечень бесхозяйных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию

- ВВЕДЕНИЕ.

  - СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Советского сельсовета Большемурашкинского муниципального района является:

Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О  теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (с изменениями и дополнениями от: 7 октября 2014 г., 18, 23 марта, 12 июля 2016 г., 3 апреля 2018 г., 16 марта 2019 г.)"

Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

  - Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Советского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения муниципального образования Советский сельсовет;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории

Советского сельсовета

1.1. Существующее состояние

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Советского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и  часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, не газифицированная застройка – печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы, электрические водонагреватели и водонагреватели на твердом топливе.

Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Советский осуществляет МУП ЖКХ п. Советский.

Предприятие эксплуатирует газовую котельную (суммарная мощность 6,0 Гкал/час) и 3650 метров тепловых сетей в двухтрубном исполнении.

| № п./п. | Поселение | Наименование котельной, адрес | установл. мощность, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Советский | котельная п. Советский, д.45 | 3,6 | газ |

Краткая характеристика котельной, расположенной на территории Советского сельсовета:

Котельная  осуществляет теплоснабжение объектов соцкультбыта, административных, общественных и жилых зданий, расположенных  на территории               п. Советский, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 3,6Гкал/час., подключенная нагрузка составляет 3,23 Гкал/час. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая, протяженность теплосети центрального отопления в двухтрубном исчислении составляет 3,65 км. Здание котельной  кирпичное, отдельно стоящее, 1995 года постройки:  Фундамент - бетонный ленточный, кровля -  рулонная совмещенная. Общая полезная площадь составляет – 432 м2.,

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Максимальный коэффициент загрузки | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная П. Советский | 3,66 |  | 3,23 |  | 89 |  | газ |

| Тип, марка котла | Поверхность нагрева котла, м2/кол-во секций | Год установки котлов | Теплопроизводи- тельность котла, Гкал/час | Кол-во котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котел Buderus Logano SK 755 | м2 |  | 2020 |  | 1,2 |  | 1 |
| Котел Buderus Logano SK 755 | м2 |  | 2020 |  | 1,2 |  | 1 |
| Котел Buderus Logano SK 755 | м2 |  | 2020 |  | 1,2 |  | 1 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетевые насосы ЦО и ГВС |  |  |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насос сетевой | Wilo IL 100/210-37/2, 37 КВт | 2 |
| Насосы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосы внутреннего контура и подпиточные |  |  |  |  |
| Марка насоса, производительность, м3/час напор, м. вод. ст. | Эл/двигатель, кВт; обороты/мин | Кол-во насосов |
| Насос котлового контура Wilo IL 80¦130-5.5/2 | 5,5 кВт, 3000 об/мин | 3 |
| Насос системы ХВС Wilo MVIL 504-16/E/1-230-50-2 | 0,75 кВт, 3000 об/мин | 2 |
| Насос аварийной подпитки Wilo MHIL 106-E-1-230-50-2 | 0,75 кВт, 3000 об/мин | 1 |

Размещение котельной и магистральных тепловых сетей представлено в графической части.

1.2. Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Котельная  п. Советский, д.45

| Потребители тепла | параметры |
| --- | --- |
|  |  | t (отопл.) | Расчётная тепловая нагрузка отопления, (Гкал/час) |
|  | V(м3) |  |  |
| Адм. здания, д.37, д.7 | 2492 | 18 | 0,0533 |
| Гараж легкового транспорта | 630 | 16 | 0,0215 |
| Торговые центры, д.39. д.41 | 6148 | 16 | 0,1118 |
| Средняя школа, д.40 | 24236 | 20 | 0,4162 |
| Детский сад «Березка», д.43 | 8846 | 24 | 0,1874 |
| Баня, д.44 | 1960 | 25 | 0,0318 |
| Дом культуры, д.42 | 3400 | 16 | 0,0602 |
| Раздевалка катка | 763 | 20 | 0,0172 |
| Жилые дома:д.1, д.2, д.3, д.5, д.8, д.15, д.16, д.18, д.19, д.20, д.31, д.32, д.33, д.34 | 27266 | 22 | 0,6199 |
| Жилые дома: д.9, д.10, д.11, д.12, д.17, д.24, д.25, д.28, д.29 | 45594 | 22 | 0,9312 |
| Жилые дома: д.21, д.22, д.26, д.27 | 40437 | 22 | 0,7506 |
| Газовая котельная | 5184 | 18 | 0,0267 |
| Итого отопление: |  |  | 3,2287 |
| Потери в тепловых сетях |  |  | 0,1617 |
| Потери на собств. нужды котельной |  |  | 0,0972 |
| В С Е Г О (Гкал/час): |  |  | 3,4876 |

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Изменения производственных зон не планируется.

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная п. Советский, д.45 | 3,6 |

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории п. Советский осуществляет МУП ЖКХ п. Советский.

Модернизация системы теплоснабжения Советского сельсовета не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

Теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующей котельной, предлагается осуществить от автономных источников.

Для малоэтажных многоквартирных домов предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электронагревателей.

При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Советского сельсовета часть индивидуальных жилых домов имеет индивидуальное газовое отопление.            Часть индивидуального жилищного фонда оборудована отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь и дрова).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных сайтов компаний производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

| Вид топлива | Средний КПД теплогенерирующих установок | Теплотворная способность топлива, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 0,72 | 4,90 |
| Дрова | 0,68 | 2,00 |
| Газ сетевой, тыс. куб. м. | 0,90 | 8,08 |

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

2.3. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане Советского сельсовета не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения Советского сельсовета.

2.4. Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии (в разрезе котельных).

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность, Гкал/час |
| --- | --- |
| Котельная п. Советский , д.45 | 3,6 |

2.5. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| Котельная п. Советский, д.45 | 3,6 | 3,23 | 3,23 |

2.6. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды тепловых сетей.

| Наименование котельной, адрес | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал/час |
| --- | --- |
| котельная п. Советский, д.45 | Нет |

2.7. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

| Наименование котельной, адрес | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Резерв мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| котельная № 1 п. Советский, д.45 | 3,6 | 0,37 |

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии (в разрезе котельных и ЦТП).

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Затраты на собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| котельная п. Советский, д.45 | 0,108 | 0,108 |

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Нормативное потребление теплоносителя потребителями, м3/ч | Водоподготовительная установка |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Max производи тельность установки м3/ч |
| Котельная п. Советский, д.45 | 0,1 | Установка для обработки воды подпитки сетевого контура с катриджныйм фильтром умягчения BB20-WS | 2,0 |

3.2. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя  в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.

| Наименование котельной (ЦТП), адрес | Max производительность подпиточных насосов, м3/час | Max производительность ВДПУ м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная п. Советский, д.45 | 1,0 | 2,0 |

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1. Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

4.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д. 45 |  |  |
| 1.1 | Замена насосного оборудования на оборудование с более высоким КПД | шт. | Обеспечение установленной мощности котельной с гарантированной выработкой тепловой энергии, снижением эксплуатационных затрат, повышением эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа и электроэнергии |
| 1.2 | Реконструкция котельной с заменой оборудования, выработавшего ресурс | шт. | Снижение эксплуатационных затрат, повышение эксплуатационной надежности оборудования, снижение удельных норм расхода газа |

4.3.  Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д.45 |  |  |
| 1.1 | Приобретение и монтаж установок химической водоподготовки для систем отопления – 1 шт. | шт. | Увеличение срока эксплуатации тепловых сетей |

4.4. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом Советского сельсовета меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения города, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная п. Советский, д. 45 | 3,6 | 3,23 |

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2025 года

Раздел 5. Предложения по новому строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Перераспределение тепловой нагрузки не планируется.

Новые тепловые сети потребуются в случае развития системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

5.2. Предложения по новому строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей не планируется.

5.3. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется. Реконструкция тепловых сетей, обеспечивающая условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, также не предусмотрена.

5.4.Предложения по новому строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим не планируется.

5.5. Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом Советского сельсовета не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселка, поэтому новое строительство тепловых сетей не планируется.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Советский, д.45 |  |  |
| 1.1 | Разработка ПСД реконструкции разводящих сетей (3650п.м.) от котельной до потребителей | к-т | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |
| 1.2 | Реконструкция разводящих сетей с заменой запорной арматуры, ветхих участков и тепловой изоляции (3650п.м.) | п.м. | Обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей, снижение уровня износа объектов, повышение качества и надежности коммунальных услуг, значительное снижение тепловых потерь и как следствие уменьшение объемов потребляемого газа |

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, до 2025 года (согласно утвержденной целевой  программы энергосбережения Советского сельсовета на 2020-2030 годы) и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной целевой  программы энергосбережения Большемурашкинского городского поселения на 2020-2030 годы.

Раздел 7. Теплоснабжающая организация

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Советского сельсовета осуществляется по смешанной схеме.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, некоторые производственные и коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Индивидуальная жилая застройка и часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы автономными газовыми теплогенераторами, негазифицированная застройка – печами на твердом топливе.

Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.

Основным поставщиком тепловой энергии в поселении является МУП ЖКХ п. Советский.

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии  между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная п. Советский, д.45 | 3,6 | 3,23 |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии, в том числе определение условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Перераспределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно. Источники тепловой энергии между собой технологически не связаны.

Раздел 9. Перечень бесхозных тепловых сетей и определение организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

В настоящее время на территории Советского сельсовета бесхозных тепловых сетей не выявлено.